АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

Архитекторы								Е.П.Гармаева

О.Е.Кухарева

Ответственные исполнители по разделам:

- инженерные сантехнические сети				Е.Молчанская

- инженерные электротехнические сети			Ю.М.Стрекалов

- архитектурно-планировочная часть			Е.П.Гармаева

- охрана окружающей среды					М.А.Щапова

- геологические условия						И.Г.Кременецкий

- животный и растительный мир, 				Н.Н.Тумуреева

рекреация и туризм

-    ландшафтный анализ территории				О.А.Иметхенов

Графическое оформление проекта выполнили:

Архитектор 								Е.П.Гармаева

Инженер-землеустроитель					Т.С.Дамбаев

Инженер-программист						А.А.Шелухеев

Р.П.Шулунов

Инженер городского кадастра					Б.Д.Лхасаранова

##### СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

##### (комплектация)

##### Том I. Схема территориального планирования Прибайкальского района. Положения о территориальном планировании (пояснительная записка, графическое приложение).

Том II. Схема территориального планирования Прибайкальского района. Материалы по обоснованию проекта (пояснительная записка, графическое приложение).

##### СОСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

| № п/п | Наименование | Гриф секр. | Инв. номер | № листа | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | ДСП |  | - | 3 |
| ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ |
| 1. | СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН) |  |  |  |  |
| 1.1. | Схема положения Прибайкальского района в составе Республики Бурятия | ДСП |  | 1 | 3 |
| 1.2. | Схема административно-территориального деления | ДСП |  | 2 | 3 |
| 1.3. | Схема землепользования | ДСП |  | 3 | 3 |
| 1.4. | Схема планировочных ограничений | ДСП |  | 4 | 3 |
| 1.5. | Схема существующего функционального зонирования территории | ДСП |  | 5 | 3 |
| 2. | КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Геоморфологические, геологические условия, карта полезных ископаемых, сейсмичность | ДСП |  | 6 | 3 |
| 2.2. | Ландшафтная карта, категории ценности ландшафтов | ДСП |  | 7 | 3 |
| 2.3. | Лесные и охотничье-промысловые ресурсы | ДСП |  | 8 | 3 |
| 2.4. | Карта исчезающих растений и животных | ДСП |  | 9 | 3 |
| 2.5. | Рекреационные ресурсы | ДСП |  | 10 | 3 |
| 2.6. | Особо охраняемые территории и объекты | ДСП |  | 11 | 3 |
| 3. | ПРОЕКТНЫЙ ПЛАН (ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ) |  |  |  |  |
| 3.1. | Схема развития транспортной инфраструктуры | ДСП |  | 13 | 3 |
| 3.2. | Схема развития инженерной инфраструктуры | ДСП |  | 14 | 3 |
| 3.3. | Социально-экономический потенциал и инвестиционная привлекательность территории | ДСП |  | 15 | 3 |
| 3.4 | Рекреация и туризм | ДСП |  | 17 | 3 |
| 3.6 | Особо ценные в экологическом отношении территории (элементы экологического каркаса) | ДСП |  | 18 | 3 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Материалы по обоснованию схемы территориального планирования Прибайкальского района

Цели и задачи проекта……………………………………………………………...……………7

- Природные условия и ресурсный потенциал территории…………………..……8

  - Климат……………………………………………………………………..……………8

  - Морфология и ландшафтное строение территории…………….………...…………18

  - Инженерно-геологические условия…………………………………….……………20

  - Геологическое строение………………………………………………………………26

1.4.1. Стратиграфия………………………………………………………….………….26

1.4.2. Интрузивные образования………………………………………………………30

1.4.3. Тектоника…………………………………………………………………………32

1.4.4. Полезные ископаемые……………………………………...……………………36

1.4.5. Опасные геологические процессы………………………………..……………..39

1.4.6. Сейсмичность Прибайкальского района………………………….……………40

1.4.7. Гидрография и гидрология………………………………………..…………….44

1.5. Растительный и животный мир……………………………………………………....50

1.6. Земельные ресурсы…………………………………………………………………....63

1.7. Минерально-сырьевые ресурсы……………………………………………………...65

1.8. Охотничье-промысловые и рыбные ресурсы……………………………………….67

1.9. Природно-рекреационные ресурсы………………………………………………….73

1.10. Ландшафты………………………………………………………………………….77

1.11. Особо охраняемые природные территории………………………………………79

Выводы………………………………………………………………………………………..

- Анализ современного использования территории…………………………............

2.1. Целевое назначение земель……………………………………………………………..

2.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения……………………….

2.3. Использование земель лесного фонда………………………………………………….

2.4. Имущественно-правовой статус земель…………………………………………….

- Комплексная оценка и основные проблемы развития территории………………

3.1. Планировочные природоохранные ограничения……………………………………

3.2. Историко-культурные планировочные ограничения…………………………………

3.3. Перечень основных факторов  риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………

4. Обоснование предложений по территориальному планированию, этапов их реализации…………………………………………………………………………………

4.1. Принципиальные подходы к оценке территории и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства…………………………………………………………………………………

4.2. Социально-экономическая характеристика Прибайкальского района

4.2.1. Анализ и оценка экономической базы…………………………………………..

4.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения……

4.2.3.  Жилищный фонд района………………………………………………………….

4.2.4. Культурно-бытовое обслуживание района…………………………………………..

4.2.5.  Транспортная инфраструктура………………………………………………………

4.2.6.  Инженерная инфраструктура………………………………………………………...

5. Перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации…………………………………………………………………………………

5.1. Функционально-планировочная организация территории района. Территориальное зонирование…………………………………………………………….

5.2. Социально-демографическое развитие района…………………………………..

5.2.1. Прогноз численности населения. Демографическая политика…………………

5.2.2. Формирование систем расселения………………………………………………

5.2.3. Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства……………….

5.2.4. Развитие системы обслуживания населения……………………………………….

5.3.Экономическое развитие района……………………………………………………….

5.3.1. Минерально-сырьевой комплекс………………………………………………….

5.3.2.  Промышленный комплекс………………………………………………………

5.3.3. Агропромышленный комплекс…………………………………………………..

5.4. Охрана объектов культурного наследия……………………………………………….

5.4.1. Охрана памятников истории и культуры……………………………………….

5.4.2. Социально-культурные мероприятия……………………………………………

5.5. Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов………………….

5.5.1. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа…………………

5.5.2. Рекреационные местности местного значения…………………………………...

5.6. Развитие транспортной инфраструктуры…………………………………………….

5.7. Развитие инженерной инфраструктуры……………………………………………….

5.7.1. Водоснабжение……………………………………………………………………..

5.7.2. Водоотведение………………………………………………………………………

5.7.3. Теплоснабжение……………………………………………………………………

5.7.4. Электроснабжение………………………………………………………………….

5.7.5. Средства связи и телекоммуникаций района……………………………………..

- Предложения по объектам первоочередного градостроительного планирования…………………………………………………………...................................

- Основные технико-экономические показатели……………………………………

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА.

Целью разработки схем территориального планирования Прибайкальского района является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов местного самоуправления муниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в его состав, установление требований и ограничений по использованию межселенных территорий муниципального района для осуществления градостроительной деятельности.

Схема территориального планирования определяет:

- основные направления реализации государственной политики в области градостроительства с учетом особенностей социально - экономического развития и природно-климатических условий муниципальных районов;

границы зон, подлежащих застройке на межселенных территориях;

зоны различного функционального назначения и ограничения на использование территорий указанных зон в отношении межселенных территорий, подлежащих застройке;

меры по защите территорий муниципального района и поселений в его составе от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

направления развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур межселенного значения;

территории резерва для развития поселений;

территории для строительства дач, садоводства, огородничества на межселенных территориях;

территории для организации мест отдыха населения с учетом мест традиционного природопользования;

иные меры по развитию территорий районов.

Документы территориального планирования муниципальных образований учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического развития, установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, принятии решений о переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации рационального использования земель и их охраны, последующей разработке градостроительной документации других видов, а также при разработке программ социально-экономического развития территорий муниципальных районов, поселений и городских округов, целевых муниципальных программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, других документов, направленных на решение задач территориального развития.

Документация по планировке территорий учитывается при образовании новых и упорядочении существующих объектов землеустройства, межевании объектов землеустройства, резервировании земельных участков и их изъятии для государственных и муниципальных нужд, определении предельных размеров земельных участков, изготовлении межевых планов земельных участков, установлении границ муниципальных образований и населённых пунктов, градостроительных регламентов использования территориальных зон.

Документы градостроительного зонирования учитываются при планировании инвестиционной деятельности в области развития территорий, подготовке градостроительных планов застроенных и подлежащих застройке земельных участков, выдаче разрешений на строительство.

Градостроительная документация, утвержденная в установленном порядке соответствующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, является обязательной для соблюдения всеми субъектами градостроительных отношений.

1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

1.1 Климат.

Агроклиматические характеристики района приняты по данным многолетних наблюдений метеостанций, расположенных на территории административного района и вблизи него. Метеорологическая станция Горячинск, расположена в горнотаежной местности на восточном побережье оз. Байкал, в Горячинской бухте, в 2 км от уреза воды, в 500 м от горячих источников. Бухта расположена между двумя мысами высотой до 300 м: Туркинским с юга и Лиственичным с севера. Период работы станции 1895 – 1900, 1934 и по настоящее время.

Метеорологическая станция Нестерово расположена в горнотаежной местности в северо-западных отрогах хребта Улан-Бургасы, в долине реки Итанца. Долина сравнительно ровная с небольшими холмами. Дно долины заболочено, занято лугами, а более высокие места – пашнями. Период работы станции с 1958 г. и по настоящее время.

Метеорологическая станция Кабанск расположена в широкой ровной, местами заболоченной долине реки Селенга, в отрогах хребта Хамар-Дабан. Долина почти безлесная. Горы находятся в 8-10 км от станции, река Селенга – в 4 – 5 км, река Кабанья – в 2 км к востоку от станции. Период работы станции с 1898 г. по настоящее время. Метеостанция расположена в 65 км от с. Турунтаево.

По агроклиматическому районированию административный район относится к Байкальской озерно-котловинной агроклиматической провинции, Усть-Селенгинскому дельтовому равнинно-болотному округу. По схеме агроклиматического районирования Прибайкальский район входит в умеренный пояс Восточно-сибирской степной провинции (VI – VII).

Климатические условия района определяются его географическим положением и формируются под воздействием циркуляции атмосферы, солнечной радиации, строением подстилающей поверхности и влагооборотов.

Характерной особенностью района является большая засушливость первой половины, умеренная и избыточная влажность второй половины лета. Резкая континентальность и суровость климата складывается под влиянием значительной удаленности от морей, большой абсолютной высоты территории над уровнем моря.

На климат территории в большой степени влияет близость озера Байкал. Влияние этого огромного озера складывается, в основном, на характере распределения облачности, промерзания и оттаивания почв, образовании ледового покрова на реках и вскрытии их.

Сложный горный рельеф Прибайкальского района также оказывает большое влияние на его климатические особенности. Наличие многочисленных хребтов, высоких водоразделов и понижений между ними создает весьма сложные и разнообразные условия нагревания и охлаждения земной поверхности, ставя эти явления в зависимости от направления и крутизны склонов, степени их обнаженности и т.п. кроме того, горный рельеф  обуславливает распределение атмосферных осадков, ветрового режима и других явлений.

В северо-западной части района, прилегающей к озеру Байкал, зима более мягкая, а лето прохладное. Это объясняется тем, что в летнее время огромная масса воды озера нагревается и в зимнее время тепло постепенно отдается близлежащим районам. В летнее же время  охлажденная за зиму вода отдает прохладой.

Весна начинается с 15 -24 апреля и длится около 65 дней, до даты перехода среднесуточной температуры воздуха до отметки +15°С. Весна в районе засушливая или умеренно-влажная. Количество осадков выпадает от 40-60 мм. Средняя температура воздуха + 5,5°С. Дата перехода среднесуточной температуры воздуха +5°С принимается за начало вегетационного периода, который наступает с 5-19 мая. Лето наступает с 20 – 22 июня и продолжается до 60 дней. Осадков за этот период выпадает до 160 – 170 мм. Среднесуточная температура в среднем по району +15,3°С.

Число дней за теплый период с суховеями слабой интенсивности 11,3, средней – 2,2. Осень (+15 - 0С). Осадков за этот период выпадает до 80 мм. Среднесуточная температура сезона + 7°С. Зима длится 180 – 187 дней, до периода температуры 0°С в сторону потепления. Высота устойчивого снежного покрова 23 – 30 см сохраняется до 5 месяцев (до снеготаяния). В основном, высота снежного покрова достигает 30 – 40 см. Температура января по метеостанции Горячинск  –19,3°С, Кабанск  –20,5°С.

В термическом отношении район обеспечен теплом больше, чем северные районы. Сумма температур выше +10°С колеблется в пределах 1112-1495°С. Пониженная в целом теплообеспеченность вегетационного периода, обусловленная не только северным положением территории, сколько значительной приподнятостью ее над уровнем моря.

По условиям увлажнения район относится к относительно обеспеченным влагой (годовое количество осадков – 385 мм), большая часть которых выпадает в июне – июле (138 мм), августе – сентябре (128 мм), за период с температурой выше 10°С с 200 – 300 мм.

Вегетационный период продолжается 130 – 150 дней, безморозный период 111-117 дней, несколько короче вегетационного периода, что неблагоприятно сказывается на росте и развитии растений. При умелом использовании земель (с учетом микроклиматических особенностей территории), правильном уходе за культурами, здесь можно выращивать неплохие урожаи огородных и полевых культур.

Устойчивый снежный покров появляется с начала ноября и держится до конца марта – начала апреля, в холодные годы – до начала мая. Число дней в году со снежным покровом – 165.  Направление ветров на территории Прибайкалья находится в большей зависимости от рельефа, изменяющего направление ветров западных румбов. На территории района господствующим направлением ветров являются юго-западное и западное. Ветры на Байкале имеют местные названия: юго-западный, со стороны Култукского залива – «Култук», а северо-восточный, со стороны Баргузинской долины – «Баргузин». Северо-восточный ветер, дующий со стороны Верхне-Ангарской котловины, носит название «Верховин» или «Ангара». Самым сильным ветром на Байкале является разновидность горного ветра «Сарма». Дует «Сарма» с северо-запада со стороны Приморского хребта со скоростью 40 м/сек.

Характеристика термического режима

Теплообеспеченность определяет потенциальные природные ресурсы сельского хозяйства района, обуславливающие набор сельскохозяйственных культур по их требованиям  к теплу и формирование их продуктивности.

Оценка ресурсов тепла и их распределения по территории произведено по суммам температур воздуха за период с температурой выше +10°С, так как у большинства сельскохозяйственных культур умеренного пояса период активной вегетации наиболее интенсивно протекает при этой температуре. В качестве показателя теплообеспеченности используется сумма активных температур воздуха выше +10°С.

По условиям теплообеспеченности данная территория (1112° - 1435°С) относится к холодному и умеренно холодному территориальному поясу, т.е. сумма активных температур колеблется в зависимости от удаленности от оз. Байкал.

Характеристика температурного режима

Таблица 1

| Показатели | Станции |
| --- | --- |
|  | Нестерово | Горячинск | Кабанск |
| Среднегодовая температура воздуха | -2,8 | -1,9 | -0,9 |
| Средняя температура самого теплого месяца (июля) | +16,6 | +14,0 | +17,1 |
| Средняя температура самого холодного месяца (январь) | -24,7 | -19,3 | -20,5 |
| Средний минимум температур воздуха | -10,2 | -7,1 | -6,5 |
| Абсолютный минимум температуры воздуха | -42 | -42 | -43 |
| Абсолютный максимум температуры воздуха | +36 | +34 | +37 |
| Продолжительность безморозного периода (в днях) | 111 | 98 | 113 |
| Продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха (дни): выше 0°С +5°С +10°С +15°С | 175 135 93 45 | 178 130 83 - | 189 145 106 57 |
| Сумма активных температур за периоды с температурой выше +5°С: за весь период за август-сентябрь | 1683 730 | 1465 891 | 1590 747 |
| Сумма активных температур за период ч температурой выше +10°С: за весь период за август-сентябрь | 1369 531 | 1106 479 | 1581 541 |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой (дни): ниже -5°С -10°С | 208 234 | 212 251 | 218 245 |
| Заморозки: дата последнего весеннего дата первого осеннего | 28.05. 17.09. | 05.06. 15.09. | 26.05. 17.09. |
| Дата оттаивания почвы на глубину: 10 см 30 см 50-100 см | 09.04. 23.04. 25.05. | - - - | 09.10. 23.04. 25.05. |

Наступление различного увлажнения почвы весной

Таблица 2

| Станции | Типы почвы, их механический состав | Средняя дата наступления состояния увлажнения почвы, (на глубине 10- 12 см) |
| --- | --- | --- |
|  |  | мягко-пластинного | твердо-пластинного | сухого |
| Кабанск | Серые лесные легкосуглинистые | 20.04. | 18.04. | - |
| Баргузин | Серые лесные легкосуглинистые | 29.04. | 10.04. | - |

В зависимости от степени увлажнения, состояние почвы бывает: мягко-пластинное, твердо-пластинное и сухое. Оптимальными сроками проведения полевых работ являются сроки наступления мягко-пластинного состояния, когда почва не прилипает к орудиям, мягко режется и крошится, обуславливая высокое качество обработки почвы и высокую производительность сельскохозяйственных машин и орудий. В приведенной выше таблице указаны данные, которые характеризуют время различного увлажнения почвы в слое 10 – 12 см в весенний период и начало полевых работ после схода снежного покрова и оттаивания почвы на глубину пахотного горизонта.

Влагообеспеченность вегетационного и зимнего периодов

Основным фактором, влияющим на возделывание сельскохозяйственных культур на территории района, является влагообеспеченность вегетационного периода: территория района по условиям динамики увлажнения теплого периода входит в зону достаточного увлажнения. Если в основу оценки влагообеспеченности района, ввести показатель увлажнения (ГТК) за наиболее сухие месяцы – июнь и июль (период роста и развития растений), то территория района будет относиться к зоне засушливого земледелия (ГТК < 1,0).

В период активной циклонической деятельности в конце июля и августа месяца практически всегда отмечается достаточное или избыточное увлажнение. При осреднении ГТК за весь вегетационный период за счет этих месяцев получается резкое увеличение среднего значения ГТК и недостаточно четко может быть учтена сухость конца весны и начала лета. Поэтому наиболее целесообразно использовать ГТК за июнь и июль месяцы, по которым различие их значений могут быть довольно большими.

Среднемноголетние месяцы и годовые суммы осадков (мм)

Таблица 3

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нестерово | 5 | 4 | 6 | 11 | 15 | 48 | 89 | 76 | 35 | 19 | 10 | 12 | 348 |
| Горячинск | 13 | 5 | 6 | 12 | 24 | 39 | 69 | 82 | 38 | 24 | 30 | 45 | 386 |
| Турунтаево | 5 | 4 | 3 | 11 | 17 | 33 | 98 | 70 | 28 | 15 | 13 | 16 | 313 |
| Кома | 10 | 4 | 5 | 13 | 28 | 36 | 72 | 67 | 41 | 14 | 9 | 12 | 305 |

Годовое количество осадков в среднем по району составляет 333 мм. Небольшая часть их выпадает по северо-западной части района, на территории, прилегающей к оз. Байкал.

Количество осадков за период с температурой +5°С, +10°С (мм)

Таблица 4

| Станция | Осадки за период с температурой |
| --- | --- |
|  | +5°С | +10°С |
| Нестерово | 253 | 187 |
| Турунтаево | 236 | 184 |

Осадков за период с температурой воздуха выше +5°С выпадает в пределах 236 – 253 мм, а за период с температурой выше +10°С в пределах 184 – 187 мм.

Запасы продуктивной влаги в слое почвы 0 – 100 см (мм)

Таблица 5

| Станция | Тип почвы и механический состав | На дату перехода температур воздуха через +10°С весной | Минимальные | На дату перехода температур воздуха через +10°С осенью |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | зерновые | пропашные | зерновые | пропашные | зерновые | пропашные |
|  |  |  |  | дата | количество | дата | количество |  |  |
| Турунтаево | Лугово-черноземная легко суглинистая | 182 | - | 12.06 | 86 | - | - | 259 | - |
| Нестерово | Лугово-черноземная легко суглинистая | 92 | - | 12.06 | 84 | - | - | - | - |
| Кабанск | Лугово-черноземная легко суглинистая | 191 | 261 | 12.06 | 132 | 12.06 | 144 | 186 | 322 |

Минимальный запас продуктивной влаги под зерновые культуры составляет 44 – 132 мм, под пропашные – 55-144 мм. Максимальная высота снежного покрова за зиму составляет 45 - 53 см, средняя – 23-27 см.

Средний запас воды за зиму составляет 52-72 мм. Запас воды в снежном покрове в совокупности со степенью интенсивности таяния определяет поверхностный сток воды в водоемы, величину весеннего половодья, запасы влаги в почве на начало вегетации растений.

Относительная влажность воздуха характеризует степень  насыщения его водяными парами и выражается в процентах от максимально возможного содержания водяного пара при данной температуре. В апреле – июне относительная влажность воздуха колеблется в пределах  61 – 73%. В мае, когда относительная влажность воздуха минимальна, средняя месячная величина составляет 55 – 63%. Чем меньше величина относительной влажности, чем суше воздух, тем интенсивнее испарение воды из почвы и транспирация растений.

Наиболее значительные колебания средней месячной упругости водяного пара (абсолютной влажности воздуха) наблюдается в теплый период года, с июня по сентябрь, амплитуды колебаний достигают 7,5 – 14,8 мб.

Чем больше дефицит влажности (или недостаток насыщенности), тем интенсивнее испарение воды с поверхности почвы.

Средняя декадная высота снежного покрова

Таблица 6

| Станции | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Наблюдения за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | среднее | максим. | миним. |
| Горячинск | 3 | 8 | 10 | 15 | 17 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 23 | 45 | 6 |
| Кабанск | 4 | 8 | 11 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | 25 | 24 | 22 | 15 | 27 | 53 | 7 |

Запасы воды в снежном покрове (мм)

Таблица 7

| Станции | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | Среднее из наибольших за зиму |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | - | 16 | 26 | 40 | 44 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 56 | 54 | 72 |
| Кабанск | - | 12 | 17 | 24 | 30 | 35 | 38 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 41 | 31 | - | 52 |

Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%)

Таблица 8

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 74 | 76 | 73 | 62 | 63 | 73 | 80 | 80 | 76 | 65 | 66 | 71 | 72 |
| Нестерово | 80 | 76 | 68 | 61 | 55 | 66 | 75 | 82 | 78 | 75 | 78 | 82 | 73 |
| Кабанск | 77 | 76 | 73 | 65 | 61 | 68 | 76 | 78 | 79 | 72 | 74 | 76 | 73 |

Средняя месячная и годовая упругость водяного пара (мб)

Таблица 9

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 1,2 | 1,2 | 1,9 | 3,6 | 5,5 | 9,5 | 13,2 | 13,0 | 8,3 | 4,5 | 2,4 | 1,8 | 5,5 |
| Нестерово | 0,8 | 1,0 | 1,8 | 3,5 | 5,3 | 10,0 | 13,9 | 12,6 | 7,5 | 4,3 | 2,1 | 1,2 | 5,3 |
| Кабанск | 1,1 | 1,2 | 2,2 | 4,2 | 6,4 | 11,0 | 14,8 | 13,6 | 8,5 | 4,8 | 2,6 | 1,6 | 6,0 |

Средний месячный и годовой недостаток насыщения

Таблица 10

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 2,1 | 3,8 | 4,2 | 3,7 | 3,7 | 2,9 | 2,5 | 1,4 | 0,8 | 2,2 |
| Нестерово | 0,2 | 0,4 | 1,2 | 2,0 | 6,0 | 7,2 | 6,4 | 5,1 | 3,0 | 2,0 | 0,6 | 0,3 | 2,9 |
| Кабанск | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 2,7 | 5,3 | 6,6 | 6,0 | 4,9 | 3,3 | 2,2 | 1,0 | 0,5 | 2,9 |

Наибольший дефицит влажности наблюдается с мая по август месяцы (см. приведенную выше  таблицу). Данные таблицы могут быть использованы для оценки водопотребления сельскохозяйственных культур при оптимальном увлажнении в целом за вегетационный период и для работы комбайнов. Хорошие условия работы при дефиците влажности воздуха- 8 мб и выше, плохие при дефиците – 3 мб и ниже.

Характеристика ветрового режима

Важной причиной изменения направлений и скорости ветра является атмосферная циркуляция воздуха, рельеф местности и характер поверхности (растительность, водные объекты и др.).

На территории района преобладают ветры юго-западного, западного, а ближе к оз. Байкал – южного направления. В осенне-зимний период на территории, прилегающей к оз. Байкал, господствуют северо-западные ветры, а в дельте р. Селенга в зимне-осенний период преобладают ветры восточного и юго-восточного направлений.

Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек, в осенне-зимний период она увеличивается с 3,2 м/сек до 6,4 м/сек.

Число дней с сильным ветром (свыше 15 м/сек) в течение года составляет 33 – 37.

Число дней с суховеями за теплый период времени слабой интенсивности – 11,3, средней интенсивности – 2,2, интенсивные – 0,3, всего – 13,8.

Повторяемость направлений ветра и штилей

Таблица 11

| Месяцы | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Станция «Горячинск» |
| Январь | 2 | 3 | 8 | 11 | 34 | 16 | 15 | 11 | 28 |
| Февраль | 2 | 2 | 6 | 9 | 26 | 24 | 24 | 7 | 33 |
| Март | 2 | 2 | 7 | 9 | 18 | 26 | 29 | 7 | 25 |
| Апрель | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 30 | 37 | 9 | 29 |
| Май | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 26 | 48 | 6 | 25 |
| Июнь | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 24 | 51 | 3 | 27 |
| Июль | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 25 | 49 | 5 | 33 |
| Август | 1 | 1 | 8 | 8 | 12 | 30 | 34 | 6 | 32 |
| Сентябрь | 3 | 2 | 9 | 10 | 19 | 15 | 22 | 20 | 26 |
| Октябрь | 4 | 2 | 11 | 10 | 21 | 11 | 21 | 20 | 16 |
| Ноябрь | 2 | 3 | 12 | 11 | 31 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| Декабрь | 2 | 3 | 9 | 12 | 40 | 5 | 10 | 19 | 8 |
| Год | 2 | 2 | 8 | 8 | 20 | 19 | 29 | 12 | 24 |
| Станция «Кабанск» |
| Январь | 1 | 1 | 33 | 21 | 1 | 11 | 27 | 5 | 19 |
| Февраль | 1 | 1 | 23 | 18 | 1 | 16 | 33 | 7 | 27 |
| Март | 3 | 2 | 17 | 15 | 1 | 17 | 37 | 8 | 24 |
| Апрель | 4 | 2 | 9 | 9 | 2 | 20 | 41 | 13 | 17 |
| Май | 5 | 2 | 8 | 8 | 2 | 20 | 43 | 12 | 14 |
| Июнь | 6 | 2 | 9 | 8 | 2 | 21 | 40 | 12 | 16 |
| Июль | 5 | 3 | 9 | 7 | 2 | 22 | 41 | 11 | 19 |
| Август | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 | 20 | 37 | 10 | 19 |
| Сентябрь | 3 | 5 | 14 | 14 | 2 | 18 | 36 | 11 | 21 |
| Октябрь | 2 | 2 | 22 | 19 | 2 | 13 | 29 | 11 | 23 |
| Ноябрь | 1 | 0 | 35 | 21 | 1 | 7 | 25 | 10 | 17 |
| Декабрь | 0 | 1 | 36 | 21 | 1 | 9 | 24 | 8 | 14 |
| Год | 3 | 1 | 19 | 15 | 2 | 16 | 34 | 10 | 20 |

Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек)

Таблица 12

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,1 | 5,9 | 6,4 | 3,3 |
| Кабанск | 3,0 | 2,7 | 2,9 | 3,6 | 4,1 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 3,3 | 3,6 | 3,2 |

Число дней с сильным ветром (более 15 м/сек)

Таблица 13

| Станция | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горячинск | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 33 |
| Кабанск | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 37 |

Среднее число дней по месяцам и вероятность атмосферной засухи и суховеев, %

Таблица 14

| Типы атмосферной засухи и суховеев | Среднее число дней | Число дней за теплый период | Вероятность с атмосферной засухой и суховеями |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV | V | VI | VII | VIII | IX | среднее | наибольшее | наименьшее |  |
| Слабые | 0,0 | 1,6 | 4,2 | 3,0 | 3,3 | 0,2 | 11,3 | 20 | 4 | 100 |
| Среднеинтенсивные | 0,0 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 2,2 | 6 | 0 | 77 |
| Интенсивные | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 3 | 0 | 27 |
| Очень интенсивные | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ВСЕГО: | 0,0 | 2,1 | 5,0 | 3,6 | 2,7 | 0,4 | 13,8 | 23 | 4 | 100 |

Неблагоприятные явления погоды

К неблагоприятным явлениям погоды на рассматриваемой территории относятся: засухи, суховеи, песчаные или пыльные бури, поздние весенние и ранние осенние заморозки, град, сильные ветры, ливни, метели, сильные морозы в зимний период.

Засуха представляет собой одно из наиболее неблагоприятных метеорологических явлений, так как она наносит большой ущерб сельскому хозяйству. Засуха – это бездождевой  период, когда в течение 10 дней и более осадки не выпадают совсем или их суточное количество не превышает 1 мм. Наблюдается она весной, после схода снега (весенняя) или летом (летняя) или даже осенью (осенняя) до наступления заморозков. Во время засухи господствует жаркая и сухая (с низкой относительной влажностью воздуха) погода, что неблагоприятно влияет на рост и развитие растений. Почва пересыхает, что способствует увяданию и гибели растений.

Для характеристики засухи представляют интерес данные о средней относительной влажности в 13 часов и повторяемость числа дней с относительной влажностью воздуха ≤ 30% (см. таблицу 15).

Таблица 15

| Характеристика | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя относительная влажность: |
| Станция «Горячинск» | 62 | 63 | 73 | 80 | 80 | 76 |
| Станция «Нестерово» | 61 | 55 | 66 | 75 | 82 | 78 |
| Станция «Кабанск» | 65 | 61 | 68 | 76 | 78 | 76 |
| Повторяемость числа дней с относительной влажностью ≤ 30%: |
| Станция «Горячинск» | 1,5 | 3,5 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,3 |
| Станция «Нестерово» | - | - | - | - | - | - |
| Станция «Кабанск» | 3,5 | 9,2 | 3,2 | 0,5 | 0,3 | 0,9 |
| Средняя относительная влажность воздуха в 13 час. |
| Станция «Горячинск» | 56 | 51 | 63 | 72 | 69 | 63 |
| Станция «Нестерово» | 42 | 36 | 48 | 56 | 68 | 51 |
| Станция «Кабанск» | 48 | 44 | 52 | 61 | 61 | 55 |

Летняя засуха проходит на фоне высокой температуры воздуха и низкой относительной влажности. Суховей  - частный случай атмосферной засухи с сильным и продолжительным ветром. В весенне-летний период при продолжительном отсутствии атмосферных осадков развиваются суховейные явления и почвенная засуха. Днями с суховеями считаются дни с определенными сочетаниями дефицита влажности воздуха и скорости ветра.

На рассматриваемой территории суховеи слабой интенсивности наблюдаются ежегодно. Среднее многолетнее число их за теплый период (май – сентябрь) составляет 11 дней. Такие суховеи вызывают снижение тургора листьев, т.е. создают нарушение водного баланса растений, приводящим к остановкам процесса ассимиляции и роста растений при запасах продуктивной влаги в пахотном слое почвы меньше 20 мм. В отдельные годы число дней с суховеями слабой интенсивности доходит до 20.

Вероятность суховеев средней интенсивности составляет 77%. Среднее многолетнее число их за теплый период  составляет 2 дня, наибольшее 6 дней. Такие суховеи вызывают пожелтение и подсыхание у незакаленных растений, если запасы продуктивной влаги в пахотном слое не более 10 мм, а в метровом слое не более50 – 50мм.

Вероятность интенсивных суховеев составляет 25%. Среднее многолетнее  число их за теплый период составляет 0,3 дня, наибольшее 3 дня. Интенсивные суховеи в течение  2 – 3 дней вызывают сильное увядание, быстрое усыхание листьев и захват зерна при запасах продуктивной влаги в пахотном слое не более 10 мм, а в метровом не более – 30 мм.

Пыльная (песчаная) буря – это перенос сильным ветром большого количества пыли и песка, что резко ухудшает видимость и замутняет атмосферу, в связи с общей засушливостью территории района.

Число дней с неблагоприятными явлениями погоды в период вегетации сельскохозяйственных культур

Таблица 16

| Станция | Неблагоприятные явления | Период вегетации |
| --- | --- | --- |
|  |  | IV | V | VI | VII | VIII | IX |
| Кабанск | заморозки | - | 19 | 1 | - | 0,2 | 11 |
|  | град | - | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | сильный ветер ≥ 15 м/сек | 4,2 | 5,8 | 3,8 | 2,3 | 2,2 | 2,0 |
|  | пыльные бури | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |

Пыльные бури чаще всего появляются в мае – июне месяцах. Среднее число дней невелико и за период составляет – 1,2 дня. Сильные ветры вызывают развитие пыльных бурь, приводя к значительному испарению, потере плодородия, гибели посевов, а также к оголению почв и движению песков. Число дней с сильным ветром за период вегетации составляет в среднем 20 дней, наибольшее количество их в апреле – мае (4 – 6 дня).

В летний период неблагоприятными явлениями погоды являются град и ливень. Град обычно выпадает пятнами, полосами, на земную поверхность. Выпадение града, как правило, сопровождается ливневыми осадками, грозами и иногда шквальным ветром.

Почти ежегодно во второй половине лета выпадают интенсивные дожди, в том числе ливневого характера. Ливни смывают верхний плодородный горизонт почвы, размывают посевы, пашни, особенно на полях, расположенных у подножья склонов.

Заморозки (поздние весенние и ранние осенние) наносят ущерб сельскому хозяйству, нарушают рост и развитие растений, порой приводят к их гибели. Причиной гибели или повреждения от заморозков являются обезвоживание протоплазмы растительной клетки. При небольших заморозках в межклеточниках образуется немного льда и растения не погибают.

К неблагоприятным явлениям в зимний период следует отнести метели, гололед, мокрый снег, температуры ниже -20°С при бесснежье. При метелях происходит перераспределение снежного покрова на полях, создаются оголенные участки. В районах пастбищного и отгонного животноводства метели нарушают нормальный выпас скота, а сильные и продолжительные метели могут вызвать их падеж.

Число дней с неблагоприятными явлениями погоды в зимний период

Таблица 17

| Станция | Неблагоприятные явления | Зимний период |
| --- | --- | --- |
|  |  | год | X | XI | XII | I | II | III | IV |
| Горячинск | метели (дни) | 42 | 0,9 | 9 | 17 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| Кабанск | метели (дни) | 18 | 0,4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Горячинск | продолжит. метели (дни) | 426 | 8 | 92 | 203 | 70 | 28 | 20 | 5 |
| Кабанск | продолжит. метели (дни) | 95 | 3 | 16 | 23 | 15 | 17 | 15 | 5 |

Гололед – явление очень редкое. По району почти не отмечено. Наиболее  опасным является мокрый снег. Такие  осадки вызывают обледенения травостоя на пастбищах, полегание своевременно не скошенных зерновых культур. Наблюдается в весеннее и осеннее время года.

Понижение температуры до -20°С (-35°С -40°С) при бесснежье или малой высоте снежного покрова приводит к  вымерзанию корневой системы плодовых деревьев и ягодников.

1. 2 Морфология и ландшафтное строение территории

Ведущую роль в формировании современного рельефа Прибайкальского района играли дифференцированные кайнозойские тектонические движения. Наиболее крупными морфоструктурами здесь являются впадины оз. Байкал и расположенные субпараллельно хребты Улан-Бургасы, Голондинские и Ямбуйские гольцы.

Воздействие тектонических эрозионных и денудационных процессов обусловило формирование различных генетических поверхностей с четырьмя типами рельефа.

Высокогорный плосковершинный эрозионно-денудационный рельеф, характеризуется мягкими очертаниями водоразделов, часто представленных куполовидными вершинами и хорошо выработанными долинами. Сильно расчлененный гольцовый рельеф встречается на хребтах Улан-Бургасы, Голондинские и Ямбуйские гольцы, где образуются скалистые гребни, чередующиеся с глубоко врезанными крутосклонными долинами. Характерными здесь являются островерхие, конусообразные вершины, скалы-останцы, нередко высотой до 40-50 м, крутые склоны (до 50°), резко выраженные водоразделы с зубчатым продольным профилем. Высотные отметки рельефа этого типа колеблются от 1700 до 2000 м.

В пределах гольцового рельефа долины всех ручьев, представлены верхними отрезками, имеют V-образную форму и крутые обрывистые склоны. Продольный профиль их не выработан, русла порожистые, заложены несортированным крупноглыбовым материалом.

Среднегорный эрозионный сильно расчлененный рельеф развит вдоль подножья хр.Улан-Бургасы и Ямбуйских гольцов. Основным рельефообразующим фактором здесь является глубинная эрозия и в меньшей степени – гравитационно-солифлюкционные процессы. Только на небольших участках отмечаются поверхности солифлюкционного сноса и накопления, а также тектонические склоны и поверхности выравнивания. Абсолютные отметки вершин изменяются от 700 до 1400 м. Склоны водоразделов имеют уклон от 15 до 30°, а на отдельных участках даже до 40-50°. Гребни водоразделов узкие, пилообразные, относительные превышения колеблются от 500 до 1000 м.

Речные долины имеют V-образную форму поперечного профиля, местами даже каньонообразную. В отдельных долинах отмечаются антецедентные участки. Террасы отсутствуют. На границе первого и второго типов рельефа наблюдаются отрезки резкого перегиба продольного профиля речных долин. На их склонах и водоразделах широко развиты останцы коренных пород, крупноглыбовые россыпи и денудационные уступы.

Низкогорный денудационно-эрозионный сильно расчлененный рельеф развит в пределах хребтов Черная Грива, Безымянного, юго-западнее оз.Духового и по правобережью р.Турки, выше устья руч. Талбоган. Абсолютные отметки вершин варьируют от 700 до 1016 м, а относительные превышения – от 400 до 600 м. В хр. Безымянном, северо-западнее оз.Духового и по правобережью преобладает эрозия при подчиненной роли денудации. Участками отмечаются поверхности выравнивания, денудационные уступы и останцы. В хребте Черная Грива очень интенсивная эрозионная деятельность характерна для северо-западного, крутого склона. На южном, более пологом склоне преобладают процессы денудации, и лишь в верховьях рек идет усиленная эрозия. Крутизна склонов от 15 до 40-45°. Долины в большинстве случаев с V-образным поперечным профилем не террасированы, а участками антецедентные.

Низкогорный эрозионно-денудационный пологосклонный рельеф наблюдается в полосе, протягивающейся от р.Кики на северо-восток от р.Шанталык. Для него характерны широкие пологосклонные сопки с куполообразными вершинами. В редких случаях отмечаются островерхие сопки, иногда увенчанные небольшими денудационными останцами. Абсолютные отметки вершин от 600 до 1000 м, в относительных превышениях от 100 до 300 м. Склоны водоразделов имеют уклон от 4 до 15°. Основным рельефообразующим процессом является солифлюкция. Наряду с солифлюкционными формами здесь наблюдаются и структурно-денудационные. К ним относится хорошо отпрепарированный пласт мраморов, находящийся в верхнем течении р. Налимовки. С ним связаны мелкие карстовые воронки диаметром 2-2,5 м.

Широко развиты поверхности созданные водотоками. По долинам крупных рек (Турка, Максимиха, Кика, Шанталык, Заванда) развиты заболоченные поверхности речной аккумуляции с равнинным и слабо всхолмленным рельефом. Здесь отмечается в основном пойма и террасы высотой 1-5 м.

Поверхности озерного происхождения наблюдаются вдоль побережья оз. Байкал. ими образованы поверхности 2-5 и 15-25-метровых террас и древних палеозаливов (устье р. Налимовки, нижнее течение рек Турки и Кики).

Вдоль юго-восточного подножья хр. Безымянного протягиваются узкие выровненные площадки, поверхности которых сформированы в результате накопления крупноглыбового материала, выносимого с хребта временными водотоками. К северо-востоку от долины р. Максимиха (район оз. Духового) они переходят в пологие (5-15°) пролювиально-делювиальные склоны с мягкими формами рельефа.

Дно Байкальской впадины круто погружается к северо-востоку. Берег извилистый с многочисленными мелкими бухтами, вдающимся в сушу. Почти на всем протяжении вдоль берега наблюдается 2-5-метровая скульптурно-аккумулятивная и аккумулятивная террасы, а в районе пос. Катково и нижем течении р. Максимихи – реликты 15-25-метровой скульптурно-аккумулятивной террасы. Действием морского прибоя вдоль всего берега озера выработан абразионный уступ.

1. 3. Инженерно-геологические условия

Территория Прибайкальского района располагается на восточном берегу оз. Байкал. Поверхность его характеризуется сочетанием крупных и мелких линейных впадин с горными хребтами. Наиболее крупным горным сооружением является хребет Улан-Бургасы. Он занимает большую часть района и отличается сглаженной поверхностью гольцового плато. Абсолютные высоты его вершин колеблются от 761 до 1960 м. Субпараллельно оз. Байкал расположены хр.Ч ерная Грива и Безымянный разделенные межгорной впадиной. Абсолютные высоты вершин хребтов достигают 1300 м. К отрицательным формам рельефа относятся мелкие кайнозойские впадины (Туркино-Кикинская, Завандинская, Максимихинско-Безымянская) и мезокайназойские депрессии (Ямбуйская, Туркинская).

Гидрографическая сеть района относится к Байкальскому бассейну. Главными водными артериями являются реки Турка, Каточик, Кика, Максимиха и Шанталык.

Климат района резко континентальный, Среднегорная температура на побережье составляет минус 2-40. В течение года выпадает 350-440 мм осадков, наибольшее количество их приходится на летние месяцы. Снежный покров устанавливается с середины октября, а стаивает к концу мая.

Район покрыт густым хвойным лесом из лиственницы, сосны, ели, местами кедра и пихты, из них сосна имеет промысловое значение.

Большинство населенных пунктов расположено вдоль берега Байкала, на трассе Улан-Удэ – Курумкан (Татаурово, Турка, Гремячинск, Горячинск). Основное занятие местного населения – лесозаготовка и рыболовство.

Обзор геологической информации по Прибайкальскому району

В изучении геологического строения юго-восточного побережья оз.Байкал выделяются три качественно различных этапа. На первом (дореволюционном) этапе выполнялись отдельные маршрутные рекогносцировочные исследования. Начало им было положено в 1877-80 гг. И.Д.Черским который первым изучил геологическое строение всего побережья оз.Байкал. Он дал единую стратиграфическую схему, не утратившую своего значения до сих пор. Наиболее древние образования он отнес к архею под названием лаврентьевской свиты и разделил их на два яруса.

Последующие работы В.А.Обручева (1892) и И.А.Преображенского (1902) носили картосоставительский характер и в их основу были положены взгляды И.Д.Черского. В настоящее время они имеют исторический характер.

Следующий этап в геологическом изучении Прибайкалья относится к тридцатым-сороковым годам прошедшего века. В это время проводятся мелкомасштабные маршрутные геолого-геоморфологические исследования (Шейман, 1930; Сладкевич, 1931; Валицкая, 1940). Все они придерживались мнения об архейском возрасте развитых здесь горных пород. Г.Е.Рябухин (1935, 1937) и М.Б.Першуткин (1941) занимались изучением выходов нефти, газа по оз.Байкал и высказали мнение о возможности нахождения месторождений углеводородного сырья.

Качественно новый этап изучения геологического строения всей Байкальской горной области включая и Прибайкалье начался с середины 50-х годов ХХ века после принятия решения о создании Государственных геологических карт СССР. Единый подход базировался на Прибайкальской легенде разработанной Л.И.Салолом на основе новых представлений о господствующей роли протерозойских образований и преобладающей роли байкальской складчатости.

Среднемасштабной съемкой (Давыдов В.И., 1983; Ветров Д.В., 1960; Кульчицкий А.С., 1964; Малышева А.Н., 1965; Рукавей В.Ф., 1960; Яценко Г.М., 1961) установлено, что в Прибайкальском районе преобладают верхнепротерозойские отложения селенгинской серии. Указанные образования развиты в юго-восточном Прибайкалье, в бассейнах рек Итанцы и Кики, в низовье р. Селенги и верховье Турки. Большей частью они слагают крупные провесы в кровле нижнепалеозойских гранитов.

После завершения среднемасштабного картирования в Прибайкальском районе проводятся кондиционные геологические съемки масштаба 1:50000 (см. картограмму). Собран обширный фактический материал по уточнению стратиграфии, магматизма и полезных ископаемых региона. Находки кембрийской фауны позволили уверенно выделить из протерозойских образований кембро-ордовикские отложения. Изучение интрузий привело к более полному выявлению их петрографических индивидуальностей, типизации и группировке в комплексы и формации. В эти годы сформировались новые представления о вещественном составе, возрасте, потенциальной рудоносности, формах проявления и возрасте различных видов палеозойских интрузий. Были открыты многочисленные полезные ископаемые (в том числе Черемшанское месторождение кварцитов) редких и цветных металлов, контрастные шлиховые и геохимические ореолы.

Эти работы послужили основой для обобщающих выводов по району и обеспечили необходимую основу для формационного анализа магматических и осадочно-вулканогенных комплексов, металлогенических построений.

В то же время, с позиции современных требований к задачам геологического картирования масштаба 1:50000, многие вопросы геологического строения остались не решенными. В первую очередь к ним относятся недостаточная дробность стратиграфического деления, слабое обоснование возраста интрузивных пород. Данные о магматизме не были в полной мере увязаны с особенностями тектонического развития. Детальное структурно-металлогеническое районирование не проведено, на большую часть площади отсутствуют карты закономерностей размещения полезных ископаемых. Значительная часть выявленных геохимических, шлиховых ореолов, геофизических аномалий и перспективных рудопроявлений не получили оценки.

Региональные геологические исследования

Черский И.Д. Геологическая карта береговой полосы оз.Байкал. М-б 1:420000. 1877-80 гг.

Обручев В.А., Герасимов А., Гейдриц. Геологическая карта части Забайкальской области. М-б 1:680000. 1897.

Преображенский И.А. Карта Прибайкалья, м-б 1:680000 (по материалам Рязанова, Черского, Богдановича и Обручева). 1902-03 гг; 1905-09 гг.

Шейман Ю.М. Отчет по работам Усть-Селенгинской партии за 1930 г. 1931.

Сладкевич В.С. Геологическая карта восточной части дельты р.Селенги. Отчет о работах Байкальской геологической-четвертичной партии. 1931.

Маслов В.П. Геологическая карта побережья оз.Байкал. ГИН АН СССР. М-б 1:1000000. 1935.

Рябухин Г.Е. Геологическая карта восточного берега оз.Байкал с дельтой р.Селенги (193-37 гг.) М-б 1:1000000. ЦГРИ.

Першуткин М.Б. Карта выходов нефти и газа  в юго-восточной части оз.Байкал. Мыс Толстый-Энхалук. М-б 1:50000. 1941.

Геологические съемки м-ба 1:1000000

Ефремов А.Н., Старченко В.В. Геологическая карта СССР. Лист N-49 (50). Ленинград, 1991.

Калинина К.П. Геологическая карта СССР. М-б 1:1000000. Полезные ископаемые. Лист N-49 (Чита). Объяснительная записка. 1959.

Галимова Т.Ф. Геологическая карта СССР. Лист N-48. М-б 1:1000000. Иркутск, 2007.

Фишев Н.А. Геологическая карта СССР. Лист N-49. М-б 1:1000000. Иркутск, 2007.

Геологические съемки м-ба 1:200000

| N-49-XIX | Давыдов В.И. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-49-XIX. Объяснительная записка. 1983. |
| --- | --- |
| N-49-XIX | Давыдов В.И. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-49-XXV. Объяснительная записка. 1983. |
| N-49-XXVI | Ветров Д.В.Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-49-XXVI. Объяснительная записка. 1960. |
| N-48-XXXV | Кульчитский А.С. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-48-XXXV. Объяснительная записка. 1965. |
| N-48-XXX | Кульчитский А.С. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-48-XXX. Объяснительная записка. 1964. |
| N-49-XXXI | Малышева Л.Н. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, сария Прибайкальская. Лист N-49-XXXI. Объяснительная записка. 1965. |
| N-49-XXVII | Рукавец В.Ф. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-49-XXVII. Объяснительная записка. 1960. |
| N-48-XXXVI | Яценко Г.М. Геологическая карта СССР. М-б 1:200000, серия Прибайкальская. Лист N-48-XXXVI. Объяснительная записка. 1961. |

Геологические съемки м-ба 1:50000

| 1 | Афанасьев В.М., Извеков А.К. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна верхнего течения р.Абаги. Отчет Абагинсклой ГСП за 1958 г. Лист N-49-111-Г. 1960. |
| --- | --- |
| 2 | Бажеев Е.Д., Пелепягин А.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые среднего течения р.Турка. Листы N-49-99-В (в,г), 99-Г, -100-В и 111-Б. |
| 3 | Гусев Ю.П., Соколов О.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Итанцы, Бурли и Комы. Отчет Зыряновской партии по геологической съемке м-ба 1:50000 за 1965-67 гг. Листы N-48-132-Г, -В (юг); -143-Б; -144-А, -Б (с-з часть). |
| 4 | Дарижапов А.Д., Петров Н.Я. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые |
|  | юго-западной части Моского хребта. Трапеции N-48-119-Г; -130-Г, -131-А, -Б, –В, Г; -142-Б и -143-А. Отчет Прибрежной ГСП за 1981-83 гг. |
| 5 | Дубченко В.И., Мауришнин Е.С. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейнов рек Ара-Хурхок, Атархан и Урты. Отчет Атарханской ПСП за 1979-80 гг. Листы N-49-111-А. –В. |
| 6 | Зеленый Э.Н., Гольдберг Е.С. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна рек Бугарикта, Мылдылгена и Оны. Листы N-49-113-А, -Г. Отчет Мылдылгенской ГСП за 1968-69 гг. |
| 7 | Зеленый Э.Н., Погребной В.И. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые верховьев рек Турки (геологическое доизучение бассейна рек Ямбуя, Зумбуруков и Ара-Сурхепты (трапеция N-49-100-Г и -101-В). Отчет Туркинской ГСП за 1971-72 г. |
| 8 | Зеленый Э.Н., Хрусталев В.К. и др. Геологическая съемка и полезные ископаемые междуречья Ямбуя-Ины-Кыджимита (верховье). Трапеция N-49-100-А (в,г), -Б, -101-А. Отчет Зумбурукской и Ямбуйской ПСП за 1973-75 гг. |
| 9 | Колосов М.А., Шагжиев К.Ш. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна верхнего течения р.Толутай. Лист N-49-112-Г. Отчет Абагинской ГСП за 1959 г. |
| 10 | Колосов М.А., Гонтаренко Н.Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые р.Кыджимит. Листы N-49-102-Б и –В. Отчет Кыджимитской ГСП за 1961 г. |
| 11 | Крупский А.А., Вовченко Р.П. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые верховьев рек Курбы и Турки. Отчет Курбинской комплексной партии по поисково-разведочным работам и геологической съемке м-ба 1:50000 за 1960 г. Листы N-49-101-В и -112-А. –В. |
| 12 | Крупский А.А., Перинова Э.П. Геологическое строение и полезные ископаемые р. Ямбуй. Лист N-49-100-Г. Отчет Ямбуйской ГСП за 1959 г. |
| 13 | Лосицкий В.И., Хрусталев В.К. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые верховьев рек Турки и Кыджимита. Листы N-49-101-Б, -Г и -102-А. Отчет Жирондинской ГСП за 1966-68 гг. |
| 14 | Михайлов В.И., Субботин Е.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна рек Еловки, Пьяной и низовьев рек Итанцы и Большой. Лист N-48-143-Г. |
| 15 | Михайлов М.П., Субботин Е.В. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые северо-восточной оконечности хр. Хамар-Дабан. Листы М-48-VI (11-Б, 12-А (а, б); N-48-143-Г и -144-В. Отчет Татауровской ГСП по геологической съемке м-ба 1:50000 за 1968-70 гг. |
| 16 | Мареев З.М., Тарчимаев Ц.Б. и др. Геологическая съемка и полезные ископаемые правобережья р. Уды в пределах листов N-49-133-В, -Г. Отчет Первомайской партии за 1964-65 гг. |
| 17 | Рейф Ф.Г., Митчин А.Д. и др. Геологическое строение и полезные ископаемые бассейна нижнего течения р.Курбы. Листы N-49-122-В и -134-А и –Б. Отчет Харгинтуйской партии за 1964-66 гг. |

Геоморфологические съемки

Бильтаев А.М., Клеменченко К.Д. Геоморфологическая карта бассейнов рр. Кики-Хаима, Селенги-Итанцы. М-б 1:200000. 1946 г.

Валицкая И.С. Геоморфологическая карта восточного побережья оз.Байкал между губой Талачинской и дер. Катково. М-б 1:200000. 1940.

Замараев С.М. Геологическая карта дельты реки Селенги и прилегающих участков ю-в побережья оз.Байкал. М-б 1:100000. 1954-55 гг.

Замараев С.М. Геоморфологическая карта дельты р.Селенги и прилегающих участков ю-в побережья оз.Байкал. М-б 1:100000. 1954-55 гг.

Поисковые работы

Зеленый Э.Н. Мелкозалегающая россыпь золота по р. Бол.Пановка (Прибайкальский р-н). Отчет за 2000-2001 гг. о результатах поисковых и оценочных работ с подсчетом запасов на 01.10.2001 г.

Лючкин В.А., Буров А.А. и Зеленый Э.Н. Результаты поисковых работ на золото в бассейне среднего течения р. Ямбуй (N-49-100). Отчет Ямбуйского отряда Алтанской ГСП за 1997 г.

Порхоменко В.Н., Кулешов Б.А. Отчет о результатах поисково-ревизионных работ на золото в бассейне р. Черемшанки за 1959 г.

Соколов О.В., Плотников Д.В. и др. Черемшанское месторождение кварцевых песчаников (Бур.АССР). Отчет Черемшанской ГРП БГУ о результатах разведки месторождения за 1967-71 гг. с подсчетом запасов на 01.01.1972 г.

Хрусталев В.К. Мелкозалегающая россыпь золота р.Черемшанки (РБ, Прибайкальский р-н). Отчет о результатах поисковых и оценочных работ в 2001-2002 гг. с подсчетом запасов на 01.01.2002 г.

1.4. Геологическое строение

1.4.1. Стратиграфия

Стратифицированные образования слагающие около одной четверти территории Прибайкальского района развиты вдоль восточного побережья оз.Байкал, в верховье р.Турки, в бассейне рек Кики и Хаима. Из них наиболее распространены архейские кристаллические породы и осадочно-вулканогенные образования палеозоя.

Разрез первых представлен в следующем виде (снизу).

AR mk. Максимихинская свита.  Видимая часть разреза обнажается в недрах антиклинальных структур среди древнейших образований Байкальской глыбы. Нижняя часть свиты начинается роговообманковыми, биотит-роговообманковыми гнейсами, обильно инфицированными гранитным материалом (вплоть до теневых мигматитов). Верх по разрезу в них появляются прослои кристаллических сланцев, мраморов и пластообразные тела амфиболитов.

Отложения максимихинской свиты смяты в симметричные и ассиметричные, часто опрокинутые и более сложной формы складки преимущественно северо-восточного простирания. Углы падения складок крутые (50-600).

Для максимихинской свиты характерна амфиболитовая фация метаморфизма с широко проявленным ультраметаморфизмом. По зонам разломов проявлены диафториты фации зеленых  сланцев. Мощность 1300 м.

AR kr. Крестовая свита сложена графитовыми мраморами, кальцифирами переслаивающиеся в основании разреза с роговообманково-пироксеновыми гнейсами, кристаллическими сланцами иногда с гиперстеном, линзами и пластами кварцитов и амфиболитов, образующими симметричные, линейные, часто опрокинутые и бракиморфные складки. Широко развит буденаж. Простирание складок преимущественно северо-восточное (45-600), падение крыльев под углом 40-800. Отложения крестовой свиты метаморфизованы в амфиболитовой фации с реликтами гранулитовой. Мощность 400 м.

AR kk. Катковская свита. Основную роль в ее составе играют разнообразные гнейсы и отчасти кристаллические сланцы, среди которых встречаются прослои (до 70 м) мраморов и пластообразные тела амфиболитов. Для свиты характерна тесная перемежаемость гнейсов и сланцев при общем преобладании гнейсов. Прослои мраморов мощностью 40-70 м встречаются по всему разрезу.

Катковская свита обнажается на крыльях Святоноской и Катковской антиклиналей. Свита метаморфизована в амфиболитовой фации с реликтами гранулитовой. Проявлен ультраметаморфизм. По зонам разломов развиты диафториты фации зеленых сланцев. Мощность 1200 м.

Верхний протерозой

PR3 sv. Cуванихинская свита в виде крупных (до 50 км2) ксенолитов в гранитах развита в бассейне р.Турки. Представлена метаморфизованными туфами кислых эффузивов, доломитизированных известняков, песчаников, алевролитов, филлитов, биотитовых, амфибол-биотитовых сланцев.

Свита разделяется на три подсвиты: нижнюю – терригенную, среднюю – терригенно-карбонатную, верхнюю – терригенно-эффузивную. Отложения собраны в складки линейного типа северо-восточного и северо-западного направлениях. Углы падения крыльев складок 40-800. Суванихинская свита метаморфизована в зеленосланцевой фации, на контактах с гранитами широко развиты роговики. Мощность 3700-4200 м.

PR3 it. Итанцинская свита развита на првобережье р.Селенги в ее нижнем течении. Сложена различными существенно кварцевыми сланцами (биотитовые, серицитовые, углисто-серицитовые, альбит-серицитовые) графитосодержащими сланцами, амфиболиты, биотитовые гнейсы и микрогнейсы, кварцитовые и кварцитовидные песчаники, кварциты, кварцито-сланцы, доломиты. Диопсид-скаполитовые, диопсид-олигоклазовые сланцы и гнейсы, водорослевые доломиты, доломитовые известняки, известняки.

Для итанцинской свиты характерна частая фациальная смена пород. В целом наблюдается более грубые терригенные осадки в низах разреза, зеленые сланцы в средней и верхней частях и кварцевые сланцы в верхах. Карбонатные породы присутствуют в небольших количествах.

Преобладает моноклинальное с-з падение пород, осложненное складчатостью более высокого порядка. Наиболее крупные из них – антиклинали и синклинали имеют ширину 18-20 км. Простирание складок с-в 20-600, углы падения крыльев 40-850.

Преобладает зеленосланцевая фация метаморфизма, на контактах с гранитами - эпидотовых амфиболитов.

С породами свиты связаны осадочные месторождения химически чистых кварцевых песчаников, проявления марганца и графита. Мощность 2600 м.

PR3 bl. Бурлинская свита сложена доломитами водорослевыми, фосфорсодержащими и гарфитизированными с прослоями и линзами известняков, карбонатных брекчий, кварцевых песчаников, гравелитов и кварцитов, углисто-графитовых сланцев.

Слагают ядро Итанцино-Селенгинского синклинория, в значительной степени уничтоженного интрузией гранитоидов.

При общем северо-восточном простирании (20-450) свита осложнена складками более мелкого порядка с размахом крыльев до 3,5-4,0 км. Складки преимущественно линейные, реже брахиформные. Крылья складок падают под углами 45-800. Для бурлинской свиты присуща фация зеленых сланцев. К ней тяготеют стратиформные месторождения химически чистых известняков, доломитов, фосфоритов, проявления железа, свинца, цинка, графита. Мощность > 1600 м.

Венд-кембрий

Отложения, относимые к венд-кембрию распространены на территории Прибайкальского района крайне неравномерно. Наиболее обширное поле их известно по правому борту р. Турки, в виде небольших ксенолитов развиты среди полей палеозойских гранитоидов (среднее течение р. Кика, верховья р. Голонда и др.).

Наиболее полный разрез венд-кембрийских отложений описан по реке Ямбуй, где он представлен балбагарской, курбинской, пановской и ямбуйской свитами.

єЄ bl. Балбагарская свита. Сложена серицитовыми, хлорит-серицитовыми, кварц-хло-рит-биотитовыми, кварц-эпидот-пироксеновыми сланцами, полимиктовыми, кварц-полево-шпатовыми песчаниками, алевролитами и гравелитами с прослоями и линзами кристаллических известняков, фельзитов, фельзит-порфиров, кварцевых порфиров и плагиопорфиритов.

Простирание пород с-в (20-800). Сопряжены синклинальные и антиклинальные складки шириной 200-1500 м. Моноклинальное падение на ю-в под углом 65-750. Складки линейные, крутые (60-850), иногда брахиформные, симметричные, опрокинутые. Перекрываются фаунистически охарактеризованными отложениями курбинской свиты нижнего кембрия.

Породы балбагарской свиты частично перекристализованы с образованием гранобластовых структур. Характерные парагенетические ассоциации минералов соответствуют мусковит-хлоритовой и биотит-хлоритовой субфации зеленых сланцев.

К балбагарской свите приурочены пластообразные тела магнетитовых руд, контактово-метасоматические залежи гематита и пирита, установлены признаки стратиморфной фосфорной и марганцевой минерализации, широкое развитие ореолов рассеяния свинца, цинка, меди.

Є1 kb. Курбинская свита состоит на 80% из карбонатных пород (известняки, доломиты) на 10% из зеленых сланцев (кварц-серицитовые, кварц-биотит-актинолитовые, амфибол-биотитовые, карбонатные) и обломочных пород (кварцевые, полимиктовые, аркозовые гравелиты, песчаники, карбонатные конгломераты), линзы плагиопорфиритов.

Карбонатные порода курбинской свиты слагают крупные ксенолиты и провесы среди кровли массивов палеозойских гранитов на крыльях Курбино-Онинского антиклинория.

Отложения свиты смяты в линейные крутые (60-850) складки с-в (20-800) простирания иногда опрокинутые. Встречаются брахиформные симметричные складки размером до 0,6х2 км. Наблюдается приразломная мелкая складчатость (ширина складок до 10 м), микроскладчатость.

Курбинская свита представлена мусковит-хлоритовой и биотит-хлоритовой субфацией зеленых сланцев. На контактах с гранитоидами развиты роговики эпидот-амфиболитовой фации, скарны известково-магнезиальные. Вмещает месторождения химически чистых известняков, полиметаллов в скарнах, железорудная минерализация стратиформного типа. Мощность 3200-5800 м. Содержит остатки фауны нижнего кембрия: Cosinocyatnu ex gr. diantus, Fransuasocyathus cf. subtumulatus, Archaeolinthus sp., A.cf eioirica A.ex gr. polaris, Ura-locyathus callosus, Robustocyathus ex gr.polyseptatus, Ajacicyathus e sp., Ajacicyathus cf. osensis.

єЄ tt. Татауровская свита. Расположена на левобережье р.Селенги, в район пос. Татаурово. Сложена метаморфизованными валунно-галечными конгломератами с редкими прослоями гравелитов, песчаников, в т.ч. графитсодержащими филлитовидными и графитовыми сланцами. Выполняет грабен-синклинальные структуры размером до 350х1000 м.

Конгломераты развальцованы, обломочный материал резко преобладает над цементом. В верхней части разреза (600 м) среди конгломератов отмечаются прослои сланцев, редкие прослои песчаников отмечаются по всему разрезу.

Грабен-синклинали разбиты разломами на блоки, испытавшими неодинаковые перемещения по вертикали. Простирание пород преимущественно северо-восточное (50-700), падение крыльев под углом 20-400. С окружающими породами имеет тектонический контакт. В гальке конгломератов – обломки габроидов, гранитоидов баргузинского комплекса, архейские мигматиты. Зеленосланцевая фация метаморфизма. Мощность 1500 м.

Є1-2 pn. Пановская свита представлена кварцевыми песчаниками, гравелитами, алевролитами (иногда пестроцветными), хлоритовыми, серицит-хлоритовыми, карбонат-серицит-хлоритовыми сланцами с прослоями известняков. Образует участки в виде полос северо-восточного простирания в пределах ямбуйского ксенолита. На 80% свита состоит из сланцев и алевролитов с прослоями песчаников, гравелитов (15%), конгломератов (1%), известняков (1%) с остатками фауны нижнего и среднего кембрия: Chondragrunlos aff. necoplnata, Binodaspis cf. suvorovae, Binodaspis sp., ogigopsis sp., Elratia alexandrovi, komamkites badotika, Alokistocare subcoronatum, Agrunlos aff. cetiephalus, Olenoides sp., микрофитолиты – Nubecularites catagraphus.

Меловая система

Мезозойские отложения распространены в пределах Туркинской межгорной впадины и представлены конгломератами, гравелитами, песчаниками, глинистыми сланцами. Указанные породы слагают крупные коренные выходы в береговых обрывах реки Турки. В соседних районах (Зазинская, Курбинская, Тачинская впадины) в аналогичных отложениях найдены остатки фауны рыб, гастропод, пелеципод, характеризующие их как нижнемеловые. Мощность мезозойских отложений в пределах Туркинской впадины по данным геофизических работ составляет не менее 500 м.

Четвертичная система

Четвертичные отложения на территории Прибайкальского района представлена несколькими генетическими типами: аллювиальными, озерными, озерно-болотными, эоловыми, делювиальными, делювиально-пролювиальными, элювиально-делювиальными образованиями, которые отнесены к трем возрастным группам.

Среднечетвертичные отложения (QII).

Развиты по левобережью р.Турки, в нижнем ее течении. Мощность толщи, судя по гипсометрическому положению верхних горизонтов над уровнем р.Турки, превышает 160 м. в основании разреза (30 м) залегает косослоистый грубозернистый песок с маломощными линзочками мелкозернистого, иногда слюдистого песка мощностью до 1 м. В верхней части разреза (70 м) пески более мелкозернистые, преимущественно параллельной слоистостью. Пески состоят из кварца (30-70%), полевого шпата (50-70%), слюды (до 15%). Отмечаются также циркон, моноцит, сфен, гранат, магнетит, мартит.

Верхнечетвертичные отложения (QIII).

Отложения верхнего плейстоцена имеют более широкое распространение и представлены озерными, озерно-болотными и аллювиальными фациями. Они развиты в пределах рек Турки, Ямбуя, Кики в Максимихинской депрессии, нижнем течении р.Налимовки. В нижней части разреза преобладают валуны, галечники, гравий с песчано-глинистым наполнением и прослоями. Они залегают на выветрелых гранитах. Верхняя часть характеризуется линзовидным переслаиванием песка и супеси с галечно-гравийным материалом. Общая мощность отложений не превышает 15 м.

Возраст отложений определен на основании находки в них последнего верхнего коренного зуба мамонта, что характеризует первую половину верхнего плейстоцена.

Современные отложения (QIV).

К голоценовым относятся современные осадки озер и болот, эоловые подвижные пески, русловой и пойменный аллювий, пролювий, делювий.

Современные озерные отложения развиты по берегам оз. Котокель и Байкал. Представлены они чередованием песка с галечниками. Мощность отложений больше 5 м. В некоторых местах вблизи береговой полосы Байкала наблюдаются песчаные бугры и барханы, навеянные ветрами. Бугры обычно незакрепленные и возвышаются над окружающей местностью на 5-6 м. Аллювиальные отложения заполняют ложе долин рек и состоят из галечника, гравия и песка. Валуны сравнительно редки.

Делювиально-пролювиальные наносы приурочены к предгорьям хребтов, либо к выположенным участкам рельефа в верховьях рек и на склонах их долин. Мощность отложений в предгорных шлейфах достигает 15-20 м. Делювий и элювий распространены широко в хребтах Безымянном, Улан-Бургасы. Размер обломков от нескольких сантиметров до 0,5-2 м.

В современных отложениях обнаружены многочисленные археологические находки (скребки, отщепы, наконечники стрел и ножи из камня, обломки глиняных горшков с орнаментом) относимые к бронзовому веку.

1.4.2. Интрузивные образования

Интрузивные образования в пределах Прибайкальского района развиты весьма широко и занимают три четверти всей территории. На основании взаимоотношения их с метаморфическими образованиями и друг с другом они подразделяются на архейские, позднепротерозойские (баргузинский), раннепалеозойские (атарханский и витимканский) и триасово-юрские (гуджирский) комплексы.

Архейские интрузии

γAR-PR1. К архейским интрузивным образованиям отнесены небольшие пластовые интрузии гранито-гнейсов, гнейсогранитов, гнейсодиоритов. Форма тел – неправильная, удлиненная согласная ориентировке основных структур вмещающих пород. Разновидности пород связаны постепенными переходами. Какой либо закономерности в их размещении не отмечено. Для пород характерен гнейсовидный облик. По мере удаления от периферии к центру интрузий иногда встречаются переходы гнейсовидных разностей в массивные.

Для гранитов характерен катаклаз, милонитизация, бластез как результат деятельности долгоживущих разломов, к которым приурочены гранитоиды.

С вмещающими архейскими отложениями контакты постепенные, расплывчатые образуют зоны послойных мигматитов. Мощность этих зон, окаймляющих интрузивные тела до 1-5 км. Наблюдается последовательный ряд пород (от интрузий): гнейсограниты, теневые мигматиты, послойные мигматиты, инъекционные гнейсы, кристаллосланцы.

Верхнепротерозойские интрузии.

γ1PR3b. Баргузинский комплекс. Первая фаза. Породы комплекса развиты довольно широко в пределах хребтов Улан-Бургасы, Безымянного и в прибортовых частях Кика-Туркинской депрессии. По мере становления баргузинский комплекс делится на две фазы.

Первая фаза. Наиболее широко развита в юго-восточной части района, где образует крупные тела биотитовых, биотит-амфиболовых, лейкократовых крупно- и среднезернистых порфиробластических гранитов и гранодиоритов (левобережье р.Турки, юго-западный склон и осевая часть хр.Улан-Бургасы). Небольшие участки они слагают также на северо-западном склоне хр.Безымянного, в долине р.Лев.Максимихи и в вершине р.Шанталыка.

Породы второй фазы представлены лейкократовыми и биотитовыми средне- и мелкозернистыми гранитами, жилами аплитов и пегматитов. Довольно крупные тела их закартированы на Котокель-Байкальском водоразделе, в среднем течении р.Максимихи, в пределах хребтов Черная Грива, Безымянного, в вершинах рек Каточки, Курнавки.

Протерозойский возраст гранитоидов баргузинского комплекса устанавливается с одной стороны по прорыванию ими пород архея, и с другой – нахождением их среди раннепалеозойских гранитов в виде ксенолитов.

Раннепалеозойские интрузии.

В пределах описываемой площади раннепалеозойский магматизм представлен двумя интрузивными комплексами пород – атарханским и витимканским.

νδPZ1at. Атарханский комплекс включает в себя основные породы ряда мелких массивов по долине рек Каточка, Лев.Максимихи, Зумбуруки. Представлены они диоритами, габбро-диоритами, габбро и их жильными производными, выходы которых приурочены к ослабленным тектоническим зонам.

Нижнепалеозойский возраст основных пород атарханского комплекса установлен на основании прорывания ими гранитов второй фазы баргузинского комплекса. С другой стороны, во многих местах наблюдалось прорывание описываемых пород гранитами витимканского комплекса.

γPZ1vt. Витимканский комплекс. Породы данного комплекса пользуются широким распространением на описываемой территории. Становление его происходило в две фазы.

Первая фаза представлена в основном биотитовыми и биотит-роговообманковыми гранитами, реже сиенитами, граносиенитами, кварцевыми диоритами и гранодиоритами. Широко развиты гибридные породы, отвечающие по составу кварцевым диоритам и грано-диоритам. Особенности состава этих пород обусловлены явлением ассимиляции боковых пород, а в некоторых случаях и магматическим замещением.

Вторая фаза. Слагает крупные массивы на Шанталык-Туркинском водоразделе, в междуречье Каточика-Осиновки-Урикта, вершине Турки. Более мелкие массивы закартированы в пределах хребтов Черная Грива и Безымянного. Массивы второй фазы сложены исключительно лейкократовыми, аляскитовыми и морионовыми гранитами. Характерными чертами этих гранитов является преобладание калиевого полевого шпата над плагиоклазом, широкое развитие процессов альбитизации, грейзенезации, повышенное содержание щелочей и преобладание калия над натрием.

Возраст витимканского интрузивного комплекса определяется прорыванием его гранитами осадочно-метаморфических образований кембрия.

Триасово-нижнеюрские интрузии.

Гуджирский комплекс. Представлен штоками розовых мелкозернистых лейкогранитов и гранит-порфиров, дайками микродиоритов, диоритовых порфиритов, сиенито-диоритов, монцонитов тяготеющих к ослабленным зонам. К гуджирскому комплексу отнесены и альбитизированные граниты, слагающие Березовский и Безымянный массив в прибрежной полосе оз. Байкал. Безымянский массив расположен на юго-восточном окончании одноименного хребта и приурочен к ослабленной зоне северо-западного простирания. Массив имеет удлиненную форму, площадь его 5х1,2 км2. Сложен он светло-серыми среднезернистыми лейкократовыми, реже биотитовыми альбитизированными гранитами.

Березовский массив расположен на водоразделе Кики и руч.Березовского, имеет размеры 2х1,7 км и сложен аналогичными породами.

1.4.3. Тектоника

Создать стройную картину тектонического строения восточного побережья Байкала (включая и территорию Прибайкальского района) крайне затруднительно ввиду ограниченного площадного распространения и территориальной разобщенности выходов стратифицированных образований.

Здесь выделяются структуры архейского фундамента (Байкальская глыба), а также верхнепротерозойского, нижнепалеозойского и мезо-кайнозойского структурных ярусов.

Байкальская глыба

Архейские структуры отличаются большой сложностью, где довольно отчетливо выделяются черногривенская синклиналь и сопряженная с ней Катковская антиклиналь.

Черногривенская синклиналь протягивается от района оз. Котокель на северо-восток (600) до бассейна р.Максимихи, где срезаются гранитоидами нижнего палеозоя. При ширине 20-25 км она прослежена на расстоянии 60-65 км. Ядро синклинали сложено сланцами, гнейсами и амфиболитами черногривенской свиты, а крылья – гнейсами катковской свиты. Синклиналь сравнительно симметричная с падением крыльев под углами 50-750.

Катковская антиклиналь располагается к северо-западу от черногривенской синклинали и простирается в северо-восточном (450) направлении от бухты Безымянной до Максимихинской губы на протяжении 50-55 км. Видимый размах ее крыльев 25-30 км. Северо-западное крыло синклинали падает под углами 50-800, а юго-восточное – 40-600. Ось ее несколько изогнута. Ядро антиклинали сложено породами таланчанской толщи, крылья - мраморами крестовой и гнейсами катковской свит.

Обе эти структуры осложнены складчатостью второго и более высоких порядков вплоть до плитчатости. Складчатые структуры, выполненные слоистыми образованиями, пронизываются инъекционными прожилками с образованием разнообразных мигматитов.

Верхнепротерозойский структурный ярус. В начале позднего протерозоя территория Восточного Прибайкалья входила в состав Селенгинской зоны эвгеосинклинального пояса, где происходило накопление мощных толщ терригенных и карбонатных осадков (Салоп, 1967). На территории Прибайкальского района, которая входит в состав этой зоны, верхнепротерозойские образования представлены отдельными ксенолитами итанцинской, бурлинской и суванихинской свит и довольно крупными массивами гранитоидов баргузинского комплекса.

Первоначальные структуры верхнепротерозойских образований нарушены последующими движениями, прорваны и инъецированы более молодыми интрузивными породами. В сохранившихся ксенолитах породы верхнего протерозоя собраны в линейные складки преимущественно северо-восточного простирания и осложнены складчатостью более мелких порядков (от микроскладчатости до десятков и сотен метров). Встречаются изоклинальные, ассиметричные и опрокинутые складки. Углы падения на крыльях чаще всего крутые, до 80-850.

Граниты почти повсеместно имеют гнейсовидную текстуру, ориентированную в основном в северо-восточном направлении, согласно ориентировке самих массивов, а на контакте с метаморфическими породами – широкие ореолы мигматитов.

Палеозойский структурный ярус. Палеозойские структуры на территории Прибайкальского района представлены значительно полнее, чем архейские и верхнепротерозойские. Представлен крупным Улан-Бургасовским антиклинорием протянувшимся на сотни километров в северо-восточном направлении. В пределы интересующей нас площади входит лишь его небольшая часть. Шарнир антиклинория имеет северо-восточное простирание и совпадает с направлением водораздельной линии хребта Улан-Бургасы. Антиклинорий имеет плохую сохранность – значительная его часть сложена плутонами гранитоидов, нарушено тектоническими разрывами и уничтожена эрозией. Наилучшую сохранность имеют Кика-Итанцинский и Ямбуйский синклинории.

Первый охватывает бассейны среднего течения р. Кики и нижнего течения р. Хаим. Далее эта структура прослеживается на юго-запад до устья р. Итанцы и на северо-восток в бассейн р.Турки. протяженность структуры более 100 км, ширина 18-20 км.

Внутренняя структура синклинория достаточно сложна, местами сохранились складки более высоких порядков. Обычно это сопряженные ассиметричные синклинали и антиклинали северо-восточного простирания (300) с падением крыльев на юго-восток под углом 60-700 и на северо-запад под углом 450. Ширина складок достигает 600-1200 м, а протяженность более 2 км.

Частая и редкая смена углов падения пород в пределах Кика-Итанцинского синклинория указывает на присутствие здесь еще более мелких складок.

Другой крупный синклинорий располагается на правобережье р.Турки в бассейне ее приотока – Ямбуй. Здесь кембрийские отложения собраны в крупную синклиналь, в ядре которой залегают известняки курбинской свиты. Шарнир антиклинали имеет северо-восточное простирание, крылья сложены вендскими отложениями балбагарской свиты и осложнены складками второго и более высоких порядков. Углы падения пластов колеблются от 50 до 800.

С палеозойскими тектоно-магматическим циклом связано внедрение пород атарханского и витимканского интрузвных комплексов. Элементы первичной тектоники течения для них не характерны. Отсюда следует, что формирование гранитоидов витимканского комплексов произошло после завершения кембрий-ордовикской складчатости, но до накопления девонских моласс.

В общем палеозойские структуры имеют единый тектонический план со структурами верхнего протерозоя и соответствуют окончанию геосинклинального развития региона.

Мезо-кайнозойский структурный ярус. Мезозойское время ознаменовано заложением и формировнием основных элементов структуры Восточного Прибайкалья. Основу мезозойской структуры составляют Туркинская и Ямбуйская межгорные впадины и сопряженные с ними глыбовые поднятия: Туркинское, Улан-Бургасы, Ямбуйские и Голондинские гольцы.

Туркинская межгорная впадина представляет собой ассиметричный грабен, развитие которого началось с мела. Туркинская впадина ориентирована в северо-восточном, близком к широтному направлении.

С северной стороны она ограничена ясно выраженным крупным разломом, тогда как на южном крыле ее дно плавно переходит в склоны хребта Улан-Бургасы без излома профиля.

Меловые отложения, выполняющие Туркинскую впадину, дислоцированы весьма слабо. В целом они полого наклонены к северо-западу. На этом общем наклоне развиты пологие брахискладки. Местами наблюдаются небольшие разрывные смещения с амплитудой до 0,5 м.

Кайнозойские структуры развивались на жестком основании, поэтому ведущая роль в их формировании принадлежит разрывным нарушениям. Они представлены горными поднятиями и межгорными впадинами. К первым относятся хребты Безымянный, Черная грива, Голондинские гольцы и Улан-Бургасы; ко вторым – оз.Байкал и Туркино-Кикинская, Завандинская и Максимихинско-Безымянская впадины. Все они, кроме Байкальской, являются сравнительно небольшими погружениями. Отмеченные структуры наложены на самые различные по своему типу и возрасту тектонические элементы, независимо от первоначального плана их строения.

Туркино-Кикинская впадина ориентирована в северо-восточном (600) направлении. Она протягивается от р. Кики через оз. Котокель вверх по течению р. Турки до устья руч.Талбогано. Наиболее приподнятым участком впадины является центральная ее часть (нижнее течение р. Турки), где из-под современных отложений обнажается среднечетвертичная (?) песчаная толща. Северо-восточнее устья р. Осиновки наблюдается четковидное продолжение этой впадины с межвпадинной перемычкой из кристаллических пород. По долине р. Кики Туркино-Кикинская впадина соединялась с оз. Байкал. Поверхность кристаллического ложа имеет отчетливо выраженный ассиметричный поперечный профиль. При этом со стороны хр.Черная Грива к центру она погружается плавно, а с противоположной – круче. Максимальная глубина фундамента в бассейне р.Турки превышает 200 м.

Завандинская впадина является северо-восточной частью Усть-Хаимской впадины. Ориентировано она в направлении, близком к меридиональному. Поперечный профиль ложа впадины также ассиметричный – зона максимальных мощностей верхнечетвертичных отложений смещена к восточному борту впадины.

Максимихинско-Безымянская впадина наблюдается разобщенными набольшими по площади (до 5х8 км) мульдообразными понижениями, вытянутыми в северо-восточном направлении и выполненные верхнечетвертичными и современными озерно-болотными отложениями. Со стороны Безымянной фиксируется палеозалив, где на слабо расчлененном кристаллическом ложе залегают верхнечетвертичные пески мощностью 12-15 м. У подножья юго-восточного склона хр. Безымянного наблюдается тектоническая борозда, заполненная грубообломочными делювиально-пролювиальными современными наносами. Это также своего рода узкая (до 2-х км) межгорная впадина, протягивающаяся почти на 30 км. В верхнем течении р. Безымянки она разделена двумя перемычками из кристаллических пород.

Разрывные нарушения

Играют заметную роль в тектоническом строении Прибайкальского района. Разломами контролируются современная конфигурация берега и остальных впадин. Господствующим являются разломы северо-восточного направления, которые повсеместно выражены в рельефе. Имеющиеся данные не позволяют разделить их в возрастном отношении, но несомненно многие из разрывных нарушений заложились еще в докембрии, обновлялись в последующие эпохи и особенно в мезо-кайнозойское время. Зоны разломов сопровождаются брекчированием, катаклазом и милонитизацией вмещающих пород. Судя по прямолинейности разломов в поверхностном срезе, большинство из них относится к категории сбросов. Исходя из мощности накопившихся мезозойских осадков в Туркинской впадине амплитуда сбросов достигает 1 км, а кайнозойских отложений в котловине оз. Байкал в 6000 м, что позволяет считать амплитуду молодых сбросов – 6 км.

Рассмотрим основные разломы, расположенные на территории Прибайкальского района.

Кика-Туркинская зона разломов прослежена от р. Кики через нижнее течение р. Каточика по левобережью р. Турки на протяжении 80 км. Ширина зоны разломов достигает 12 км. Образована она серией параллельных и ветвящихся разрывных нарушений типа взбросов и сбросов. По всей зоне установлены катаклазиты и бесстуктурные милониты. Ширина полосы тектонитов местами достигает 2 км. Широко по зоне проявлены процессы калиевого и кремнистого метасоматоза. По левобережью отдельные разломы этой зоны выражены в рельефе, а в долине р. Турки к ним приурочен горячий источник Золотой Ключ.

Кика-Итанцинская зона разломов расположена в пределах нижней части северо-западного склона хр. Улан-Бургасы и прослеживается на северо-восток в виде полосы шириной 6-7 км. Представлена зона серией параллельных кулисообразно расположенных разломов типа сброса. Разломы выражены в рельефе уступами различной высоты и достаточно хорошо дешифрируются на аэрофотоснимках. Наиболее отчетливо выражен в рельефе разлом, уступ которого отграничивает Кика-Итанцинскую впадину от хребта. Уступ возвышается над днищем впадины на 400 м и более и прослеживается по простиранию свыше 100 км.

Налимовский взброс протягивается сравнительно прямолинейно от р. Максимиха в юго-западном направлении через долину р.Налимовки, юго-западное окончание хр.Черная Грива, вдоль берега Байкала. Разлом представлен серией субпаралллельнхы разломов, сопровождаемый катаклазитами, различными бластомилонитами, развитыми в пределах зоны шириной 200-500 м. Плоскости смещения направлены на северо-запад под углами 50-600. Амплитуда смещения оценивается в несколько сотен метров. С разломом связан термальный Горячинский источник.

Сбросы по подножью хребтов Черная Грива и Безымянного заложены вдоль границы Максимихинско-Безымянского деприссионного понижения. Представлены они серией субпараллельных разломов шириной от нескольких сотен метров до 1,5-2 км и прослеживаются на расстоянии 35-40 км. Плоскости сместителей разломов в хр. Черная Грива падают на северо-запад, а в хр.Безымянном на юго-восток, т.е. в сторону депрессии. В рельефе эти разломы выражены четко и фиксируются по наличию выходов катаклазированных кристаллических пород. Амплитуда смещения по ним оцениваются в несколько сотен метров.

Большинство описанных разломов следует относить к сбросам, так как их поверхности всегда имеют крутые углы падения, сопровождаются катаклазом и брекчированием пород.

Время заложения описанных разломов установить трудно, но судя по тому, что в кайнозое они контролировали размещение впадин и горных сооружений, окончательное оформление их сопряжено с образованием впадин байкальского типа.

1.4.4. Полезные ископаемые

По металлогеническому районированию западная часть Прибайкальского района тяготеет к Котокель-Чиверкульской зоне редкометального оруденения, а восточная к Ямбуйскому рудному узлу. Здесь располагаются многочисленные рудопроявления черных, цветных и редких металлов, которые представляют поисковый интерес. Все они показаны на прилагаемой карте полезных ископаемых.

На государственном балансе числятся следующие месторождения, запасы которых разведаны по кат. С1+С2.

Черемшанское месторождение расположено в Прибайкальском районе в 60 км от г.Улан-Удэ и в 40 км от ст.Татаурово ВСЖД. Оно представлено единым протяженным (более 10 км) пластом белых мономинеральных кварцитов и кварцитовидных песчаников мощностью от 30 до 50 м. Белые, желто-белые кварцитовидные песчаники состоят из зерен кварца (99,2% свободного кремнезема) не имеющих газово-жидких и минеральных включений. Вредные примеси (0,7-1,0%) представлены окислами железа, которые легко удаляются.

По вещественному составу, минералого-текстурным особенностям и физическим параметрам кварцитовидные песчаники относятся к единому технологическому типу, удовлетворяют требованиям промышленности для производства технического кремния, карбида кремния и ферросилиция. В последние 2-3 года проводятся работы по изучению возможности использования наиболее чистых разновидностей кварцитов для наплава однокомпонентного кварцевого стекла, получения высокочастотного кремния для солнечной энергетике, а также выращивания монокристаллов пъезокварца.

Запасы кварцитовидных песчаников в контуре карьера первой очереди составляют 14,2 млн.т (кат. В+С1), которые при сложившейся производительности (около 150 тыс.т/год) обеспечивают практически неограниченный срок функционирования предприятия. Разведанные запасы участка № 2 Черемшанского месторождения находятся на стадии эксплуатации. На очереди – освоение запасов участка № 1, проект которого уже составлен и находится на стадии прохождения оценки воздействия добычных работ на окружающую среду.

В пределах Черемшанского рудного поля имеются: доломиты и доломитизированные известняки, пригодные для использования в стекольной промышленности; фосфат-кальций-магниевые удобрения; минеральные пигменты и каолиновые глины, пригодные для использования в лакокрасочной, бумажной и керамической промышленности.

По результатам современной системной прогнозной оценки рудное поле представляется также перспективным на выявление промышленных месторождений полиметаллов, благородных металлов, молибдена и вольфрама.

Максимовское месторождение известняков расположено в хр.Безымянный. К нему отнесены две полосы карбонатных пород крестовой свиты развитых вдоль хребта. Южная полоса прослеживается на расстоянии 8 км и ориентирована на северо-восток. Северная полоса имеет протяженность в меридиональном направлении 4,6 км. Ширина выхода пород изменяется от 600 м до 2 км. По данным химического анализа среднее содержание окиси магния в целом по месторождению составляет 6,85%, окиси кальция – 45,99%. Сумма закиси железа и глинозема не превышает 1%, а среднее содержание кремнезема составляет 2,86%.

Наиболее качественные известняки пригодные для использования в алюминиевой промышленности, выделяются в северо-западной и центральной частях северной полосы и на юго-западе южной полосы.

Общие запасы известняков на месторождении по кат.С1+С2 составляют 2374,15 млн.т., в том числе глиноземного производства по кат.С1 – 197,72 млн.т.

Ямбуйское месторождение химически чистых известняков, расположено в нижнем течении р.Ямбуй и приурочено к курбинской свите. Полоса известняков имеет северо-восточное простирание и пересечена р.Ямбуем в 6-8 км выше устья. Протяженность полосы около 16 км, ширина 4-5 км. Известняки мраморизованные, белые, средне- и мелкокристаллические, массивные, гетерогранобластовой и гранобластовой структуры. По обоим бортам долины они обнажены в виде скал высотой до 100 м. Средние содержания компонентов, %: CaO -54.81; Al2O3-0.14; SO3-0.138; MgO-0.66; Fe2O3-0.14; R2O3-0.37; SiO2-0.176; P2O5-0.0625.

| Силикатный модуль | SiO2 | = | 0,176 | = | 0,63 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Al2O3+Fe3O3 |  | 0,28 |  |  |
| Глиноземный модуль | Al2O3 | = | 0,14 | = | 1 |
|  | Fe3O3 |  | 0,14 |  |  |

Как видно из этих данных, известняки Ямбуйского месторождения являются высококачественными и могут быть использованы в химической, металлургической и цементной промышленности. Прогнозные ресурсы Р3 достигают 20 млрд.т.

Еловское месторождение доломитов расположено на правом склоне р.Еловка в 2 км к ю-з от ее устья. Карбонатные породы по содержанию MgO (3,5-21%), СаО (42,17-30,30%) и нерастворимого остатка (0,12-0,50%) могут быть отнесены к классу «В». Они пригодны для производства строительной извести, а также вполне подходят в качестве доменного флюса в стекольной промышленности. Запасы кондиционного доломита составляют по кат.А2+В 390800 м3, кат.С1 – 174920 м3.

Обломочные породы

Пески формовочные

Налимовское месторождение расположено на побережье оз.Байкал, между селами Горячинск и Безымянка. Пески слагают вторую надпойменную террасу оз.Байкал, которая тянется на 7 км при ширине от 3 до 6 км. Среди песков Налимовского месторождения выделяются две разновидности: пески тощие – 64% и пески кварц-полевошпатовые – 35%. Мощность вскрыши в среднем 0,34 м. Химический состав песков варьирует в значительных пределах: SO3 – 72,9-84,96%; Al2O3 – 8.06-13,49%; Fe2O3 – 0,48-3,24%; п.п.п – 0,12-1,53%.

Газопроницаемость изменяется от 800 до 15 единиц, а огнеупорность – от 1360 до 16450С. Пески разнозернистые, рабочая фракция (0,2-0,4 мм) составляет 73,21%. Запасы песков на месторождении по кат.С1 равны 33250,8 тыс.м3 по кат.С2 – 18034,6 тыс. м3.

Пески Налимовского месторождения в естественном состоянии отвечают требованиям промышленности для цветного литья, а по газопроницаемости и огнеупорности – для чугунного и стального литья.

Кроме известняков и формовочных песков на территории Прибайкальского района имеются и другие виды строительных материалов запасы, которых практически неисчерпаемы. Сюда относятся граниты, гравий и галечники и все они в какой-то мере могут использоваться в строительной и производственной инфраструктуре намечаемой туристической зоны.

Источники термальных вод

Горячинский источник расположен на восточном побережье оз.Байкал в 6 км севернее устья р.Турки. Очаг разгрузки горячинских терм связан с тектоническим разломом, секущим архейские породы. Простирание разлома в пределах месторождения широтные с падением плоскости сместителя на север под углом 700. Воды источника напорные, по генезису относятся к инфильтрационным водам выщелачивания изверженных и метаморфических пород. Нагрев обуславливается эффектом нормального геотермического градиента. Температура горячинских терм на выходе составляет 52-53,80С, минерализация – 0,64-0,35 г/л, щелочность РН 9,15-9,2. По составу они сульфатные натриевые.

| Формула химического состава воды: | М 0,64 | SO492(HCO3)-8 | PH | = | 9,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Na88Ca12 |  |  |  |

Характерной особенностью горячинских терм является высокое содержание в них кремнекислоты (от 0,078 до 0,088 г/л).

Газовый состав чисто азотный (азот+редкие газы=99,6%), примесь СО2 не превышает 0,2%, кислород практически отсутствует, водород и сероводород не обнаружены. В небольшом количестве отмечается метан (0,2-0,3%). Общая газонасыщенность вод незначительная и составляет тысячные доли литра.

Утвержденные запасы термальных вод Горячинского месторождения составляют 1167 м3 сутки по кат.А и 143 м3/сут. по кат.В.

Источник Золотой Ключ находится в долине р.Турки, в 53 км от ее устья или в 6 км от пос.Золотой Ключ. Здесь отмечается семь выходов горячих вод, три из которых расположены на острове р. Турка, а остальные на ее правом берегу. Дебит отдельных выходов достигает 0,12-0,20 л/сек. Общий дебит источника по приближенным подсчетам равен 1-1,5 л/сек. Источник связан с зоной разлома северо-восточного направления. Температура воды отдельных выходов источника при установившемся уровне р.Турки колеблется от +35 до +5020С. По химическому составу воды источника сульфатные натриевые.

| Формула химического состава вод: | М 0,46 | SO475(HCO3)15 | PH | = | 7,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (N+К)91 |  |  |  |

Вода источника прозрачная, приятная на вкус, в непосредственной близости от выходов ощущается слабый запах сероводорода.

Источник не каптирован, эпизодически используется местным населением в лечебных целях.

1.4.5. Опасные геологические процессы

В связи с размещением туристической зоны в Прибайкальском районе намечается сооружение разнообразных объектов (жилищное, дорожное, прокладка линий электропередач, кабелей связи и т.д.). Почти всюду в пределах горных территорий строительство инженерных сооружений серьезно осложняется экзогенными геологическими процессами. На противоположном берегу Байкала (также расположенном в пределах Байкальской рифтовой зоны) известны многочисленные разрушения мостовых сооружений, линий электропередач,  Кругобайкальской железной дороги вследствие схода бурных селей, обвалов и абразии легко размываемых берегов озера (Солоненко, 1963).

Несомненно, что идентичные экзогенные процессы протекают и на восточном берегу Байкала. К сожалению, при проведении государственных геологических съемок геоморфологическим исследованиям не уделялось должного внимания и сведения об опасных экзогенных явлениях практически отсутствуют в отчетах.

Сели. Изучению селей на западном и южном берегах Байкала посвящено сравнительно много работ (Солоненко, 1960, 1963; Будз, 1963, 1969; Галкин, 1970; Лут, 1978). По их данным, развитию бурных, ярко выраженных селей обычно предшествует резкое изменение гидрометеорологической  обстановки. Так, в июле 1971 г., когда прошли наиболее мощные из известных в Байкальском регионе сели, средне-месячная температура воздуха составила 15-19°, что на 1-3° ниже нормы. Минимальная температура воздуха понижалась до 1-4%. Месячная сумма осадков по основным селевым районам на побережье составила 300-600 мм на высоте 1440 м – 739 мм. Дожди шли 25 дней. В первой половине месяца наблюдались кратковременные дожди с грозами, во второй – интенсивные продолжительные ливни. В результате многочисленные мощные сели образовались на северном склоне Хамар-Дабана, юго-восточных склонах Приморского хребта, а на восточном берегу Байкала сели вышли с Баргузинского хребта и п-ва Святой Нос. При этом селевой вынос с полуострова составил 17000 м3 обломочного материала (Агафонов, 1990, стр.42).

В Байкальской впадине наблюдаются как водокаменные, так и грязекаменные сели. Прибайкальскому району присущи оба вида сели. По всему восточному побережью отмечаются конусы выноса селевого характера, сложенные грубообломочным, почти несортированным материалом. Морфологические условия восточного берега благоприятны для образования селей. Хребты Улан-Бургасы, Безымянный, Черная Грива возвышаются над Байкалом на 400-800 м и часто обрываются к озеру под уклоном 30-40°. Вдоль подножья склонов простирается широкая полоса шлейфа. Паводки и водокаменные сели после выхода из гор разливаются по долинам, пологим шлейфам, представляя собой опасность для инженерных сооружений.

Обвалы и осыпи обычно развиваются в парагенетическом единстве. Основные сведения об этих процессах в Прибайкалье появились после постройки Кругобайкальской железной дороги в связи с авариями, вызванными внезапными обрушениями блоков пород с подрезанных склонов (Солоненко, 1960). По данным Б.П.Агафонова (1990) на восточном берегу Байкала обвалы и осыпи известны на подрезанных склонах Баргузинского хребта и п-ова Святой Нос.

На трассе Улан-Удэ – Курумкан наблюдались обрушения одиночных обломков и малые обвалы до десятков кубических метров.

Эоловые процессы. На восточном побережье оз. Байкал широко развиты песчаные гряды высотой 4-6 м, которые наступают на лес, заваливают дороги, кустарники до половины высоты деревьев. В районе губы Каткова при высоте эоловых форм 6 м, скорость наступления составляет 3,6 см/год, среднегодовой перенос материала через метровое сечение поверхности 0,22 м3, в районе губы Малая Сухая скорость наступления составляет 31 см/год (Агафонов, 1990).

Цунами. При существующем расположении эпицентров сильнейших землетрясений (моретрясений) на дне Байкала нужно считаться с возможностью возникновения цунами. В настоящее время имеется всего одно документальное подтверждение возникновения цунами на Байкале, когда в 1862 г. произошло 10-балльное землетрясение. Вода перехлестнула через бар высотой 3,5 м и прошла вглубь Цаганской степи более чем на 2 км (Сейсмотектоника, 1968).

Кроме того, в ряде мест восточного побережья Байкала отмечались следы заплеска вод на высоту и на расстояние, недоступное ветровым волнам Байкала. Объяснение этого факта  тем, что в недавнем прошлом уровень Байкала был выше современного, не является единственно возможным. Не исключено, что мы имеем дело со следами каких-то палеоцунами. Зная катастрофические последствия и многочисленные (200 тыс.) жертвы на туристическом побережье Индии, Индонезии, Таиланда от цунами 2004 г., необходимо уделить особое внимание возможности их проявления на восточном берегу Байкала.

1.4.6. Сейсмичность Прибайкальского района

Территория Прибайкальского района с прилегающими площадями в сейсмическом отношении тяготеет к региональной структуре первого порядка – Байкальской рифтовой зоне, протянувшейся в виде дуговидной полосы на 2000 км от Северной Монголии до Южной Якутии. Морфологически Байкальский рифт на всем протяжении выражен многочисленными межгорными впадинами, расположенными линейно или кулисообразно одна за другой.

Сейсмостатические сведения по району оз. Байкал имеются за XVIII-XX вв., но слабая заселенность и отсутствие достаточного количества наблюдательных пунктов зачастую не позволяли даже приблизительно определить местоположение эпицентров многих землетрясений (хотя за это время Иркутской сейсмостанцией зарегистрировано более 650 сильных толчков).

Положение значительно улучшилось после сильного Среднебайкальского землетрясения (29.08.1959 г.), когда были организованы многочисленные сейсмические станции, позволившие улучшить определение эпицентров в Байкальском регионе. Имеющаяся информация о местоположении сильных землетрясениях отражена на прилагаемой карте.

Основные сейсмогеологические работы по южной части Байкальского рифта выполнены во второй половине прошлого века лабораторией сейсмогеологии Института Земной коры под руководством чл. корреспондента АН СССР В.П.Солоненко. Выполнено детальное сейсмическое районирование территории, установлены основные сейсмогенные структуры, изучены инженерно-геологические условия, намечены очаговые зоны сильных землетрясений, сделано обоснование исходной балльности. Составлены карты детального сейсмического районирования территории Среднего Байкала и сопредельных районов (1:500 000), карты эпицентров землетрясений, инженерно-геологических, мерзлотных условий и другие. Результаты работ изложены в двух монографиях и многочисленных статьях.

Значительная часть Прибайкальского района располагается в пределах Байкальского рифта. Ложе озера Байкал и горное обрамление его восточного побережья сложено докембрийскими кристаллическими сланцами, палеозойскими гранитоидами с наложенными мезокайнозойскими впадинами.

Впадина озера Байкал, состоящая из двух депрессий (Северо- и Южнобайкальские) протягивается в субмеридиональном направлении на 600 км при ширине 15-60 км. Со стороны горного обрамления Байкальская впадина обрывается сбросами и сдвиго-сбросами, амплитуда вертикальных смещений по которым местами достигает 6-8,5 км, а в узких зонах сочленения устанавливаются палеосейсмодислокации со следами 9-11 балльных землетрясений.

Наивысший уровень сейсмичности в Восточном Прибайкалье присущ району Среднего Байкала, где землетрясения происходили наиболее часто. По инструментальным наблюдениям сейсмическая активность А10 здесь достигает значения 0,5, изолиния активности 0,2 охватывает практически всю акваторию озера – от полуострова Святой Нос до дельты Селенги на протяжении 250 км.

Структурно-тектонические, геофизические исследования показали высокую дифференцированность земной коры в районе Среднего Байкала. Фронт сейсмотектонической переработки кристаллического фундамента охватывает не только район акватории Байкала, но и смещается в сторону горного обрамления, где развиваются неотектонические инверсионные структуры (зарождающиеся впадины – Котокельская, Налимовская, Максимихинская и др.). Территория сочленения этих структур с кристаллическими породами определяет положение местных эпицентральных зон с сотрясением до 9 балльных районов. Господство кристаллических пород обуславливает слабое затухание «транзитных» сотрясений из 10-балльных районов. В совокупности с другими признаками это служит объяснением высокой потенциальной сейсмичности (до 9-10 баллов) района среднего Байкала. При таких землетрясениях в эпицентрах возникают зоны разломов длиной 2-3 км, амплитуда вертикального смещения до 0,8-12 м (на дне Байкала – до 25 м), ширина трещин – до 1-1,5 м.

Наиболее высокой сейсмичностью района Среднего Байкала характеризуется дельта р.Селенги (Усть-Селенгинская депрессия) с прилегающими территориями. Здесь зафиксированы эпицентры сильнейших землетрясений: 1846 г. – 9-балльного, 1862 – 10, 1871 – 7-8, 1932 – 8-9, 1959 – 9, 1959-1960 – четыре 7-балльных, а также масса более слабых подземных толчков. Кроме того, в Усть-Селенгинской депрессии установлены следы сильнейших (до 10 баллов) досейсмостатистических землетрясений, в ходе которых возникли Посельский и Истокский ссоры. Вместе с заливом Провал они являются участками побережья Байкала сброшенными под уровень озера.

Наиболее сильным в районе Среднего Байкала было Цолгинское землетрясение 12 января 1862 г., о котором сохранились достаточно подробные сведения. Сила его в эпицентре была не менее 10 баллов. При землетрясении образовалось два сброса длиной 25-30 км, по которым произошло опускание блока земной коры площадью около 260 км2. Радиус территории, где землетрясение проявилось силой 8 баллов достигал 170-180 км. Через сутки (13 января 1862 г.) территория Цаганской степи (260 км2) опустилась под воды Байкала и на ее месте образовался залив Провал.

Следующее сильное землетрясение здесь случилось 26.11.1903 г. с силой сотрясения не менее 7-8 баллов. Последнее большое Среднебайкальское землетрясение было зафиксировано 29.07.1959 г. Очаг его располагался под дном оз.Байкал, при этом отмечено увеличение глубины озера на 10-15 м (Солоненко, Тресков, 1960).

В северной части района среднего Байкала располагается блоковое поднятие – полуостров Святой Нос, который возвышается над уровнем Байкала более 1400 м. С восточным побережьем озера он соединяется аккумулятивным Чивыркуйским перешейком.

Полуостров состоит из двух сопряженных хребтов с глубоко расчлененными альпинотипным рельефом. Мощная система сбросов прослеживается вдоль юго-восточных склонов хр. Южного, к которой тяготеют все известные на святом Носу сейсмотектонические дислокации. Высокая тектоническая активность полуострова подтверждается многочисленными землетрясениями. Только за последние 100 лет в районе Святого Носа зарегистрировано 15 сильных землетрясений. Из них два 8-балльных, три – 7 балльных и десять – 6-балльных.

Южнее Чивыркуйского залива располагается Усть-Баргузинская впадина, отделенная от Баргузинской депрессии кристаллической перемычкой – Шаманским порогом. Размер впадины 20 х 80 км, выполнена рыхлыми неоген-четвертичными отложениями.

Еще южнее фиксируется Максимихинская впадина, состоящая из двух крупных понижений, разделенных слабо выраженной кристаллической перемычкой. Юго-западная (Налимовская) котловина имеет непосредственную связь с Байкалом (бухта Безымянная). Наиболее глубокая часть максимихинской впадины выполненная кайнозойскими осадками расположена в ее северо-восточной части.

Повышенный сейсмический потенциал вышеприведенных отрицательных морфоструктур, вытекает из наибольшей подвижности земной коры в их пределах и вызывает разгрузку упругих напряжений в прилегающих к ним районах сложенных кристаллическими породами.

Развитие сейсмического процесса в пределах Среднего Байкала показывает, что он довольно стабилен, хотя и характеризуется чередованием циклов то усиления, то ослабления сейсмической активности. Имеющиеся исторические сейсмостатистические данные не позволяют установить ни направленности сейсмического процесса, ни его цикличности. Эпицентр очередного сильного землетрясения, как правило, расположен далеко от эпицентра предыдущего сильного толчка.

Результаты расчетов сотрясаемости в районе Среднего Байкала показывают, что землетрясения 7 баллов в эпицентре можно ожидать несколько чаще, чем раз в 10 лет, 8 баллов – раз в 20 лет, до 9 баллов – раз в полвека, до 10 баллов немного реже, чем одно в век (Сейсмогеология, 1981, стр.38).

Следует, однако, помнить, что вышеприведенная оценка периода сотрясаемости сделана на основе определенных предположений. Расчеты опираются на постулат постоянства сейсмического режима в течение времени существенно более продолжительного по сравнению с периодом использования сейсмических наблюдений.

Таким образом, практически весь район Среднего Байкала от дельты р.Селенги до     п-ова Святой Нос, включая акваторию и восточный берег озера, попадает в зону 9-10 балльных землетрясений.

1.4.7. Гидрография и гидрология

Территория Прибайкальского района имеет хорошо развитую гидрографическую сеть, которая входит в Ангаро-Енисейский район бассейна оз.Байкал, по гидрологическому районированию территория относится к Баргузинском району.

Гидрографическая сеть в бассейне оз. Байкал сформировалась еще в девонское время. О древности ее происхождения свидетельствуют хорошо разработанные долины, наличие высоких террас, значительная извилистость рек и глубокий эрозионный врез их русел. Для большей части бассейна коэффициент густоты речной сети составляет 0,6-0.8 км/км2. Наибольшая густота речной сети (0,8-1,0 км/км2 и более) характерна для западной части хребта Хамар-Дабан. Малые реки, стекающие склонов хребтов Хамар-Дабан, на всем протяжении имеют горный характер и отличаются бурным течением. Реки, протекающие по дну межгорных котловин и впадин, образованных рыхлыми осадочными отложениями, имеют свободно миандрирующие русла.

Условия стока в пределах бассейна в общем благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки, а неглубокое залегание многолетнемерзлых пород обуславливает незначительные потери на инфильтрацию. Менее благоприятны условия стока в степных и лесостепных районах, характеризующихся более сглаженным рельефом и большим распространением песчаных и супесчаных почв.

Основной рекой района является река Итанца (правый приток р. Селенги), в которую впадают реки: Бурля, Иркилик, Кома, Ангыр и др. На севере района протекает река Турка с притоками, в южной части - река Селенга.

Река Селенга - главный приток озера Байкал, берет начало в МНР, от слияния рек Идэра и Мурэн, стекающих с северного склона нагорья Хингай и восточного склона хребта Улан-Тайга. Длина реки в пределах России - 409 км. Площадь водосбора в пределах России - 148 060 км2, средний Уклон - 0,34 %. Река течет в западном направлении среди предгорных возвышенностей, имеющих высоту 500-700 м. Долина реки - ящикообразная, шириной по дну 3-7 км. Склоны умеренно крутые (5-16). Левобережный склон реки на всем протяжении террасирован. Террасы имеют ровную или слегка волнистую поверхность, слабо наклоненную в сторону реки. Русло реки извилистое, образует многочисленные рукав и протоки. Ширина русла 80-400 м, глубина на плесах 2-4,5 м, на перекатах 1,2-1,4 м, скорость течения соответственно 1-1,2 и 2-2,2 м/сек. Дно реки ровное, на перекатах – песчано-галечное, на плесах - илистое. Левый берег - пологий, высотой 2-3 м, иногда крутой и обрывистый, правый - преимущественно скальный, высотой 3-5 м. Селенга не промерзает зимой. Ледостав устанавливается от середины октября до середины ноября, сроки вскрытия колеблются от середины апреля до середины мая. Течение спокойное. Главную роль в питании р. Селенги играют дождевые осадки 40-70 %. Питание подземными водами - незначительное.

Река Турка берет начало в южных отрогах Икатского хребта на высоте 1430 м, впадает с востока в среднюю часть оз. Байкал. Длина реки 272 км, площадь водосбора 5870 км2, общее падение реки - 975 м, средний уклон-3,57 %. 0сновные притоки: Ямбуй, Голонда, Ара-Хуртак, Ута, Урыкта, Осиновка, Коточик. На всем протяжении река протекает по сильно пересеченной горной местности в направлении с востока на запад; во многих местах она имеет бурное порожистое течение. Основная часть бассейна расположена в пределах хребтов Голондинского и Улан-Бургасы. Водораздельная линия хорошо выражена: на северо-западе она проходит по хребту Черная Грива, на севере и востоке - по Голондинскому хребту и южным отрогам Икатского хребта, на юге и юго-востоке - по хребту Улан-Бургасы. Преобладающие отметки местности от 1300-1800 м. до 2000-2049 м. Горные хребты, ограничивающие бассейн реки, сложены кристаллическими породами (гранитами, гранито-гнейсами и кристаллическими сланцами), менее распространены известняки, песчаники, конгломераты. Гидрографическая сеть реки хорошо развита, коэффициент густоты ее равен 0,5 км/км2. В нижней части бассейна расположено оз. Котокельское.

Река Итанца имеет в основном дождевое питание, весеннее половодье обычно невелико, но дождевые паводки достигают значительных размеров Густота речной сети составляет 0,7-0,8 км/км2. Течение р. Итанцы медленное, русло извилистое, дно покрыто песчано-илистыми осаждениями, на перекатах - галечником. Глубина залегания водоносного горизонта колеблется от 1 м до 1,25 м, ширина 5-15 м.

Долины рек Итанца, Кома, Иркилик в основном заболочены. Водный режим рек стационарно начал изучаться в середине 30-х годов. Во время интенсивных дождей на реках отмечаются значительные наводнения, вызывающие затопление населенных пунктов, промпредприятий и сельскохозяйственных угодий. На территории района имеются горячие целебные источники (минеральные). В 7 км южнее устья р. Турка расположено большое озеро - Котокельское, площадь зеркала - 68,9 км2., площадь водосбора-183 км2. Протокой Исток озеро соединено с р. Коточик.

Воды рек района используются для орошения сельскохозяйственных угодий, водопоя скота и других сельскохозяйственных нужд. Значительный объем воды для орошения производится из р. Ангыр (приток р. Итанца).

Река Селенга является судоходной. Реки Турка, Итанца и Кика используются для лесосплава. Реки и озера района имеют большое рыбохозяйственное значение. Термальные азотные кремнистые воды курорта Горячинск используются для лечения заболеваний нервной системы, кожных болезней, полиартритов и др. Оз. Котокельское используется для отдыха и имеет рыбохозяйственное значение.

Для режима рек Прибайкальского района характерно крайне неравномерное распределение стока в течение года. Большой объем годового стока приходится на теплое время года, зимой реки промерзают или покрываются льдом.

За весенне-летний период по району проходит 72-75 % годового стока, осенний период - 11,3-13,9 % и зимний период 10,7-15,4 %. Наибольший сток падает на май, июнь, июль месяцы. Начало половодья начинается в конце апреля, начале мая и заканчивается в середине или конце июля. Продолжительность его составляет 25-65 дней. Наиболее высокая продолжительность половодий наблюдается на р. Турка (79-83 дня), на р. Селенга-104-110 дней.

Наибольший среднесуточный расход в период паводков на р. Турка достигает 309 м3/сек., наименьший-75,4 мЗ/сек., средний-189 м3/сек.; на р. Селенга (разъезд Мостовой) соответственно 110 мЗ/сек., 68 мЗ/сек. и 87 мЗ/сек.

Средний уклон реки Селенга - 0,34 %, Турки - 3,57 %. Средняя высота водосбора на р. Нестериха составляет 1470 , Турка - 1180 м, Таловка - 840 м.

Начало половодья отмечается со второй декады апреля до третьей декады июня, в отдельные годы - до начала июля. Продолжительность половодий составляет 51-87 дней, паводков - 12-32 (Нестериха, Селенга - 30-32 дня).

Наивысшие зимние уровни обычно наблюдаются во время ледостава или вскрытия реки. Весенние подъемы уровня воды происходят в результате увеличения водности рек. В теплый период года отмечаются резкие колебания уровней воды, обусловленные прохождением половодий и паводков.

Годовая амплитуда колебаний уровня воды на р. Селенга составляет 28-580 см (средняя - 280 см). Средняя дата наступления наивысшего годового уровня в бассейне р. Турка - апрель-май месяцы. Начало ледостава на реках начинается с середины октября до конца ноября, вскрытие с третьей декады апреля-первой декады мая.

Прибайкальский район занимает территорию бассейнов рек Селенга и ее притоков, Итанца, Кика, Хаим, Турка, впадающих непосредственно в оз.Байкал, является особой зоной хозяйственного регулирования в связи с непосредственным примыканием к оз.Байкал - объекту мирового значения.

Протяженность оз. Байкал - 636 км (с севера на юг), площадь водной акватории-31,5 тыс. кв. км, наибольшая глубина- 1637 м, средняя глубина-730 м, объем воды равен 23,6 тыс. куб. км.

Содержание минеральных солей в озере- 96,4 мг/л, прозрачность воды - 40 метров, возраст образования озера- 20-30 млн. лет

Озеро Байкал практически является неисчерпаемым источником пресной воды, слабоминерализованной.

Район потребляет воду на нужды:

- населения и промышленности (в основном из подземных артезианских источников);

- орошения поливных земель (забор воды из поверхностных источников, рек).

Наиболее мощным водотоком является р. Селенга, сток реки в среднем составляет 5 л/сек, с 1 кв.км, длина реки – 1024 км, в том числе - 409 км в пределах РБ.

Вопросы водных ресурсов и водохозяйственных балансов достаточно широко освещены в проекте "Схема комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейна р. Селенга" разработанном институтом "СоюзГипроводхоз", г. Москва, с учетом социально-экономического развития района на 2000 г.,в котором приведены или использованы данные, значительно превышающие требуемые значения по потреблению воды в настоящее время.

Основной рекой, задействованной в водохозяйственном обороте, является р. Итанца, площадь бассейна-2650 кв. км, модуль стока-11,2 м/сек., расход воды при 95 % обеспеченности равен 5,54м3/сек.

Прогнозные ресурсы подземных вод Байкальского гидрологического района составляют 277,17 мЗ/сек. Водобалансовый створ №28 р. Итанца - расход воды - 2,170 мЗ/сек., створ №27 (р. Селенга до устья р. Уда) - 195,683 мЗ/ сек.

Ресурсы подземных води их потребление. Бассейн р. Итанца всего-2,17 м3/сек, водопотребление - 0,527 мЗ /сек.

Характеристика земель. Нагрузка на 1 трудоспособного, га: с/х угодья - 42,0; пашни - 22,0.

Площади потенциального мелиоративного фонда зоны с/х использования, тыс. га (2000г.) Прибайкальский район - 24,47.

Площадь потенциального мелиоративного фонда в разрезе расчетных водобалансовых створов, тыс. га: створ№28, р. Итанца - 46,4,вт.ч. орошаемые - 38,8. В Прибайкальском районе намечалось освоить фонд до 97 %. Орошаемые земли, тыс. га: р. Итанца - орошаемые - 1,65; с/х угодья - 1,46 пашни, сенокосы, пастбища и прочие-1,46+0,19

Основной способ подачи воды на орошаемые земли - самотечный (84 % от всех способов). Удельная протяженность коллекторно-дренажной сети бассейна р. Селенга-3,14 п. м/га.

Расчетный пропуск реки Итанца составляет 100,74 млн. м3 в год. 
Республика Бурятия занимает исключительное место по обеспеченности водными ресурсами, которые складываются из поверхностных и подземных вод.

Водно-ресурсный потенциал оценивается в 15,7 тыс. км3 (более 30% водных ресурсов России), из них 99% приходится на долю озера Байкал.

Поверхностные воды. Бурятия характеризуется разветвлённой речной сетью. Всего на её территории протекает более 30000 рек, общей протяжённостью свыше 150 тыс. км

Среди наиболее крупных рек республики выделяются р.р. Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара, впадающие в озеро Байкал. Река Селенга является самым крупным его притоком, в среднем за год она приносит около 30 км3 воды, что составляет половину всего притока в озеро.

Суммарный речной сток на территории республики составляет 98 км3 (на одного жителя приходится 94,3 тыс. м3; на 1 км2 территории – 279,8 тыс. м3/год). Условия формирования речного стока в пределах республики достаточно благоприятны. Горный рельеф, большие уклоны и хорошо развитая речная сеть способствуют быстрому сбросу вод в основные водотоки. Распределение речного стока по территории республики неравномерное: от 2 л/с. км2 в бассейне р. Селенга до 20 л/с.км2 в бассейнах рек, дренирующих западные склоны хребтов Хамар-Дабан, Баргузинский и Байкальский.

На территории Бурятии насчитывается до 35 тысяч озёр, суммарной площадью зеркала более 2,6 тыс. км2. В основном это небольшие водоёмы с площадью зеркала менее 1 км2. Лишь немногим более 10 озёр имеют площадь более 20 км2. Одним из самых крупных озёр является озеро Байкал.

Озеро Байкал, имеющее  площадь 31500 км2, сосредоточило 23000 км3 чистой пресной воды высочайшего качества (около 20 % мировых запасов пресной воды и до 90 % российских – 10 годовых стоков всех российских рек).

Экосистема озера Байкал, включающая его водосборный бассейн, ежегодно воспроизводит в среднем 60 км3. Именно этот объём воды (0,26 % от общих запасов) составляют возобновляемые ресурсы озера Байкал, в настоящее время почти полностью используемые каскадом ангарских ГЭС.

Поэтому, несмотря на огромные запасы пресных вод в озере Байкал, их практически нельзя использовать без нанесения ущерба экологии озера.

На реках и озёрах республики сооружено 43 искусственных водных объекта, из них 30 водохранилищ и 13 прудов с общим объёмом 54,8 млн.м3, в том числе 11 водоёмов с объёмом свыше 1 млн. м3, запас воды в которых составляет 41,5 млн. м3, т.е. 75 % общего запаса в водохранилищах и прудах.

По качественному составу абсолютное большинство поверхностных вод относится к типу пресных и ультрапресных. Сезонные изменения минерализации не превышают 0,1-0,3 г/л. По химическому составу поверхностные воды относятся к гидрокарбонатно-натриево-кальциевым и кальциево-магниевым, содержат микрокомпоненты в пределах норм ГОСТа № 2874-82 «Вода питьевая».

Исключение составляют отдельные малые реки с низким содержанием фтора (до 0,5 мг/л), а некоторые из них, особенно протекающие по рудоносным зонам, (Закаменский, Озёрный и другие рудные узлы) характеризуются повышенными концентрациями тяжёлых металлов (цинк, свинец, молибден и др.).

Несмотря на значительные запасы водных ресурсов, в обеспечении потребностей возникают проблемы, особенно в маловодные годы, что объясняется спецификой природно-климатических условий.

В общем балансе водопотребления на долю поверхностных источников приходится 75 %.

Основным потребителем свежей воды является промышленность - 507,7 млн. м3 (96% приходится на долю теплоэнергетики). Несмотря на значительный спад производства, потребление воды сократилось в значительно меньшей доле. Наблюдается тенденция повышения удельных объемов водопотребления на единицу промышленной продукции, прекратился рост экономии воды за счет оборотного и повторно-последовательного водоснабжения.

Забор воды на нужды сельского хозяйства ежегодно составляет около 50 млн. м3 (94% из них приходится на орошение). В гидромелиорации произошли серьезные негативные изменения: уменьшились площади орошаемых земель; в 4 раза снизился забор воды на орошение; прекратилось строительство новых и реконструкция существующих мелиоративных систем, технический уровень которых заметно понизился, отдельные не эксплуатируются вообще.

В Республике Бурятия 56 гидротехнических сооружений (ГТС), предназначенных в основном для повышения водообеспеченности сельхозугодий и орошаемых земель. Из-за отсутствия средств на текущий и капитальный ремонты наблюдается резкое ухудшение состояния сооружений, некоторые из них находятся в предаварийном состоянии.

Растет использование воды на хозяйственно-питьевые нужды (в 2002 г. 80 млн. м3). В жилищно-коммунальном хозяйстве из-за неудовлетворительного состояния сетей водоснабжения (износ 80 - 100%) допускаются значительные потери воды.

Подземные воды. Кроме поверхностных вод Бурятия располагает значительными запасами подземных вод, как пресных, так и минерализованных.

В настоящее время разведано 61 месторождение подземных вод с общими эксплуатационными запасами в объёме 11,7 тыс. м3/сут, в том числе подготовленных к промышленному освоению 7,6 тыс. м3/сут.

По степени обеспеченности подземными водами на территории Бурятии выделяются три группы районов: хорошо обеспеченные, средне- и малообеспеченные. К первой группе относятся подземные воды межгорных впадин байкальского типа с практически неограниченными  запасами – до 3-5 м3/с. и более. Вторую группу составляют артезианские бассейны забайкальского типа с объёмом отбора пресных вод до 1,0 м3/с.  К третьей группе отнесены подземные трещинно-жильные воды горных хребтов с ограниченными (до 5-10 л/с.) эксплуатационными ресурсами.

Азональными являются воды аллювиальных отложений речных долин и крупных зон тектонических нарушений. Рассекая горные хребты и впадины, речные долины и разломы концентрируют большие запасы пресных подземных вод. В настоящее время все наиболее крупные водозаборы в Бурятии приурочены к азональным подземным водам.

Подземные воды по составу в основном гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые пресные и ультрапресные.

Подземные воды, омывающие рудные залежи, содержат повышенные концентрации фтора и металлов. В южных районах в местах проявления флюоритов подземные воды загрязнены фтором. В Бурятии широко развито естественное загрязнение подземных вод железом. Особенно чётко оно проявляется в долине р. Селенги и её левобережной приустьевой части.

Пресные подземные воды используются для хозяйственно-питьевого водоснабжения, промышленных и сельскохозяйственных предприятий. В настоящее время в народном хозяйстве используется не более 5-6 % ресурсов подземных вод.

Несмотря на огромный резерв пресных подземных вод в обеспечении населения Бурятии питьевой водой существуют следующие трудности:

- неравномерность распределения водообильных участков ввиду сложного геолого-тектонического строения и широкого распространения различных типов многолетнемёрзлых пород;

- сложность проведения поисково-разведочных работ и неадекватность высокой стоимости этих работ с разведанными запасами месторождений;

- невысокое качество подземных вод в отдельных районах из-за высокого природного содержания таких компонентов, как железо, фтор, повышенной жёсткости и минерализации;

- уязвимость подземных вод техногенному загрязнению.

Термальные воды. Бурятия – один из немногих регионов России, обладающих такими ценными ресурсами, как термальные воды. На территории республики встречаются термальные воды двух типов:

- трещинно-жильные гидротермы;

- пластовые гидротермы.

Трещинно-жильные гидротермы достаточно хорошо изучены. Дебит источников или скважин составляет 20-50 дм3/с. (до 80 дм3/с.), температура – 70-75ºС. Глубина эксплуатационных скважин 100-150, реже 350-400 м.

Пластовые гидротермы, заключённые в мощных кайнозойских отложениях межгорных впадин, были обнаружены в процессе проведения поисковых работ на нефть глубокими (1500-3000 м) скважинами. Они фонтанировали с дебитом 6-11 дм3/с, температура вод на изливе составила 30-75ºС, но в интервале вскрытия гидротерм фиксировалась температура 37-100ºС. Термальные воды этого типа залегают близ поверхности фундамента впадин  в песчаниках, алевролитах, песках и распространены на значительных площадях, могут быть вскрыты на глубине 1000-3000 м.

Трещинно-жильные гидротермы представляют значительно больший интерес, ввиду их сравнительно неглубокого залегания.

Источники термальных вод с древнейших времён были известны местному населению и стихийно использовались им для лечения. Однако лишь во второй половине ХIХ столетия началось организованное лечение на курортах Горячинск и Аршан-Тункинский, которые впоследствии приобрели статус всесоюзных курортов на 300-500 человек. Проведённая детальная разведка термоминеральных вод на этих курортах позволяет расширить возможности каждого из них для лечения 2000-3000 человек одновременно. Также проведена детальная разведка на Питателевском и Ниловопустынском месторождениях гидротерм. На многих других минеральных источниках (Шумакском, Котельниковском, Хакусском, Баунтовском, Аллинском, Гаргинском, Гусихинском и др.) организованы водолечебницы местного значения.

Высокая температура термальных вод республики позволяет использовать их также для получения тепловой и электрической энергии. Так, воды с температурой 40-70ºС могут применяться в теплично-парниковом хозяйстве и для горячего водоснабжения.

Наиболее высокотемпературные (70-1000С) гидротермы пригодны для использования в теплоснабжении жилых домов, производственных помещений, а также для выработки электрической энергии.

Для предварительной оценки перспективности использования термальных вод в хозяйственных целях проведён расчёт их тепловой мощности. Результаты расчёта приведены в нижеследующей таблице.

Таблица 18

| № | Название проявления гидротерм | Т0С | Дебит, дм3/с | Тепловая мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Золотой ключ | 47 | 1 | 198 |
| 2. | Горячинское месторождение | 55 | 23 | 5294 |
| 3. | Скважина Истокская | 93-100 | 6 | 2337-2514 |
| 4. | Питателевское месторождение | 68 | 23 | 5715 |

1.5. Растительный и животный мир

Растительный покров территории зависит от почвенного покрова. На территории Прибайкальского района Республики Бурятия почвенный покров относится к подзонам средней и нижней тайги Забайкалья. На его склонах преобладают три основные почвенные комбинации, включающие разные виды подзолов. Большая часть территории относится к сочетанию гумусово-железистых подзолов с дерново-буроземными почвами и глеями полугидроморфного мерзлотно-таежного типа.

Почвообразующими породами являются маломощные слои продуктов выветривания коренных пород, а также слои песчаных наносов  и щебенистого песчанистого пролювия, заполняющих межгорные котловины. По типу почвообразования почвы района, в основном, относятся к зоне горнотаежных ожелезненных почв. В горных районах почвообразующие породы имеют суглинистый механический состав, тогда как мелкозернистые наносы межгорных котловин песчаные или супесчаные. По долинам рек песчано-галечниковые, а на вершинах гор скальные и каменистые грунты. Светлые слабооподзоленные суглинки и супеси содержат примесь гравия и щебня, а местами валуны и скелетный камень вулканического происхождения.

Местами имеются выходы известняков, залегающих гнездами в горных породах. По степени увлажнения преобладают свежие почвы и только часть прибрежной полосы и межгорных котловин представлена  сухими песчаными почвами, а по долинам некоторых рек и ручьев мокрыми или сырыми.

В береговой зоне озера Байкал имеются небольшие площади дюнных песков аллювиального и эолового происхождения. Растительность данной территории обусловлена наличием лесных насаждений. В целом по Республике состав древостоев слагается из следующих основных лесообразующих пород: лиственница – 55,6 %, сосна – 19,3 %, кедр –14,5 %, береза – 4,0 %, осина –2,9 %. На долю остальных лесообразующих пород приходится 3,7 % запаса насаждений. Средний возраст насаждений составляет 103 года, в том числе хвойных – 110 лет, мягколиственных – 39 лет.

Основная ландшафтообразующая порода Прибайкальского района – сосна. В сосновых лесах обычна примесь лиственницы, березы, осины, кедра и пихты. Высота деревьев 9 —26 м, толщина стволов 0,15—0,32 м, расстояние между деревьями 3—8 м. В подлеске, в основном, ерник, багульник. Травяно-кустарничковый пояс таежного типа – брусника, черника, рододендрон, бадан, шикша, линнея, зеленые мхи, багульники. На вершинах гор растет кедровый стланик высотой до 3 м.

Небольшие площади занимают кедровники, тяготеющие к долинам рек. Выделяют кедровники с баданом, кедровым стлаником, на увлажненных местах с багульником, зелеными мхами, на склонах с осадочным материалом – разнотравные кедровники.

Во влажных холодных местообитаниях встречаются пихтарники. Пихта произрастает на склонах северной экспозиции в смеси с лиственницей и кедром.

Распределение растительности подчинено законам вертикальной поясности. Выделяются лесной и высокогорный пояса. Встречаются интразональные сообщества – луга в сочетании с болотами и ивняком.

В долинах рек развиваются разнотравно-злаковые луга, в травостое которых полевица, лисохвост, ячмень, бобовые, кровохлебка, тысячелистник и другие виды.

В местах наибольшего  увлажнения формируются сообщества травяных низинных болот, заболоченных осоковых лугов с зарослями ивняка. Разнотравье – калужница болотная, горец земноводный, лютики, хвощи и другие виды.

На горах и склонах встречается горелый лес, зарастающий березой, высота которой 2—4 м. Из кустарников чаще всего встречаются на хребтах ольха, по долинам рек - черемуха, тальник, ива. В верхней части лесного пояса — мохово-травянистая растительность.

Всего флора насчитывает около 600 видов высших растений. В Красную книгу Бурятии занесено 23 вида высших сосудистых  растений и 21 эндемичный вид. К ним относятся:

- Астрагал шелковисто-седой, семейство Бобовые, редкий вид узколокальный эндемик. Произрастает между р. Турка и с. Гремячинск на прибрежных песках;

- Черепоплодник почтишерстистый, семейство Бурачниковые, редкий вид, эндемик Байкала, реликт палеогеновой ксерофитной древнесредиземноморской флоры. Произрастает в районе с. Турка на береговых песчаных, прибойных валах и пляжах, слабодернованных берегах, редко на каменистых склонах;

- Кривокучник сибирский, семейство Костенцовые, редкий вид. Произрастает в 2,5 км к западу от оз. Котокельское на скалах и осыпях, чаще карбонатных, нередко затененных и замшелых;

- Верблюдка курчавокрылая, семейство Маревые, редкий вид эндемик Байкала. Произрастает в окрестности сел Турка, Горячинск на прибойной песчаной полосе оз. Байкал;

- Щучка Турчанинова, уязвимый вид, узколокальный экдемик оз. Байкал. Произрастает на побережье озера между Гремячинском и Горячинском, в окрестностях с. Турка на песках и песчано-галечниковых субстатах;

- Любка двулистная, семейство Орхидные, или Ятрышниковые, уязвимый вид. Произрастает на хр. Улан-Бургасы (в окрестностях оз. Котокельское), в долине р. Турка (в 6-8 км к востоку от с. Золотой Ключ), в основном в осветленных смешанных лесах, сосняках брусничных, лесных полянах и опушках, среди кустарников;

- Тайник яйцевидный, семейство Орхидейные, или Ятрышниковые, редкий вид. Произрастает на хр. Улан-Бургасы, в окрестностях с. Золотой Ключ в долине р. Турка в смешанных лесах, лесных лугах, долинных зарослей кустарников;

- Плаун можжевельниковый, семейство Плауновые, редкий вид. Произрастает  в окрестностях сел Турка, Горячинск в мшистых светлохвойных лесах, их опушках, окраинах болот, песчаных береговых валах водоемов;

- Кизильник новый Попова, семейство Розоцветные, редкий вид, неоэндем плейстоценового возраста. Произрастает вблизи хр. Улан-Бургасы в лесах, в том числе сосновых, ельниках, в молодом редкостойном лиственничнике моховом, по опушкам и крутым каменистым склонам, каменистым берегам рек;

- Многорядчик копьевидный, семейство Щитовниковые, редкий вид, реликт неморальной флоры. Произрастает на территории Прибайкальского района на каменистых россыпях, скалах и темнохвойных лесах подгольцового, субальпийского и лесного поясов;

- Гаматокаулис лапландский, семейство Амблистегиевые, редкий вид. Произрастает на северо-западном побережье оз. Дикое (Котокельско-Туркинская котловина) на можачинах и озерках верховых болот, низинных топях, берегах зарастающих озер.

Климатические условия Прибайкалья создают идеальные условия для произрастания многих видов дикорастущих плодовых и ягодных растений, особенно кедра. Сибирская тайга богата кедровыми орехами, ягодами (брусника, клюква, черника, голубика, земляника, черная и красная смородина), грибами (грузди, рыжики, волнушки, маслята, подосиновики, подберезовики, сыроежки) и лекарственными травами.

На исследуемой территории показателем для оценки антропогенного воздействия на природную среду является уязвимость и значимость геосистем, или ландшафтов. Оценка значимости лесов Прибайкалья можно провести посредством изучения природных особенностей территории на основе следующего методического подхода.

В процессе ранжирования лесов по степени значимости основная задача сводится к тому, чтобы четко разграничить факторы значимости лесов и особенности их охраны. При этом важно выявить схему взаимодействия выявленных категорий со всей экосистемой региона.

В процессе реализации этого подхода должны быть четко разграничены ценные леса Прибайкалья от фоновых, довольно устойчивых лесов территории. Этой цели служит также специализированное разделение лесов региона на категории различного экологического значения в рамках системы горных лесов и лесов долин и пологих низин. Последнее подразделение обусловлено тем, что большинство горных лесов отличаются значительной динамичностью, ограниченностью экологического пространства и тем самым – слабой устойчивостью по сравнению с большинством лесов долин. Тем самым подавляющая часть горных лесов включается в различные категории значимости. Большая часть лесов долин и пологих низин, которая подчинена закономерностям развития и функционирования, обусловленных широтной зональностью без нарушения ее проявлением местных географических особенностей, относится к разряду фоновых (типичных) лесов. В пределах каждой категории значимости введены свои подразделения, связанные с динамическими проявлениями, которые обусловливают устойчивость лесов к внешним и внутренним воздействиям.

Внутри каждой категории выделяются подразделения: а – коренные и мнимокоренные типы, б - серийные. Леса, относящиеся к факторально-серийным геосистемам, выделяются в отдельную категорию значимости.

Таким образом, должно быть выделено 4 категории значимости лесов (средообразующие леса, экоценные леса, уязвимые (слабоустойчивые) леса, природоохранные леса). Наиболее высокая степень уникальности из них – 1-ая категория, наименее – 4-ая. Далее дана краткая характеристика ландшафтов по категориям значимости лесов.

1 категория - средообразующие леса. К ним относятся редколесья подгольцового пояса (Бычья гора, 1771 м над уровнем моря), горно-таежные леса редуцированного, ограниченного развития (склоны северной экспозиции хр. Улан-Бургасы, 1400-1600 м), лиственные леса степных участков восточного побережья оз. Байкал (оз. Котокельское, местность Безымянная).

Эта категория лесов несет главную экологическую нагрузку по сохранению биоразнообразия восточного побережья оз. Байкал, способствуют сохранению и развитию горно-таежных лесов с фауной и флорой, являются основным звеном в формировании поверхностного стока рек и определяют основные функции экологического начала в водном балансе.

Основное звено охраны в этой категории - области развития таежно-гольцовой сферы, формирующей поверхностный сток рек и, очевидно, имеющей характер определяющего экологического начала в водном балансе территории. Региональный класс этих геосистем приуроченный к высокогорной зоне, участвует в формировании и перераспределении осадков. Если произойдут коренные изменения в ландшафтной структуре таежно-гольцовой сферы, могут измениться экологическая чистота природных вод региона и бассейна оз. Байкал, а также вся структура таежных ландшафтов гор, котловин и равнин.

К этой категории относятся подгольцовые редколесья, горно-таежные леса редуцированного, ограниченного развития. Кроме того, сюда же относятся леса в районах стыка со степными комплексами, особенно в районах межгорных котловин, где представлены участки песчаных массивов с фрагментами развеваемых песков. В случаях изменения ландшафтных условий, рассмотренных выше, в пределах островного распределения лесов в пределах степей начнут прогрессировать степные группировки с развитием массивов развеваемых песков, что в конечном итоге может привести к полной замене лесов на степь в пределах речных террас, шлейфов и склонов межгорных котловин. Таким образом, это горные леса - подгольцовые редколесья, горно-таежные леса редуцированного, ограниченного развития, равнинные - леса в районах степных комплексов.

2 категория - экоценные леса. Это леса, которые являются наиболее ценными для территории восточного побережья оз. Байкал. К ним относятся горно-таежные темнохвойные леса редуцированного развития (склоны южной экспозиции хр. Улан-Бургасы, 1200-1400 м), смешанные леса межгорных понижений (сквозные долины «Черского») и долин рек Хаим, Кики, Безымянки, Налимовки и др., а также лиственнично-моревые леса мерзлотно-болотного типа (долина р. Турка, восточное и юго-восточное побережье оз. Котокельское). Как правило, их существование определяется условиями, вызванными местными географическими особенностями: характером геологического строения территории, засолением почв, выходом термальных вод и т.д., а также локальным проявлением климатообразующего влияния тихоокеанского муссона и оз. Байкал, инверсий межгорных котловин. Эти леса относятся к категории ценных лесов восточного побережья оз. Байкал, нуждаются в особых природоохранных мероприятиях, поскольку относятся к разряду слабоустойчивых к антропогенным нагрузкам.

В пределах региона серийные факторальные системы максимально отражают сложный комплекс исторических взаимодействий ландшафтов разных областей. В большинстве случаев это инородные ландшафтные структуры, которые появляются в результате воздействия резко контрастирующих с окружающей средой факторов (влияние горячих источников, локальное засоление почв, особые гидротермические условия речных долин и т.д.). Именно с ними чаще всего связана биогеографическая специфика ландшафтов, в частности проникновение флоры соседних областей, формирование специфических для окружения ландшафтов, не имеющих аналогов на данной территории, проявление реликтовых или прогрессирующих видов растений. Это тополевые и чозениевые рощи в межгорных котловинах, горно-долинные ельники и др. фрагменты дальневосточной природы, гумидные темнохвойные фации с преобладанием пихты южного побережья оз. Байкала и северного склона Хамар-Дабана, которые представляют собой фрагменты черневой тайги с элементами третичной флоры, маревые и лиственнично-ерниковые мерзлотно-болотного режима ландшафты межгорных котловин.

Из-за ограниченного экологического потенциала своего проявления, эти системы наиболее подвержены разрушению, а в отношении отдельных элементов ландшафта - полному уничтожению.

3 категория - уязвимые (слабоустойчивые) леса. Данную категорию можно разделить еще на две подкатегории:

I. Лесные насаждения, развитые в зоне границы лесов и степей (оз. Котокельское); сочетание светлохвойных и темнохвойных лесов (долина р. Турка); отдельные группы горно-таежных лесов ограниченного развития, а также пестрое сочетание светлохвойных, темнохвойных и лиственничных лесов (долина рек Турка, Хаим).

II. Леса ограниченного развития, восстановление которых носит длительный характер (песчаные участки Безымянная, Катково, Налимовка, Гремячинск); видоизмененные (вторичные) леса в результате сплошных рубок и лесных пожаров (северный склон хр. Улан-Бургасы).

Данная категория лесов практически не выдерживает каких-либо антропогенных нагрузок. Определить степень их охранности весьма сложно из-за длительного характера восстановления, поскольку почвенный покров основательно нагружен (вытоптан рекреантами) или же занят песчаными массивами.

4 категория - природоохранные леса. Это слабозатронутые антропогенной нагрузкой леса в Прибайкальском заказнике регионального значения, относимые к охранной зоне I-й и II-й категории (курорт Горячинск). Здесь можно наблюдать, что существенных антропогенных изменений не произошло, хотя в Прибайкальском заказнике и вокруг курорта Горячинска лесные насаждения испытывают значительные антропогенные нагрузки. Учитывая степень их сохранности, можно предположить, что каких-либо видоизменений не произойдет, но, тем не менее, необходимо усилить природоохранные мероприятия для сохранения лесов в охранной зоне.

Характеристика ландшафтов по категориям ценности лесов

Таблица 19

| №№ п/п | Категории ценности лесов | Основные типы растительных комплексов | Экологические нагрузки на экосистемы | Степень охранности ландшафтов | Транформированность ландшафтов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Средообра зующие | Редколесья подгольцового пояса (Бычья гора, 1771 м. над уровнем моря) Горно-таежные леса редуцированного, ограниченного развития (склоны северной экспозиции хр. Улан-Бургасы, 1400-1600 м) Лиственные леса степных участков восточного побережья оз. Байкал (оз. Котокельское, местность Безымянная) | Эта категория лесов несет основную экологическую нагрузку по сохранению биоразнообразия восточного побережья оз. Байкал | Способствует сохранению и развитию горно-таежных лесов с фауной и флорой Является основным звеном в формировании поверхностного стока рек и определяет основные функции экологического начала в водном балансе | Может произойти коренные изменения в самой ландшафтной структуре восточного побережья оз. Байкал и вокруг оз. Котокельское Изменятся гидрологические и гидрохимические показатели вод оз. Котокельское и рек восточного побережья оз. Байкал |
| 2 | Экоценные | Горно-таежные темнохвойные леса редуцированного развития (склоны южной экспозиции хр. Улан-Бургасы, 1200-1400 м) 2. Смешанные леса межгорных понижений (сквозные долины «Черского») и долин рек Хаим, Кики, Безымянки, Налимовки и др. Лиственнично-моревые леса мерзлотно-болотного типа (долина р. Турка, восточное и юго-восточное побережье оз. Котокельское) | Леса, отнесенные к этой категории нуждаются в особых природоохранных мероприятиях, поскольку их существование связано с проявлением неблагоприятных природных процессов | Относятся к категории ценных лесов восточного побережья оз. Байкал Нуждается в особых природоохранных мероприятиях, поскольку относятся к разряду слабоустойчивых к антропогенным нагрузкам | Могут появиться инородные ландшафтные структуры, появляющиеся в результате резких контрастирующих с окружающей средой факторов (влияние горячих источников, локальное засоление почв, появление особых гидротермических условий речных долин и т.д.) Интродукция инородных видов фауны и флоры не характерных для данной территории Появление прогрессирующих видов растений: лиственнично-ерниковых и маревых мерзлотно-болотных геосистем и горно-долинных ельников |
| 3 | Уязвимые (слабоустойчивые) | Лесные насаждения, развитые в зоне границы лесов и степей (оз. Котокельское) Сочетание светлохвойных и темнохвойных лесов (долина р. Турка) Отдельные группы горно-таежных лесов ограниченного развития Пестрое сочетание светлохвойных, темнохвойных и личтвенничных лесов (долина рек Турка, Хаим) | Леса ограниченного развития, восстановление которых носит длительный характер (песчаные участки Безымянная, Катково, Налимовка, Гремячинск) Видоизмененные (вторичные) леса в результате сплошных рубок илесных пожаров (северный склон хр. Улан-Бургасы) | Практически не выдерживают каких либо антропогенных нагрузок | Степень охранности лесов весьма ограничена из-за длительного характера восстановления | Восстановление первозданных лесов весьма проблематично, поскольку почвенный покров основательно нагружен (вытоптан рекреантами) или же занят песчаными массивами |
| 4 | Природоохранные | Слабозатронутые антропогенной нагрузке леса в Прибайкальском заказнике регионального значения Леса относимые к охранной зоне I-й и II-й категории (курорт Горячинск) | Существенных антропогенных изменений не произошло, хотя в Прибайкальском заказнике и вокруг курорта Горячинска лесных насаждений испытывают значительные экологические нагрузки | Сохранность лесов очень высокая | Каких-либо видоизменений не произойдет. Но тем не менее необходимо усилить природоохранные мероприятия для сохранения лесов в охранной зоне. |

Животный мир восточного побережья озера Байкал, насчитывает около 340 видов позвоночных животных, в том числе 3 вида земноводных, 3 вида пресмыкающихся, птиц около 240 видов, рыбы 52 вида (включая акваторию озера Байкал), млекопитающих – 43 вида. Фауна имеет типично таежный характер.

Уникальна фауна озера Байкал. 2/3 ее видов являются эндемиками. В Байкале обитает 53 вида рыб и подвида рыб, относящихся к 13 семействам, в том числе уникальная живородящая рыба голомянка. Все рыбы Байкала принадлежат к трем эколого-фаунистическим комплексам: сибирскому (14 видов), сибирско-байкальскому (10 видов) и байкальскому (29 видов).

Из 53 видов рыб, обитающих в Байкале, только 15 имеют промысловое значение (омуль, сиг, хариус, ленок, таймень, осетр, налим, окунь, щука, плотва, елец, язь, карась, желтокрылый и длиннокрылый бычки).

Прибрежную зону населяют огромное количество водоплавающих и около водных птиц, обыкновенный уж, ондатра, нерпа. В составе ихтиофауны 27 видов – эндемики, в том числе 22 вида бычковых, байкальский омуль, байкальский сиг и байкальский осетр.  В лугово-болотном биоценозе встречаются сибирский углозуб, живородящая ящерица, щитомордник. Обычны кряква, камышовый лунь, кулики, трясогузки, сверчок, дубровник. Обитают бурозубки, полевка – экономка, красная полевка. Из хищников – горностай, ласка, колонок, лисица. Заходят кормиться лось и косули.

Фауна сосновых лесов небогата. Можно обнаружить обыкновенного щитомордника, живородящую ящерицу. Из птиц встречаются рябчик, большая горлица, большой пестрый  дятел, малая мухоловка, большая синица и др. виды. Очень редки орлан-белохвост и филин. Млекопитающие – заяц – беляк, белка, бурундук, бурый медведь, рысь, изюбрь, косуля.

На глухих таежных болотах возможна встреча с черным аистом.

В темнохвойной тайге из птиц обычными являются рябчик, кедровка, буроголовая гаичка, поползень. Из млекопитающих обитают красная полевка, бурозубки, бурундук, азиатская лесная мышь, белка, соболь, медведь, лось, изюбр, кабан.

Гольцовый пояс, представленный мохово-лишайниковыми, кустарничковыми или олуговелыми горными тундрами и  альпинотипными, субальпинотипными местами остепненными кобрезиевыми лугами,  является местообитанием представителей горно-тундрового фаунистического комплекса (северная пищуха, большеухая полевка, черношапочный сурок, северный олень; горный конек, рогатый жаворонок, бурая пеночка, тусклая зарничка, полярная овсянка, таловка, завирушки, вьюрки, белая  и тундряная на севере региона - куропатки  и др.). Комплекс высокогорных сообществ, в особенности мохово-лишайниковые тундры являются важнейшими кормовыми угодьями северного оленя.  Скалы и осыпи высокогорий и среднегорий с разреженной растительностью характеризуются специфической петрофильной фауной, включающей редкие виды летучих мышей, восточного воронка и стрижей.

Подгольцовые лиственничные, кедровые и еловые редколесья, а также горно-таежные коренные полидоминантные темнохвойные и светлохвойные леса представляют наиболее ценные местообитания сибирского таежного фаунистического комплекса животных (средняя, равнозубая и обыкновенная бурозубки, красная и красно-серая полевки, лесной лемминг, восточноазиатская мышь, бурундук, белка, соболь, бурый медведь; синицы, пеночки, коньки, дятлы, рыжая овсянка, горихвостки, клесты, поползень, синехвостка, юрок, рябчик, кедровка, ворон, глухарь,  и др.).

Горно-долинные леса пихтово-тополевые и темнохвойные имеют и высокую численность всех групп наземных позвоночных, в том числе  редких  и промысловых видов, по которым проходят суточные и сезонные пути миграций, в частности копытных, из местообитаний верхнего пояса горных систем в подгорные.

Растительность дельт и пойм рек с озерами и старицами с высокой концентрацией и численностью животных, имеет чрезвычайно большое значение для существования специфических комплексов водно-болотных видов животных.

Болота населены своеобразным комплексом видов приводного и лугово-болотно-ерникового комплексов животных (тундровая и крупнозубая бурозубки, серые полевки, водяная полевка, колонок, солонгой, камышевки, трясогузки, сверчки, кулики, луни и др.), часто с присутствием редких и исчезающих видов (азиатский бекасовидный веретенник, длиннопалый песочник, лебедь-кликун, черная кряква, черный и даурский журавли и др.), занесенных в региональные красные книги; сибирская и остромордая лягушки, сибирский углозуб.

Крутые и пологие склоны горно-таежных сосновых и лиственничных кустарниковых разнотравные леса с редуцированным таежным фаунистическим комплексом животных пониженной численности населения (лесные полевки, бурозубки, белка, заяц-беляк; коньки, синицы, овсянки, дятлы, пеночки, дрозды, врановые). Мелколиственные с примесью и подростом светлохвойных пород  кустарниковые леса с обедненным таежным фаунистическим комплексом животных, а также ерниковые и ивовые заросли с отдельными лиственницами и березами – являющиеся прекрасными кормовыи угодьями для диких копытных. Низкозлаковые степи, сенокосные и пастбищные луга представлены степным фаунистическим комплексом видов животных (длиннохвостый суслик, даурский хомячок – по окраинам, полевка–экономка; рогатый и полевой жаворонки, степной конек, каменки, даурская галка. Степные биотопы являются местом обитания и кормовыми угодьями  редких и исчезающих видов млекопитающих и птиц – серебристой полевки и  степной мышовки, светлого хорька, даурского ежа, малой белозубки, хомячков  (забайкальского, джунгарского, длиннохвостого), китайской полевки. Из птиц здесь обычны дрофа, могильник, степной орел, большой подорлик, орлан-белохвост, орлан-долгохвост орел-карлик, мохноногий курганник, хохлатый осоед, беркут, кречет, сапсан, амурский кобчик, степная пустельга, бородатая куропатка, журавль-красавка, даурский журавль, домовый сыч.

Молодые мелколиственные травянистые леса на местах вырубок и гарей представлены редуцированным таежным фаунистическим комплексом видов (средняя, обыкновенная и равнозубая бурозубки, красно-серая и красная полевки, заяц-беляк, косуля; коньки, синицы, овсянки, пеночки, дрозды, мухоловки, кукушка обыкновенная и др.) закочкаренными, закустаренными  лугами с эколого-фаунистическим комплексом лугово-болотно-кустарниковых видов (малая, крупнозубая, тундровая бурозубки, серые полевки, горностай, колонок; коньки, полевой жаворонок, дубровник, чекан, трясогузки, жулан, чибис, бекасы, сорока, голубая сорока; сибирская и остромордая лягушки, серая жаба, монгольская жаба, сибирский углозуб; а также распаханными землями с животными, представляющими  синантропный  и агрозооценозный комплексы (ИГ).

Копытные звери

Лось. Анализ состояния ресурсов лося показывает, что в последние годы численность этого вида в пределах Прибайкальского района стабильна, хотя и не отличается высокими показателями. Плотность расселения особей на 1000 га равна 0,65.

Изюбрь. Один из наиболее распространенных видов копытных. Динамика заготовок изюбра показывает ежегодное не освоение выделенного лимита лицензий по видам охоты и в целом по сезонам охоты. Процент освоения выделяемого лимита в пределах 60 %. Анализ данных добычи изюбра по лицензиям показывает нарушение половозрастной структуры популяции, воспроизводственного стада. Усиление пресса охоты на самцов изюбра и в целом на популяцию, браконьерство, высокая численность волка существенно сказываются на уровне воспроизводства изюбра. Коэффициент расселения по территории Прибайкальского района равен 0,83.

Косуля. Среда обитания вида отличается высоким кормовым потенциалом, но слишком снежные зимы приводят к снижению популяции особей, что и произошло в 90-х годах, также на состояние численности косули оказывают влияние лесные пожары в весенний период, результатом которых являются миграции, гибель данного вида, изменение стаций обитания. На данный момент количество особей данного вида удовлетворительно, коэффициент расселения составляет 0,98.

Кабарга распространена преимущественно в горнотаежных угодьях. Один из основных объектов промысловой охоты. Из-за высокого  спроса на «струю» (мускусная железа самцов), этот вид испытывает сильную промысловую нагрузку. Лимит добычи по Республике Бурятия на данный вид составляет в пределах 300 особей. Размер браконьерской добычи вероятно в 2-3 раза выше. В целях сохранения вида сокращены сроки добычи кабарги и запрещен петельный отлов. Коэффициент расселения на 1000 га равен 0,16.

Кабан. В последние годы после продолжительной депрессии численность кабана в Республике Бурятия стабилизировалась. Восстановление, воспроизводство популяции данного вида происходит замедленными темпами. Коэффициент расселения на территории Прибайкальского района равен 0,44.

Пушные виды

Соболь. Вид, имеющий наибольшее значение в пушных заготовках. Основные местообитания приурочены к угодьям горнотаежного типа. Встречается и в трансформированных человеком ландшафтах. Численность достаточно стабильна. Отмечаемые колебания объясняются отчасти погрешностями учетов, отчасти тем, что для соболя свойственны миграции, обусловленные изменениями кормового потенциала. Выделено 5 популяций данного вида: Витимская, Баргузинская, Чикойская, Хамар-Дабанская и Саянская. Каждая из популяций обладает своими репродуктивными свойствами. На территории Прибайкальского района обитает в основном Баргузинская популяция соболя, коэффициент расселения 1,64.

Горностай. Распространен в горно-таежных, лесостепных и подгольцовых биотопах, проникая в пояс гольцов. Горностай – один из важных объектов пушного промысла и экспорта. До настоящего времени промысел горностая ведется попутно с другими видами, что не способствует полному освоению угодий и запасов вида. Расселен по территории района с плотностью 0,51 особь на 1000 га.

Белка. Основной вид пушного промысла охотников  республики. Учитывая большой спрос на заготовки шкурок данного вида, белка в последние 2-3 года испытывала мощный пресс охоты, что существенно сказывается на ее воспроизводстве. Анализ мониторинга добычи данного вида за последние 2-3 года, учитывая  спрос на шкурки, показывает, что определенный объем легально добытой пушнины, из-за несоответствия заготовительных цен охотничьих хозяйств рыночным, не поступает в число официальных заготовок. Коэффициент расселения равен 7,74.

Заяц-беляк. Обитает по всей территории Прибайкальского района. Массовый объект охоты, расселен с плотностью 1,3 на 1000 га.

Хищные звери

Волк. Обитает по всему Прибайкальскому району. За последние 20 лет отмечается постепенное увеличение численности, что объясняется ослаблением борьбы с этим вредным хищником. Для уменьшения негативного воздействия волка на популяции копытных необходимо сокращение его численности в 3-4 раза.

Рысь. Рысь обитает по большей части в угодьях, трансформированных человеком, являющихся одновременно местами обитания зайца-беляка и косули. Добыча этого вида с недавнего времени лимитируется. Добываются в единичном количестве и в основном используются в личных целях или как трофей. Коэффициент расселения по территории равен 0,11.

Росомаха. Росомаха в большей степени привержена к таежным биоценозам. Редкий, широко распространенный в горнолесных районах Республики Бурятия, вид. Промыслового значения не имеет, добывается попутно при промысле других охотничьих видов. Расселен на территории района  с плотностью 0,02 на 1000 га.

Лисица. Обитает преимущественно в лесостепных районах.  Размер официального изъятия не велик. Фактический размер добычи значительно выше учтенного, так как основная часть добытых шкурок лисиц оседает у охотников для личных нужд. Коэффициент расселения на территории равен 0,07.

Медведь. В период проведения ЗМУ находится в состоянии зимнего сна, поэтому основные сведения о состоянии численности получают от охотников, методом картирования индивидуальных участков. Из данных следует, что численность и плотность население медведя повсеместно велика и соответствует емкости охотничьих угодий.

Боровая дичь

Глухарь. Обитает на всей территории Прибайкальского района. Основной объект любительской и спортивной охоты, ценный трофей. В товарных целях ресурсы глухаря в настоящее время не используются. Лимит на добычу глухаря, как и на другие виды пернатой дичи не устанавливается, за исключением весеннего сезона охоты. В этот период, который длится не более 10 дней, охота разрешается только на самцов «на току», лимит добычи глухаря  не превышает 200-250 голов. Сокращение численности обусловлено ухудшением условий обитаний вида вследствие лесных пожаров. Коэффициент расселения по территории равен 4,036.

Рябчик. Наиболее многочисленный вид боровой дичи. В товарные заготовки не поступают, так как сбыт этой продукции не налажен. Используется как объект любительской охоты. Расселен на территории Прибайкальского района с плотностью 23,04 на 1000 га.

Для решения проблемы охраны, воспроизводства и использования охотничьих животных принимаются меры административного и правого характера: запрещается охота на все виды копытных зверей и медведя. Сокращаются сроки охоты и запрещен петельный отлов кабарги.

Животные, занесенные в Красную Книгу Бурятии

Ночница Иконникова, отряд Рукокрылые, семейство Летучие мыши, редкий, слабоизученный вид. Численность мала, больших скоплений не образует, известны находки единичных особей и небольших групп в районе р. Турка.

Черный Аист, отряд аистообразные, семейство аистовые, широко распространенный, но очень редкий. Гнездящийся и перелетный вид с тенденцией к дальнейшему снижению численности. Раньше довольно часто встречался в Баргузинском заповеднике в районе мыса Черского. Численность аиста в настоящее время стабильна.

Скопа, отряд Соколообразные, семейство Скопинные, очень редкий гнездящийся вид, численность которого продолжает сокращаться, единственный представитель данного семейства. Всюду редка, 1 гнездо найдено на р. Кика.

Большой Подорлик, отряд Соколообразные, семейство Ястрибинные, численность вида сокращается. Нерегулярные редкие встречи по всему Прибайкальскому району.

Сапсан, отряд Соколообразные, семейство Соколиные, широко распространенный вид, но всюду очень редок. Численность значительно снизилась в 60-е годы прошлого столетия и с тех пор не восстановилась.

Дербник, отряд Соколообразные, семейство Соколинные, малоизученный, пролетный и гнездящийся, очень редкий в центральных районах Бурятии.

Серый журавль, отряд Журавлеобразные, распространенный, перелетный, гнездящийся вид. Встречается в Прибайкальском заказнике.

Горный дупель, отряд Ржанкообразные, семейство Бекасовые, редкий, полуоседлый, местами перелетный, гнездящийся вид. Отдельные особи редко остаются зимовать. На территории района встречается единично.

Филин, отряд Совообразные, семейство Совиные, очень редкая оседлая птица. Плотность расселения всюду мала: 0,1 на 10 кв. км площади.

Воробьиный сыч, отряд Совообразные, семейство Совиные, редкий вид, во многих районах состояние его недостаточно изучено. Единственный в России вид рода сычиков. Точных сведений о численности не имеется, в последние десятилетия встречи с этим видом чрезвычайно редки.

Красноспинная горихвостка, отряд Воробьинообразные, семейство Мухоловковые, очень редкий, перелетный, гнездящийся вид. Обитает на территории всего района, но численность повсеместно низка.

Щур, отряд воробьинообразные, семейство Вьюрковые, редкий, оседлый вид. Численность не изучена, предположительно низкая.

Узорчатый полоз, отряд Чешуйчатые, семейство Ужеобразные, уязвимый вид с сокращающейся численностью. Численность низка и связанна с биологией вида (очень низкая плодовитость). Резко колеблется вследствие неблагоприятных климатических и кормовых факторов.

Обыкновенный уж, отряд Чешуйчатые, семейство Ужеобразные, уязвимый вид на окраине ареала. В Прибайкальском районе численность низкая, известны единичные находки.

Таймень, отряд Лососеобразные, семейство Лососевые, исчезающий вид. Весной таймень поднимается по р. Турка для размножения и нагула.

Ленок, отряд Лососеобразные, семейство Лососевые, редкий уязвимый вид. Отмечается в р. Турка, в последнее десятилетие наблюдается резкое снижение численности.

1.6. Земельные ресурсы

Общий земельный фонд Прибайкальского района составляет 1547234 га. В структуре земельного фонда наибольший удельный вес занимают земли лесного фонда (более 75,7 % от общей площади).

Доля земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда района составляет 5,6 %. В структуре земель этой категории наибольшую площадь занимают сельскохозяйственные  угодья – 28856 га, из них пастбища – 7962 га, сенокосы – 7074 га, пашни – 13246 га,  залежи – 208 га, многолетние насаждения – 366 га.

Доля земель, входящих в состав водного фонда Прибайкальского района,  составляет 17,9 % от общей площади территории. Кроме того, к району относится часть акватории озера Байкал – 1931,5 тыс. га (0,1 %).

В настоящее время в составе земель запаса находится 5686 га (0,4 %).

Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и иного специального назначения занимают площадь 2109 га (0,01 %).

Доля земель поселений в структуре земельного фонда района невелика и составляет 5356 га, или 0,3 % от общей площади, В составе земель этой категории преобладают застроенные территории – 43,9 тыс. га и сельскохозяйственные угодья – 48,7 тыс. га.

Для поддержания баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций, с учетом специфики местных условий научными организациями произведено функциональное зонирование территории района. В соответствии с ним на территории Прибайкалья выделяются следующие функциональные зоны:

-зона поселков и сельских поселений;

-сельскохозяйственные;

-лесохозяйственные;

-рекреационные;

-систем промышленных,  транспортных и инженерных коммуникаций;

-водохозяйственные;

-охраны природной и историко-культурной среды.

Зона особо охраняемых территорий включает земли природоохранного назначения - заказник "Прибайкальский", водоохранные, запретные и нерестоохранные полосы, земли, занятые редкими ландшафтами, лесами, выполняющими защитные функции другие земли из системы охраняемых природных территорий. Кроме того, в данную зону входят земли оздоровительного назначения-курорты, лечебные местности, минеральные источники, залежи лечебных грязей и т.д. 3емли оздоровительного назначения подлежат особой охране.

Земли историко-культурного назначения также относятся к этой зоне. В их состав входят памятники истории и культуры, историко-культурные комплексы достопримечательные места и т.д.

К зоне особо охраняемых территорий относятся также земли рекреационного назначения. Порядок использования земель особо охраняемых территорий устанавливается законодательными актами РФ и РБ, а также правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

Земельный фонд района по категориям земель

Таблица 21

| № | Категории земель | Площадь, тыс. га | Доля в общей площади земельного фонда, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 86454 | 5,59 |
| 2. | Земли поселений | 5356 | 0,35 |
| 3. | Земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения | 2109 | 0,14 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 199 | 0,01 |
| 5. | Земли лесного фонда | 1170874 | 75,67 |
| 6. | Земли водного фонда | 276556 | 17,87 |
| 7. | Земли запаса | 5686 | 0,37 |
|  | ИТОГО: | 1547234 | 100 |

Земельный фонд по формам собственности

Таблица 22

| № | Категории земель | Общая площадь | В собственности граждан | В собственности юридических лиц | В государственной и муниципальной собственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 86454 | 18062 | 14 | 68378 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 5358 | 413 | 37 | 4908 |
| 3 | Земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, радиовещания, телевидения, для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального назначения | 2109 | - | 150 | 1959 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 199 | - | - | 199 |
| 5 | Земли лесного фонда | 1170874 | - | - | 1170874 |
| 6 | Земли водного фонда | 276556 | - | - | 276556 |
| 7 | Земли запаса | 5684 | - | - | 5684 |

1.6. Минерально-сырьевые ресурсы

Добыча кварцитов

Прибайкальский район обладает большими запасами кварцитовидных песчаников. Месторождение детально разведано в течение 1967 – 1972 гг. ПГО «Бурятгеология» с утверждением промышленных запасов в ГКЗ СССР. Балансовые запасы по разведанным трем участкам составляют 44,7 млн. т.

Черемшанское месторождение разрабатывается с  1992г. горнодобывающим предприятием – рудник «Черемшанский» ЗАО «Каемный». В 2000 году введена в эксплуатацию дробильно-сортировочная линия, позволяющая снизить выход невостребованной в настоящее время фракции кускового кварцита 20,0 мм до 15%. В аспирационных системах линии установлены циклоны, обеспечивающие достижение проектных норм ПДВ.

За последние годы объем разработки составляет более – 13000 тыс. тонн в год.

Месторождение расположено в 20 км северо-западнее с Турунтаево, в 80 км от  г. Улан-Удэ.

Сырье этого месторождения по техническим условиям пригодно для производства кристаллического кремния, формовочных песков и стекольного производства.

По запасам, качеству сырья и транспортно-географическому положению Черемшанское месторождение является лучшим в Сибири.

Сырье для производства кирпичей

Покровское месторождение расположено в 5 км северо-восточнее с. Покровка, в 15 км к северо-востоку от Татауровского КСМ. Четвертичные суглинки, слагающие залежь мощностью от 3 до 12,8 м (средняя 5,5 м), в естественном составе пригодны для производства строительного кирпича марки 100. Мощность вскрытых пород колеблется от 0 до 4,0 м (средняя 2,4м). Месторождение связано с Татауровским паромом грунтовой дорогой, однако рациональнее зимняя вывозка сырья с использованием переправы по льду р. Селенги. Месторождение разведывалось как сырьевая база Татауровского комбината стройматериалов, до 1980 г. разрабатывалось им, однако наладить производство высокопрочного кирпича из сырья этого месторождения, завод не сумел. Запасы составляют 903 тыс.м3, возможен прирост за счет разведки других залежей.

В правобережной части района, кроме Покровского, разведаны Ключевское и Гурулевское месторождения, оценены ряд проявлений кирпичного сырья, однако запасы пока не утверждались.

Ключевское месторождение расположенно в 4,5 км  к северо-западу от с. Турунтаево. Сырье отличается повышенным содержанием крупнозернистых включений (среднее 10,7%), поэтому необходимо предварительное дробление сырья. Имеющиеся проявления кирпичного сырья (Завьяловское, Нестеровское) располагаются на плодородных пахотных землях, изъятие этих земель из сельскохозяйственного оборота нецелесообразно.

Песчано-гравийная смесь (ПГС)

Таловское месторождение расположено на 2-й надпойменной террасе Селенги, в непосредственной близости от завода и ст. Таловка, за пределами водоохраной зоны. Оно представлено тремя участками – собственно Таловским, Таловским I и II, которые могут отрабатываться карьерами. Сырье месторождения отличается повышенным содержанием в песке-отсеве фракции менее 0,14 мм, в основном  пылеватых, глинистых и илистых частиц (примерно на 5% выше требований ГОСТ 8736 – 77). Тем не менее, Таловский завод длительное время выпускал продукцию высоких марок на сырье этого месторождения. Отрабатывалась верхняя необводненная часть месторождения. В настоящее время оно законсервировано, остаток запасов – 4,7 млн. м3.

Юговское месторождение занимает остров Борма на р. Селенге, севернее с. Югово, в 3-х км к северу от завода. Сырье  добывается фактически в основном русле р. Селенга и складируется на острове. Среднее содержание гравия в смеси – 54,7%. Он пригоден в бетоны марки 400 и выше, а так же для балластировки железнодорожных путей. Песок пригоден  в строительные растворы, асфальтобетонные и битумно-минеральные смеси.

Запасы сырья по категории С1 – 651 тыс.м3.

Правобережная часть района не обеспечена подготовленными запасами ПГС. Потребность в ПГС некоторых предприятий района удовлетворяется путем самодобычи на р. Селенга и Итанца. В 4 км к юго-западу от с. Турунтаево имеется карьер ПГС, качество сырья по которому не оценивалось. Геологические предпосылки для подготовки промышленных запасов сырья в  долине р. Итанца имеются.

Камень строительный и облицовочный

В районе расположены три месторождения камня, учитываемых балансов. Бурлаковское месторождение гранодиорита, расположено в 4,5 км к западу от с. Татаурово, в долине нижнего течения р. Бурлаковка, разведывалось изначально как сырье для балластировки железнодорожного полотна (участок № 1), затем в качестве сырьевой базы Таловского ЗЖБК (южный участок). Месторождение частично располагается в водоохранной зоне  р. Селенги и Бурлаковки, а участок №1 – на взрывоопасном  расстоянии от железной дороги. Сырье месторождения пригодно в качестве заполнителя тяжелых бетонов, в автодорожном строительстве и для балластировки железнодорожного полотна, но не  пригодно в гидротехнические бетоны зоны переменного уровня воды. С 1972 г. месторождение законсервировано, поскольку Таловский завод полностью перешел на песчано-гравийную смесь. Остаток запасов – 20,5 млн. м3. При необходимости может отрабатываться южная часть месторождения с требуемой удаленностью от берегов рек и железной дороги.

Кикинское месторождение гранита расположено в 3 км к северо-западу от с. Кика, в 2 км от  Баргузинского тракта. Месторождение разведано по заявке Бурятавтодора в связи с  реконструкцией автодороги Улан-Удэ – Могойто – Уоян. Оно отличается благоприятными горнотехническими условиями. Щебень всех марок из Кикинского месторождения пригоден для устройства нижних слоев и  оснований дорог III –IV категорий, щебень  марки 800 и выше - для всех видов дорожного строительства, а также в качестве  заполнителя бетонов. Песок – отсев пригоден для  устройства дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд и для  приготовления асфальтобетона. Разведанные запасы составляют 7 млн.м3.

Карбонатные породы для производства извести

Засухинское месторождение доломита в 7 км к северо-западу от с. Засухино разведано по заявке ПО «Бурятстройматериалы» для обеспечения сырьем известкового завода Татауровского КСМ. Доломиты месторождения пригодны для производства быстрогасящейся извести I сорта. Запасы составляют 5,7 млн.т. Горнотехнические и гидрогеологические условия месторождения благоприятны. Расстояние от месторождения до асфальтированного шоссе по грунтовой дороге 7 км, общее расстояние до КСМ  - свыше 25 км через Татауровский паром или  по льду р. Селенга.

Освоение  Засухинского месторождения нецелесообразно. Сырье его потребляется местными  поселениями в небольших количествах  из обнажений для  производства строительной извести.

В разрезе гаргинской толщи нижнего протерозоя, развитой в районе Татаурово, отмечаются маломощные горизонты мраморов, как правило, скарнированных, включающих прослои силикатных пород. На приуроченных к ним мелком Еловском месторождении и Пьяновском проявлении ведется кустарный обжиг доломитизированных кристаллических известняков на известь.

I.7. Охотничье-промысловые и рыбные  ресурсы

Ресурсный потенциал охотничьего промысла в Прибайкальском районе характеризуется большим видовым разнообразием. Он включает 30 видов млекопитающих, 6 видов боровой дичи и 30 видов водоплавающих птиц

Основными объектами охоты среди диких копытных животных являются лось, изюбрь, косуля, кабан и кабарга. Практически по всем указанным видам животных численность находится на уровне в 2-3 раза ниже оптимальной. Основной причиной является браконьерство.

Динамика численности

Таблица 23

| № | Вид | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лось | 9190 | 5930 | 6625 | 5633 | 6787 |
| 2 | Изюбрь | 18660 | 16950 | 14600 | 14529 | 14555 |
| 3 | Косуля | 41550 | 46496 | 33055 | 28617 | 28139 |
| 4 | Кабан | 4690 | 4443 | 5105 | 5632 | 4896 |
| 5 | Кабарга | 12250 | 10047 | 8650 | 9405 | 9339 |
| 6 | Северный олень | 1460 | 1852 | 1510 | 2473 | 2486 |
| 7 | Волк | 2400 | 1612 | 1380 | 1956 | 2992 |
| 8 | Медведь | 3000 | 3100 | 3870 | 3760 | 4235 |
| 9 | Соболь | 14080 | 15748 | 13860 | 14292 | 8967 |
| 10 | Белка | 289950 | 297865 | 151560 | 221918 | 262364 |
| 11 | Лисица | 3180 | 3094 | 2465 | 2927 | 3301 |
| 12 | Ондатра | 36900 | 94186 | 83420 | 91300 | 89755 |
| 13 | Горностай | 11300 | 17830 | 12870 | 13783 | 11168 |
| 14 | Колонок | 10370 | 110098 | 10110 | 6999 | 7059 |
| 15 | Заяц-беляк | 70990 | 67800 | 65710 | 66541 | 73179 |
| 16 | Рысь | 950 | 987 | 960 | 975 | 1349 |

В настоящее время на территории Бурятии выделяются 8 рыбопромысловых районов, в том числе 5, относящихся к оз. Байкал. Основой рыбного промысла республики является рыбохозяйственный фонд оз. Байкал. При этом промысловое значение имеет лишь его мелководная часть глубиной до 100 м, составляющая около 12,0 % от акватории озера.

Основные рыбопромысловые районы Республики Бурятия

Таблица 24

| оз. Байкал (тыс.га) | озерные системы (тыс. га) |
| --- | --- |
| Северобайкальский | Чивыркуй-ский | Баргузин-ский | Прибай-кальский | Селенгин-ский | Гусино-озерский | Еравнин-ский | Баунтов-ский |
| 62,0 | 27,0 | 57,0 | 31,0 | 145,0 | 16,5 | 19,1 | 40,0 |

Рыбный промысел базируется на добыче байкальского омуля, мелкочастиковых (плотва, окунь, карась) и крупночастиковых видов (язь, щука). Промысловое значение имеют также акклиматизированные в водоемах Бурятии лещ, амурский сазан и амурский сом, культивируемая и используемая при товарном выращивании пелядь.

Промысел таких видов рыб как байкальский сиг, белый байкальский хариус в настоящее время ограничен. К категории редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу РФ, относится байкальский осетр.

Как показывают наблюдения, проводимые ФГУП Востсибрыбцентр, состояние рыбных запасов в водоемах республики можно считать удовлетворительным, за исключением некоторых водоемов (оз. Котокельское) и отдельных наиболее ценных видов рыб. Особенного внимания заслуживает проблема сохранения тайменя, ленка и хариуса.

Использование и воспроизводство рыбных запасов

Добычей рыбы занимаются в основном предприятия АО «Байкалрыбхоз», Ассоциации рыболовецких предприятий Иркутской области и рыболовецкие колхозы Байкалрыбакколхозсоюза (в настоящее время находятся в стадии расформирования). Этими предприятиями в настоящее время добывается до 80% от учтенного объема добытой рыбы. Однако, с введением в 1992 г. лицензирования рыбохозяйственной деятельности, все большее значение приобретают неосновные рыбозаготовители в виде организаций различных форм собственности.

Байкальский омуль. В целях рационального использования биологических ресурсов омуля в оз. Байкал лимит и режим его промысла ежегодно определяется в соответствии с рекомендациями Востсибрыбцентра и утверждается совместным приказом с управлением «Байкалрыбвод». При этом ежегодно дается анализ состояния рыбных запасов в водоемах, степень освоения их промыслом и определяется прогноз величины общего допустимого улова (ОДУ) на очередной год. Средний возраст пелагического омуля в уловах составил 7,56 года, прибрежного - 6,03, что соответствует моменту наступления кульминации ихтиомассы этих морфологических групп (пелагический - 6+, прибрежный -5+). Придонно-глубоководный омуль в силу специфики своего распределения и ограничения его вылова в нагульный период, в промысле участвует в основном только в качестве прилова к другим морфоэкологическим группам. Средний возраст добываемого придонно-глубоководного омуля колеблется в пределах 9,0-11,0 лет.

Байкальский сиг. В состоянии запасов сига в Чивыркуйском заливе и Маломорском промысловом районе резких изменений не произошло. Добывается он только в качестве прилова в омулевые орудия лова, а также служит объектом любительского рыболовства. С 1994 г. специализированный лов производителей сига не ведется. Научных режимных наблюдений не проводилось. Существенных изменений в величине вылова сига на орудие лова (по опросным сведениям рыбаков - промысловиков и рыбаков - любителей), по сравнению с предыдущими годами не произошло.

Частиковые виды рыб. Запасы мелкочастяковых видов рыб (плотва, елец, окунь) в озерно-соровой системе оз.Байкал снизились. На снижение запасов сказался потребительский лов рыбы гражданами на мелководных участках. Под прессом неорганизованного промысла оказались старшие возрастные группы рыб - производители, пользующиеся повышенным спросом на рынке. Возросла нагрузка на основные водоемы промысла юридическими лицами.

Плотва, елец. Расчеты численности и биомассы плотвы и ельца, как и фактические объемы добычи, показывают, что состояние их запасов в основных промысловых районах Байкала можно считать удовлетворительным, использование которых преимущественно зависит от организации промысла и опыта бригадиров. С 1993 г. наблюдается существенное снижение интенсивности вылова на Селенгинском мелководье, повышение - в Чивыркуйском заливе и на Северном Байкале, что связано с изменением характера и интенсивности промысла в отдельных рыбопромысловых районах Байкала, в т.ч. и с условиями промысловой обстановки, а также с возможностями переработки и реализации отдельными хозяйствами.

Окунь. В последние годы наблюдается стабильное снижение вылова окуня по всем промысловым районам. Основной вылов окуня приходится на Баргузинский (Чивыркуйский залив) и Селенгинский промрайоны (до 80-90 %). Налим. Специализированный лов ведется только на Северном Байкале подледными частиковыми сетями, налимьими ловушками. Состояние запасов удовлетворительное.

Язь. Добыча осуществлялась в Селенгинском и Северобайкальском промысловых районах. Запасы язя на Северном Байкале невысоки, но достаточно стабильны. На Селенгинском мелководье численность язя и его добыча подвержены значительным колебаниям. Кроме того, в данном районе наиболее высок вылов этого вида неорганизованными рыбаками, а также значителен пресс браконьерства, особенно в период нерестовых миграций в период с 6 по 10 мая. В настоящее время запасы язя на Селенгинском мелководье в значительной степени подорваны, поскольку его молодь не выбирается из общего улова закидных неводов. В целях увеличения запасов язя необходимо принять меры по ограничению его вылова.

Сазан. Наиболее стабильны запасы сазана в Баргузинском промысловом районе, что связано с особенностями гидрологического режима р. Баргузин, достаточно благоприятными для воспроизводства данного вида.

Щука  в промысле на Байкале играет второстепенную роль. Промыслом изымаются все возрастные группы. Встречается в уловах в качестве прилова к массовым видам рыб. Ее численность колеблется по годам и зависит от условий нереста. Запасы щуки в значительной мере лимитируется местом обитания и доступностью кормовых объектов. Традиционные участки нагула щуки зарастают канадской элодеей. В начале 90-х годов на увеличение численности щуки повлияло увеличение доступного кормового объекта - ротана. В последние годы численность ротана снизилась, снизились запасы мелкочастиковых рыб: плотвы, ельца, молоди других рыб.

Байкальский тюлень (нерпа) – пресноводный тюлень, эндемик озера. В эволюционном плане стоит на высшей ступени развития среди других животных оз. Байкал. Является конечным звеном в трофической цепи водоема. Представляет значительный интерес как объект исследований для науки и ценный объект зверобойного промысла, играющий существенную роль в экономике. Все это определяет ее ценность и требует сочетания интересов хозяйственного использования и охраны. Условия существования нерпы, то есть весь комплекс биотических и абиотических факторов (в частности, климатические и особенно ледовые условия, эпизоотическая обстановка и т.п.), включающих и обеспеченность животных пищей, с 1990-х годов улучшились (по сравнению с предшествующим периодом 80-х годов). Средне-популяционный возраст байкальской нерпы в последние годы увеличился с 7,2 лет (1988-1990 гг.) до 8,8 лет (1991-1998 гг.), что свидетельствует о преобладании в популяции животных старших возрастов. В процентном отношении значительно возросла плотность тюленей в Южной котловине оз. Байкал и соответственно снизилась в Средней и Северной котловинах. При общем увеличении численности стада байкальской нерпы увеличилась ее численность как в Среднем, так и на Северном Байкале. Однако, в связи с тем, что в этой части озера и ранее наблюдалась высокая плотность тюленей, прирост не был столь значительным. Таким образом, значительно увеличившаяся популяция байкальских тюленей уже не в состоянии разместиться лишь на территории Среднего и Северного Байкала, поэтому вынуждена более равномерно осваивать всю акваторию озера. Коснулись изменения и пространственного распределения щенных самок. Значительное количество животных сместилось к югу, так что в южной котловине скапливается свыше 30% щенных самок; отмечено повышение концентраций щенных самок в благоприятных (для закладки логовищ) торосах и освоение ими необычных биотопов. Весеннее и летнее распределение нерпы также характеризуется расширением мест обитания за счет освоения мелководных заливов, соров, Малого моря, а также прибрежно-склоновой зоны, ограниченной изобатой 400 м. В то же время, отмечается сокращение числа животных, заходящих в Чивыркуйский залив и залив Провал осенью.

При современном состоянии популяции нерпы, имеющей численность основного запаса в 82100, а приплода в 22000 голов, популяция в целом, должна благополучно выдерживать эксплуатацию с высокой интенсивностью промысла: общее изъятие животных (включая официальный промысел и всякие другие потери, сопутствующие ему или иного характера) может достигать 9,6 % от общей численности. Кроме официального промысла существуют потери животных от браконьерства, приловы нерп в рыболовные орудия лова, «утечки» сырья через охотников, экипажи судов, водителей и других лиц, связанных с промыслом (потери тем больше, чем больше организаций занимается промыслом, а последних сейчас порядка 30-40%), гибель смертельно раненых подранков.

Искусственное воспроизводство рыбных запасов

Работы по искусственному воспроизводству рыбных запасов в Байкальском регионе ведутся в следующих направлениях: совершенствование биотехнологии сбора и инкубации икры сиговых рыб, байкальского осетра и хариуса, подращивание личинок до жизнестойких стадий и расселение рыбоводной продукции в благоприятные места нагула в бассейне оз. Байкал. Воспроизводством байкальского омуля и других ценных видов рыб в бассейне Байкала занимаются рыбоводные заводы Востсибрыбцентра: Большереченский (ввод в 1933 г., реконструированная мощность - 1,25 млрд.икры), Селенгинский омулево-осетровый (ввод в 1979 г., мощность - 1,5 млрд.икры омуля и 2,0 млн.икры байкальского осетра) и Баргузинский (ввод в 1979 г., мощность 1,0 млрд.икры).  С 1980 г. Н.Ф. Дзюменко (Востсибрыбцентр) были начаты работы по внедрению экологического метода сбора и инкубации икры байкальского омуля в заводских условиях Болыдереченского и Селенгинского рыбзаводов, при котором отход икры снижается до 12-15%. Полученные заводским методом, более 90% личинок омуля выпускается в бассейн оз. Байкал. Часть личинок подращивается до 1,5-2 месячного возраста в озерах-питомниках Никиткино, Лесное, Бакланье (Большереченский рыбзавод), Саган-Hyp (Баргузинский р/з) и старице-питомнике (Селенгинский р/з) с последующим выпуском через реки и протоки в Байкал. Заводские личинки посольского и селенгинского омулей регулярно используются для зарыбления озер: Гусиное - Республики Бурятия (до 100-120 млн.экз.) и Арахлей - Читинской области для товарного выращивания. Икра и личинки байкальского омуля интродуцируются во многие озера и водохранилища России, а также Монголии, Китая и Японии, в некоторых из них омуль акклиматизировался (оз.Хубсугул в Монголии, Иркутское, Братское и Красноярское водохранилища, озера Карелии).

На Селенгинском рыбзаводе освоена технология инкубации икры и подращивания молоди байкальского осетра в бассейнах, но мощности не осваиваются из-за недостатка производителей. Кроме того, на этом заводе получают до 7,0 млн. личинок амурского сазана, которые используются как посадочный материал для зарыбления небольших водоемов. На Баргузинском заводе в отдельные годы проводилась инкубация икры байкальского сига на основе лимитированного отлова нерестового стада озерной формы его в Чивыркуйском заливе.

В настоящее время основной задачей при искусственном воспроизводстве байкальского омуля является повышение его эффективности на постэмбриональной стадии развития. Для этого необходимо решить следующие проблемы:

- оценка доминирующих факторов, определяющих условия выживания омуля на этапе личинки и малька при естественном и искусственном воспроизводстве в целях увеличения процента промвозврата;

- продолжение работ по определению генетической разнокачественности различных морфоэкологических групп омуля и введение полученных данных в практику искусственного воспроизводства, устранение причин, вызывающих межрасовую гибридизацию омуля;

- определение приемной емкости естественных выростных водоемов (соры Байкала) по результатам мониторинговых исследований за состоянием их кормовой базы.

Наряду с этим, одним из основных условий повышения уровня воспроизводства основных промысловых видов рыб и в целом биологической продуктивности оз.Байкал является улучшение его экологического состояния, которая продолжает оставаться напряженной.

Условия воспроизводства омуля в отдельных нерестовых реках ухудшаются. В частности, неблагоприятная обстановка сложилась с воспроизводством селенгинского омуля - одной из ведущих рас байкальского омуля, размножающегося в р. Селенге. Серьезную опасность для воспроизводства селенгинского омуля в последнее время представляет физическое уничтожение нерестилищ вследствие добычи песчано-гравийных материалов и проведением дноуглубительных работ. Кроме того, подобные работы проводятся и на притоках р. Селенга - Чикой, Уда. Имеет место влияние изменения гидрологического режима Байкала на воспроизводство, нагул и состояние запасов основных промысловых видов рыб.

Подъем уровня Байкала вызвал затопление дельтовых участков и разрушение песчаных кос, отделяющих соровые системы от озера. Последствиями затопления явились снижение температуры воды, уменьшение кормовой обеспеченности и приемной емкости прибрежно-соровых водоемов (Посольский и Северобайкальский сора, залив Провал), сокращение периода пребывания личинок омуля в сорах и в итоге к снижению темпа роста молоди омуля и ее выживаемости. Необходимо принять неотложные меры по нормализации экологической ситуации в бассейнах рек Байкала, на его водосборной площади.

Важное место должно быть уделено разработке механизма защиты интересов рыбного хозяйства при взаимодействии с другими отраслями. Часть средств для развития рыбного хозяйства бассейна Байкала должна быть получена за счет взыскания с предприятий средств за ущерб, наносимый рыбным запасам. В соответствии со сложившейся ситуацией в отношении рыбного хозяйства оз. Байкал необходимо решение ряда проблем как на федеральном, так и территориальном уровнях. Прежде всего, необходима разработка законодательных актов, позволяющих совершенствовать систему государственного контроля за использованием рыбных запасов и регламентировать деятельность пользователей рыбными ресурсами. Очень важно на законодательном уровне решить вопросы финансирования работ по мониторингу и воспроизводству ценных видов рыб на водоемах, относящихся к федеральной собственности. На территориальном уровне (Республика Бурятия, Иркутская область) представляется необходимым разработать программу развития рыбного хозяйства на оз.Байкал, в которой бы нашли отражение вопросы организационно-правового распределения лимитов, обеспечения контроля за интенсивностью промысла и оперативным управлением промысла в зависимости от биологического состояния популяций рыб, создания благоприятных условий для предприятий, занимающихся воспроизводством рыбных запасов.

1.9. Природно-рекреационные ресурсы

Обладая живописными нетронутыми ландшафтами, чистым воздухом, красивыми озерами и реками, минеральными источниками, богатством и разнообразием растительного и животного мира, район привлекает большое количество туристов, желающих отдохнуть и поправить свое здоровье.

Санаторно-курортные лечебные ресурсы района представлены минеральными водами и лечебно-климатическими зонами. Минеральные источники содержат различные типы минеральных вод: азотных и метановых термальных вод (Горячинского, Истокского, Питателевского месторождений). В районе функционирует курорт федерального значения Горячинск.

К числу территорий, интенсивно используемых в рекреационных целях, относятся также участки лесного и водного фондов в районе побережья оз. Байкал в окрестностях сёл Гремячинск, Турка, озера Котокель.

Минеральные воды и перспектива развития санитарно-курортных учреждений

На территории Прибайкальского района имеется несколько источников минеральных вод. Ниже приводится краткая характеристика наиболее известных из них.

Горячинский минеральный источник расположен в северной части с. Горячинск. на его базе действует курорт «Горячинск», находящийся в ведении ООО «Байкалкурорт». Профиль курорта – бальнеологический, для лечения больных с заболеваниями нервной системы, органов движения и гинекологическими.

Основным лечебным средствами курорта являются высокотермальные азотные кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды. Первые документальные упоминания об источнике датированы 1684 г.

На курорте функционирует санаторий емкостью 550 круглогодичных мест. Имеется проект расширения санатория до 1000 мест отдыхающих. Участок, отведенный курорту, имеет прямоугольную, вытянутую вдоль ручья форму. Площадь участка 38,0 га.

В пределах округа и зон санитарной охраны курорта «Горячинск» согласно «Положению о курортах» должен поддерживаться режим, обеспечивающий высокие санитарно-гигиенические условия местности и защиту природных лечебных факторов курорта от преждевременного истощения и бактериального загрязнения. Особое внимание должно быть обращено на охрану скважин, выводящих пресные и минеральные воды, а также на чистоту территории курорта и прилегающей к нему местности.

а) Границы I зоны округа (зона строгого режима). В первую зону санитарной охраны включаются территории, где расположены скважины, пробуренные на минеральные воды, место выхода термального источника, а также  территорию, где расположена скважина, пробуренная на пресную воду. Первая зона санитарной охраны состоит из  трех самостоятельных участков. Общая протяженность границ первой зоны округа – 886 м.

б) Границы второй зоны округа (зоны  ограничений). Общая протяженность II зоны – 42150 м, площадь территории – 7018,75 га.

в) Границы III зоны округа (зона наблюдения) совпадают с границами округа санитарной  охраны курорта. Площадь III зоны санитарной охраны – 12643,75 га.

Вторым по значению и известности, минеральным источником высокотермальных азотно-кремниевых вод района является Питателевский минеральный источник, расположенный западнее селитебной территории п. Ильинка.

На его базе действует физкультурно-врачебный диспансер. Профиль санатория бальнеологический для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, нервной системы и гинекологии.

Как и курорт «Горячинск» санаторий – профилакторий «Ильинка»  имеет проект округа и зон санитарной охраны, разработанной комплексной гидрогеологической партией Управления «Геоминвод», г. Москва. Согласно проекту площадь округа составляет 5757 га, протяженность границ  - 37000 м. при этом площадь I зоны санитарной охраны составляет 13,0 га, протяженность границ 1630 м, площадь второй зоны 2059 га, протяженностью границ – 19900 м, площадь третьей зоны – 3685 га, протяженность границ 37,0 км.

К менее изученным и практически не задействованным в лечебно-оздоровительных целях относятся еще два известных узкому кругу специалистов и местным жителям источника минеральных вод. Один из них находится в районе с. Золотой Ключ, а второй на севере оз. Котокель, недалеко от санатория «Байкальский бор».

В целом же, на территории района, по сведениям местных жителей, имеется гораздо больше минеральных источников, которые требуют своего изучения и обследования с целью  создания упорядоченной, конкурентоспособной и  доступной для отдыхающих системы санаторно-курортного лечения.

Развитие санаторно-курортного дела является одним из основополагающих факторов, способных без значительных финансовых затрат и в короткое время обеспечить пополнение районного бюджета и создать дополнительные рабочие места местному населению.

Рекреация и туризм

Туристическая деятельность, связанная с въездным туризмом в пределах Прибайкальского района, определяется доминирующим спросом на посещение озера Байкал. Существующий спрос на туристические услуги складывается из объемов внутреннего и въездного туризма. При этом туризм на Байкале является преимущественно въездным.

На территории созданы рекреационные местности местного значения (см.таблицу).

Характеристика, существующих рекреационных территорий в Прибайкальском районе

(по данным отчета Администрации МО «Прибайкальский район», 2007 год).

Таблица 25

| № п/п | Наименование рекреационной территории | Местоположение территории и ее участков | Виды туризма | Имеющиеся рекреационные объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Туркинская рекреационная местность районного значения | Туркинская сельская администрация Включает в себя побережье оз. Байкал от отворота в с.Исток до границы с Баргузинским районом Находится на землях Байкальского лесхоза | Пешие экскурсии Водный туризм Лечебно-оздоровите-льный отдых Палаточный отдых | На рекреационной местности расположены 16 учреждений рекреации. В том числе, курорт Горячинск, База отдыха – 6; Дом отдыха – 5; Гостиницы – 1; Прочие – 3. Кроме того, строится 3 |
|  | Котокельская рекреационная местность районного значения | Побережье оз. Байкал от с. Гремячинск до отворота в с. Исток и автодороги Улан-Удэ-Баргузин; водоохранную зону оз. Котокель Находится на землях Байкальского и Кикинского лесхозов | Пешие экскурсии Водный туризм Велотуризм Отдых выходного дня Палаточный отдых | На территории РМ расположены 56 объектов рекреации. Санаторий – 1; Турбазы – 17; Базы отдыха – 24; Дома отдыха – 11; Прочие – 3. Палаточный лагерь - 1. 1. ТК ОАО «Байкал-клуб»; 2. Турбаза «Байкал» СибВО МО РФ; 3. База отдыха «Улан-Удэнского ЛВРЗ»; 4. База отдыха «Гэсэр»; 5. База отдыха «У-Удэн. Авиазавода»; 6. База отдыха «Окунек» ОАО «Теплоприбор»; 7. База отдыха «Пищевик» ОАО «Бурятмясопродукт»; 8. Санаторий «Байкальский бор» ФГУП «Байкалкурорт»; 9. Турбаза «Котокель». Комитет по туризму Минэкономразвития РБ; 10. База отдыха «Мостовик» ЗАО «Улан-Удэстальмост»; 12. Турбаза ООО «Вектор» |
|  | Островки-Таланки | Прибрежная полоса губа Мал. Сухая, губа Таланка Находится на землях Кикинского лесхоза, в пределах Прибайкальского заказника | Пешие экскурсии Палаточный отдых | Турбаза «Таланки» База отдыха на м.Островки |

На территории Прибайкальского района имеются памятники природы, привлекающие сюда значительное количество туристов.

К геологическим памятникам природы относится валун Черепаха, находящийся в районе с. Турка. Это природная «скульптура», напоминающая черепаху с вытянутой шеей.

К водным памятникам относится озеро Котокельское, находящееся между устьями рек Турка и Кика, имеет длину более 14, а ширину – около 5 км. Общая площадь 60 кв. км. В него впадают около 20 ручьев и ключей, таких как Черемуховый, Мостовой, Голый и другие, протекающие через болота, вытекает только одна река Исток, впадающая в р. Каточик. Озеро, как бывший залив Байкала, отгорожено от него намытой песчаной грядой, заросшей сосновым лесом. Любителей-рыболовов привлекают водящиеся здесь окунь, сорога, язь, щука, сазан и лещ. Осенью через систему речек рыба из Котокеля мигрирует в Байкал, а весной возвращается обратно на нерест и нагул. Во время весеннего перелета на озере кормятся лебеди, гуси и множество разных видов уток. На берегу озера расположены дома отдыха и санатории, одним из таких является «Байкальский Бор», организованный на базе местных лечебных грязей.

Озеро Колок находится в Прибайкальским заказнике, общей площадью 3 кв. км. Горное озеро (Морской хребет, верховье р. Истанца) с живописным окружающим ландшафтом.

Котокельский источник, находящийся на оз. Котокельское. В источнике холодная радоновая гидрокарбонатная кальциево-натриевая вода, высокой минерализации, дебит 0,3 л/с, Rn=50 эман.

Горячинский источник, находящийся на курорте Горячинск. В источнике щелочная (рН 8-9) сульфатно-натриевая вода (минерализация 0,5-0,67 г/л, кремнекислота 77-89 мг/л, дебит 13,5 л/с).

Еще один водный памятник природы, это водопад на р. Безымянная. Это водопад, состоящий из трех разорванных ступеней общей высотой до 20 м.

Наряду с памятниками природы в Прибайкальском районе есть и памятники истории к ним относятся засечки, сделанные в 1878-1881 гг. выдающимся исследователем Байкала И.Д. Черским на береговых скальных уступах и предназначенных для определения вековых (общих и локальных) изменений уровня воды в озере. Засечки представляют собой ровные горизонтальные линии длиной 25-30 см., выше которых крупными цифрами выбиты годы проведения работ. На исследуемой территории расположена засечка (мыс Тонкий, с. Горячинск) номер 3 – Горячинская, оставленная И.Д. Черским в 1877 г. и В.В. Ламаркиным в 1956 г.

1.10. Ландшафты

Категории ценности (КЦ) нами рассматривается как обязательный элемент комплексных схем управления территории и выступает он в качестве информационной основы при решении любых прикладных задач природопользования. Связано это с тем, что управление территорией невозможно без понимания ее природной основы.

Выделение категорий ценности ландшафтной структуры.

Ценность горных геосистем на уровне геомов, согласно предложенной схеме, определялась экспертным путем. При этом учитывались различные аспекты их проявления. Всего было выделено 7 категорий ценности ландшафтов.

- – типичные ландшафты, широко распространенные на территории  Прибайкалья.

- – ландшафты, проявляющиеся в смежном физико-географическом районе, либо в экотонной (переходной) зоне (Иметхенов, 1997). По причине существования на границе своего ареала, геосистемы этой категории могут быть слабоустойчивыми. Но при любых внешних воздействиях чаще всего переходят в состояния, характерные для господствующих здесь типов растительности, условия произрастания которых соответствуют сложившемуся оптимуму. К этой категории относятся участки, занятые крупными речными долинами рек, широкими и слабонаклонными предгорьями хребтов. Обычно здесь доминируют смешанные леса, а иногда и темнохвойные горные, находящиеся на стыке со светлохвойными.

- – слабоустойчивые ландшафты, состоящие из фрагментов дальневосточной флоры и имеющие, как правило, островное распространение. Они находятся на границе своего ареала. Здесь растут леса маревого типа, участки багульниковой лиственничной тайги, кедрово-лиственничные горно-долинные темнохвойные леса.

- – ландшафты, являющиеся весьма ценными для территории  Прибайкалья. Их существование, как правило, определяются особыми условиями, вызванными местными природными особенностями: характером геолого-геоморфологического строения территории, своеобразием климата, засолением почв, выходом термальных вод и т.д. Растительность в этих районах нуждается в специальных природоохранных мероприятиях, поскольку их существование обусловлено местными природно-климатическими факторами, нарушающими широтно-зональные и высотно-поясные закономерности (Намзалов, 1999б). Геосистемы этой категории относятся к разряду факторально-динамических, т.е. восприимчивых к внешнему воздействию.

- – ландшафты этой категории распространены в межгорных котловинах  Прибайкалья. Здесь наблюдается внутрикотловинный эффект: сильные зимние инверсии температур и развитие мощной толщи глубокопромерзающих грунтов. В результате протаивания верхних слоев почв в котловинах образуются процессы заболачивания, на пологих склонах – солифлюкция. К этой категории отнесены лиственнично-таежные ерниковые леса пониженных частей котловин и фрагменты подтаежных геосистем на многолетнемерзлых породах террас и шлейфов котловин.

- – ландшафты этой категории, занятые лиственничным, реже сосновым лесом, ограничивают развитие развеваемых песков. Сюда относятся подтаежная растительность днищ и нижних частей склонов межгорных котловин, где проявляется “аридный” эффект. Иногда изменение климатических условий в зоне островного распределения лесов, могут привести к прогрессированию степных группировок. А они в свою очередь частично заменяют растительность лесных сообществ на лесостепные и степные.

- – эта категория ландшафтов несет главную экологическую нагрузку по сохранению биологического разнообразия территории на региональном уровне. Здесь особое внимание уделяется охране таежно-гольцовой сферы, формирующей поверхностный сток рек. Региональный класс этих геосистем, приуроченный к высокогорной зоне, участвует в формировании и перераспределении осадков свободной атмосферы. Если произойдут коренные изменения в ландшафтной структуре таежно-гольцовой зоны, то могут измениться экологическая чистота природных вод региона и бассейна оз. Байкал, а также вся структура таежных ландшафтов гор, котловин и равнин. К этой категории отнесены подгольцовые лиственничные редколесья и примыкающие к ним верхние пояса горнотаежных лесов (редуцированного и ограниченного развития).

Нами при построении карты-схемы КЦ картировались 0, 1, 3, 5 и 6 категории.

1.11. Особо охраняемые природные территории

Государственный заказник «Прибайкальский»

Государственные природные заказники – это территории, имеющие особое значение для сохранения, восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Прибайкальский заказник находится в Прибайкальском районе в 100 км к северу от г.Улан-Удэ, на территории Кикинского лесничества. Созданный в 1981 году, он один из самых крупных заказников республики, второй по площади (74,18 тысячи гектаров). Занимает центральную часть Морского хребта и представляет собой горно-таежную местность, прилегающую к озеру Байкал. Протяженность его береговой линии составляет почти 30 километров (от Гремячинска до мыса Швец).

Цель заказника - обеспечение сохранения, воспроизводства и восстановления численности диких животных, среды их обитания и поддержания экологической целостности естественных природных сообществ. Заказник расположен вдоль восточного побережья Байкала и находится на территории Кикинского лесхоза. Общая площадь заказника составляет 74180 гектаров, из которых 93% площади покрыта лесами с преобладанием сосны. Оставшаяся часть занята озерами, болотами, пастбищными угодьями и так далее.

В заказнике выделено 3 функциональные зоны: 1) строго защитная, куда вошли участки, где запрещены все виды хозяйственной деятельности; 2) особо охраняемая, иуда вошли участки с ограниченным лесопользованием (водоохранные зоны рек, озер, глухариные тока, места концентрации диких копытных); 3) продуктивная или зона лесопользования, где разрешаются следующие виды пользования: заготовка древесины, заготовка второстепенных лесных материалов, пользование в культурно-оздоровительных и туристических целях.

Кроме того, выделены следующие особые участки в рамках названных зон: леса с высоким участием кедра, места обитания диких животных, потенциальные участки для развития туризма, водоохранные зоны рек, участки со склонами более 15°, лесные болота, прибрежная береговая линия озера Байкал. В них разрешается проведение сплошных санитарных рубок (гари, лесоповалы, леса поврежденные вредителями) и запрещены все виды охоты.

Установленный объем заготовки составляет – 80,5 тыс. м3 ежегодно.

В соответствии с новым лесным кодексом территория заказника относится к защитным лесам, в которых предусмотрено только выборочные рубки погибающих и поврежденных насаждений.

Благодаря разнообразию мест обитания, относительно мягкому климату и наличию ненарушенных участков, заказник богат охотничьими ресурсами. На территории заказника обитает 21 вид охотничьих животных и 6 видов редких и исчезающих представителей животного мира. К последним относятся выдра и пять видов птиц: черный аист, лебедь-кликун, орлан-белохвост, большая выпь и скопа.
Вся территория заказника разбита на три зоны. Первая включает особо защитные участки, где запрещены все виды пользования - места концентрации соболя и кабарги, участки лесного фонда, имеющие в составе более двух единиц кедра сибирского. Ко второй зоне отнесены особо охраняемые участки, где лесопользование ограничено - водоохранные зоны рек и озер, глухариные тока, места размножения диких животных. В третьей зоне разрешаются следующие виды пользования - заготовка древесины, побочное пользование по согласованию с государственным учреждением «Природопользование и охрана окружающей среды РБ».

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Прибайкальского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития рекреационной и сельскохозяйственной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

Инженерно-геологические условия. Проведенное обобщение фондовых материалов позволяет наметить основные направления предпроектных геоэкологических и инженерно-экологических изысканий по обеспечению ОВОС на территории Прибайкальского района. При этом надо исходить из положения, что наряду с необходимостью безопасного размещения инженерных сооружений на территории района стоит задача нанесения минимального вреда окружающей природе оз.Байкал, решение которой в значительной мере усложняется угрозой вспышек экзогенных процессов при техногенном вмешательстве в геологическую среду. Для этого необходимо выполнить региональную оценку экологической ситуации в зависимости от вида строительства, уровня ответственности и технических особенностей эксплуатации проектируемых зданий и сооружений. При этом особое внимание должно быть уделено выявлению зон повышенной экологической опасности (сейсмические зоны, участков потенциально подверженных развитию опасных процессов – сели, оползни, обвалы, цунами и т.д.).

Учитывая приуроченность Прибайкальского района к зоне возможных 9-10 бальных землетрясений особое внимание должно быть уделено сейсмическому районированию по степени безопасности и благоприятности для застройки и проживания.

При рассмотрении сейсмической обстановки необходимо учесть:

Имеющиеся в настоящее время мелкомасштабные (1:1 000 000) карты сейсмического районирования в территории Среднего Байкала, выполнены по баллам, мало пригодны для требований намечаемого здесь крупномасштабного строительства, связанного с организацией туристической зоны.

Эти карты не обладают достаточной информацией для выбора конкурирующих площадок не только для массового строительства, связанного с одновременным пребыванием в них большого количества людей (аэропорты, концертные залы, крытые спортивные сооружения, школы и т.д.), но и специальных видов туристического назначения (фуникулеры, горнолыжные площадки и спуски, причалы для водного спорта и т.д.).

Детальное сейсмическое районирование Прибайкальского района с учетом размещения здесь туристической зоны должно включать комплексные сейсмогеологические, сейсмологические, геофизические, инженерно-геологические (учитывая наличие островной мерзлоты и сейсмогеокриологические) исследования с обязательной последующей независимой государственной экспертизой полученных материалов.

Оптимальный вариант карты сейсмического районирования для всего Прибайкальского района должен отвечать требованиям точности государственных геологических и инженерно-геологических карт м-ба 1:200 000 с детальными картами врезками микросейсмического картирования для выбранных площадок капитального строительства. При этом должна быть намечена сеть размещения временных сейсмостанций для определения положения эпицентров землетрясений + 2 км, глубина очагов + 5 км.

Минерально-сырьевая база района достаточна для производства строительных материалов для местных нужд.

Охотничье-промысловые и рыбные запасы дают предпосылки для развития рыбного промысла, рыбоперерабатывающих предприятий, охотничьего туризма, пушного промысла, добычи диких животных, сбора дикоросов и др.

Для территории Прибайкальского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Близость озера Байкал, воды которого можно увидеть уже по дороге в места отдыха определяет глубину и разнообразие перспектив. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности, водных объектов, наличие памятников природы - все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Прибайкальского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведения, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройства и др.

- АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

#### Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли поселений;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Прибайкальский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Прибайкальского района занимают земли лесного фонда – около 77 %.

  - Использование земель сельскохозяйственного назначения

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МО «Прибайкальский район» составляет 86454 га. Доля земель сельскохозяйственного назначения в структуре земельного фонда района составляет 5,6 %, из них пастбища – 7962 га, сенокосы – 7074 га, пашни – 13246 га,  залежи – 208 га, многолетние насаждения – 366 га.

Земли сельскохозяйственного назначения МО «Прибайкальский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: СПК «Нестеровский», ООО «Возрождение», СПК «Заря».

Использование посевных площадей  продолжает сокращаться. Большая часть сельскохозяйственных угодий заброшена, не используется сельскохозяйственными предприятиями, зарастает лесом. Некоторые сельскохозяйственные предприятия (СПК «Прибайкалец») отказываются от части сельхозугодий из-за невозможности обработки, сложным материальным положением и сложной процедурой оформления в собственность. Часть предприятий находятся в предбанкротном состоянии, чем объясняется полная заброшенность и отсутствие какого-либо производства на земельных участках, закрепленных за указанными предприятиями (СПК «Юговский»).

Вместе с тем, те земли, которые еще используются сохранившимися сельскохозяйственными предприятиями, находятся в неудовлетворительном состоянии, не соблюдаются севообороты, плодородие земель не восстанавливается, в связи с чем, в целом, земли сельскохозяйственного назначения используются крайне малоэффективно и нерационально. Большое количество ценных угодий, в частности, пашен и залежей, используются в настоящее время как малоценные – как пастбища и сенокосы физическими лицами – бывшими работниками предприятий, собственниками земельных долей. Часть сельскохозяйственных земель закреплено за крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, многие из которых на сегодняшний день не существуют, а если и существуют, то не занимаются непосредственно сельскохозяйственным производством, а следовательно, не используют земли в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием.

За 2006 год площадь посевов  под зерновыми составила 96% к уровню 2005 года,  а к 2000 году –39%. Резкое снижение размера площадей,  используемых под посевы зерновых культур,  произошло в 2004 г – на 56%, до этого также 3 года сокращались размеры площадей  - на 13-19%.  Площади под овощами сократились с 2000 года в 7 раз.

Доля сельскохозяйственных угодий выведенных из сельскохозяйственного оборота

Таблица 26

|  | Наличие | Использу-ется | Не исполь-зуется | % неисполь-зуемых угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сельхозугодия , всего | 32400 | 19337 | 13063 | 40 |
| в т.ч. пашня | 14626 | 4697 | 9929 | 68 |

  - Использование земель лесного фонда

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Леса – главное богатство Прибайкальского района, занимают площадь 1170874 га, что составляет около 77 % всей территории района. Большая часть лесов является защитными лесами, находящимися в центральной экологической и буферной зоне Байкальской природной территории.

Леса Прибайкальского района разделяются на защитные и эксплуатационные.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Лесохозяйственные работы:

- рубки ухода в молодняках;

- проведение очистки леса от захламленности;

- заготовка ягод, грибов.

- лесовосстановительные работы:

- посадка леса, на нарушенных территориях;

- содействие естественному возобновлению (лесные питомники);

- охрана и защита лесов;

- борьба с вредителями леса.

Заготовкой древесины занимаются такие предприятия как ОАО «Байкальская лесная компания», ОАО «Селенгинский ЦКК», частные предприниматели.

Структура лесохозяйственных предприятий района

Таблица 27

| № п/п | Участковые лесничества | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| 1. | Кикинское лесничество | 371664 |
|  | Гремячинское | 71417 |
|  | Черемушкинское | 81561 |
|  | Кикинское | 88320 |
|  | Верхне-Итанцинское | 62153 |
|  | Ангырское | 68213 |
| 2. | Байкальское лесничество | 630948 |
|  | Байкальское | 35670 |
|  | Горячинское | 15161 |
|  | Голондинское | 276589 |
|  | Котокельское | 94066 |
|  | Туркинское | 209462 |
| 3. | Прибайкальское | 175555 |
|  | Иркиликское | 52024 |
|  | Итанцинское | 36840 |
|  | Покровское | 47707 |
|  | Татауровское | 38984 |

Лесные угодья Прибайкальского  района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В муниципальной собственности могут находиться не предоставленные в частную собственность земельные участки по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю».

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

Процедура регистрации  прав  на земельные участки в Прибайкальском районе еще не завершена.

#### Выводы

Анализ современного состояния земель сельскохозяйственного назначения в Прибайкальском районе позволяет сделать следующие выводы:

- Характер использования земель сельскохозяйственного назначения в целом отвечает целевому назначению данного вида угодий.

- На территории района имеются значительные массивы неиспользуемых сельскохозяйственных земель, в том числе пашни. Некоторые кормовые угодья также неэффективно используются по целевому назначению. Во многих хозяйствах района имеется фонд перераспределения, который практически не используется хозяйствами. В границах земель, предоставленных сельскохозяйственным предприятиям, имеются земли категории запаса, что является резервом для возможного развития сельскохозяйственного производства.

- Значительные площади земель, отведенных сельским администрациям, выделены в категорию земель поселений.

- Анализ современного состояния и использования лесного фонда позволяет сделать вывод о его высоком рекреационно-туристическом потенциале и необходимости формирования рекреационно-туристической системы района, включенной в рекреационно-туристские системы Республики Бурятия.

- КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

  - Планировочные природоохранные ограничения

К территориям с особым природоохранным режимом относятся: особо охраняемые природные территории, земли природоохранного назначения (водоохранные зоны рек и водоемов, защитные, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения), особо ценные природные объекты. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995г.), Земельным кодексом РФ (1997г.),  Лесным кодексом РФ  (2006г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

#### Особо охраняемые природные территории.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, государственные природные памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

#### На территории Прибайкальского  района расположен государственный природный заказник «Прибайкальский» и его охранная зона.

#### Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

К территориям природоохранного назначения относятся водоохранные зоны водных объектов. На данных территориях в соответствии с экологическим законодательством РФ, законов субъектов РФ, нормативно-правовых актов органов местного самоуправления допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны.

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, водохранилищ, болот и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира. В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Для рек, наиболее значимых озер и болот района размеры водоохранных зон и прибрежных полос определены Водным кодексом РФ, 2006г.

Минимальные размеры водоохранных зон для:

- рек и ручьев длиной менее10 км составляют 50 м;

- четко выраженных истоков рек – радиусом 50м.

- рек и ручьев длиной от 10 до 50 км – 100м.

- рек и ручьев длиной от 50 км и более  – 200м.

В границах водоохранных зон запрещается (ст.65, ч.15 Водного кодекса РФ):

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота;

- установка сезонных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков, выделение участков под индивидуальное строительство;

- движение автотранспорта, кроме автомобилей специального назначения.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 ВК ограничениями запрещаются (статья 65, ч.17 Водного кодекса):

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Водоохранные зоны являются одним из видов экологических зон, создаваемых для предупреждения вредного воздействия хозяйственной деятельности. В лесах водоохранных зон и прибрежных защитных полос запрещаются  рубки главного пользования, в них разрешается проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водного объекта.

Защитные леса

Основными функциями лесов первой группы являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. Площадь защитных лесов на территории МО «Прибайкальский район» составляет 945157 га.  По категориям защитности выделены:

  - леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;

  - леса, расположенные в водоохранных зонах;

  - леса, расположенные в первом и втором поясах зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;

  - защитные полосы вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в пользовании субъектов РФ;

  - зеленые зон, лесопарки;

  - леса, расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей  и курортов;

  - орехо-промысловые зоны.

К особо защитным участкам лесов относятся:

- участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;

- места обитания редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных;

- берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

Выделение особо защитных участков лесов и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 Лесного кодекса РФ.

  - Историко-культурные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки (в том числе недвижимых памятников) в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

Памятники истории и культуры

Прибайкальский район обладает богатым историко-культурным наследием. На государственной охране в районе состоят 38 памятников истории и культуры: 17 памятников истории, 11 памятников архитектуры и 10 памятников археологии. Два объекта имеют статус памятника федерального значения: Троицко-Селенгинский монастырь в с. Троицкое и могила декабриста И.Ф.Шимкова в селе Батурино. Памятниками республиканского значения признаны Спасская церковь в селе Турунтаево (1791-1818) и Батуринская Сретенская церковь (1813-1836).

Исследование археологических древностей Прибайкальского района было начато в конце XIX века. Ссыльный польский повстанец ученый-геолог И.Д.Черский, занимаясь по поручению Восточно-сибирского отдела Русского географического общества описанием озера Байкал и прилегающих территорий, открыл стоянку древнего человека у деревни Кома. С тех пор много исследователей и целых экспедиций побывали в Прибайкальском районе, но систематического изучения археологических древностей здесь не проводилось. Лишь Бурят-монгольская экспедиция под руководством А.П.Окладникова в течение 10 лет исследовала памятники каменного века, а с 1963 г. в связи с ожидавшимся подъемом воды, были предприняты некоторые спасательные меры на побережье озера. К настоящему времени всего в районе выявлено 39 археологических объектов различной степени сохранности, принадлежащих к нескольким культурно-хронологическим периодам от палеолита до средневековья.

Среди самых интересных, с научной точки зрения, археологических объектов района - палеологические и неолитические поселения возле с. Острог и с. Покровка стоянки бронзового, железного веков возле с. Засухино, пещеры возле с. Турунтаево и погребально-поминальные комплексы возле с. Зырянск. Остальные памятники большей частью размещаются на песчаных дюнах побережья оз. Байкал и не содержат культурного слоя - археологические материалы располагаются прямо на поверхности и периодически поглощаются песком. Процесс разрушения этих объектов интенсифицировался с подъемом уровня воды в оз. Байкал.

Многослойная стоянка каменного века «Острог» содержит три культурных горизонта, располагается в 3 км западнее села на правом берегу реки Селенги в устье ручья Каштак на 10-15-метровой террасе. Экспедицией А. П. Окладникова на стоянке было зафиксировано древнее кострище и орудия палеолитического облика. На 3-5 метровых отметках от уровня р. Селенги были найдены материалы эпохи развитого неолита - изделия из кости и рога, керамика, каменные орудия-ножи, скребки, пластинки.

В 2 км юго-западнее села Засухино на левом берегу реки Итанцы располагается стоянка бронзового века, зафиксированная в ходе предварительного археологического обследования Черемшанского кварцитового рудника. Культурный слой содержал бронзовые наконечники стрел, обломки бронзовых пластин, каменные орудия.

В 1,5 км юго-восточнее мыса Безымянка в устье реки Налимовки на левом берегу располагается стоянка эпохи неолита - раннего железного века. Культурный слой содержал значительное количество керамики и угольные линзы. Аналогичные материалы были зафиксированы на стоянке Турка II (Ярцы Байкальские) в 10 км юго-западнее пос. Турка у поворота дороги в дер. Исток-Котокель в бровке карьера.

В ходе работ по картированию памятников археологии в 1996 году в районе зафиксирован новый тип памятников - погребально-поминальный. В 1,5 км северо-восточнее с.Зырянск в пади Узкой ( на западном склоне г. Бочигар) обнаружены курганы, относящиеся к эпохе средневековья (VI-ХIV вв. н. э.). На поверхности курганы представлены задернованными насыпями камней диаметром 20-50 см, высотой 1,5-2 м. В 250 метрах севернее располагается второй пункт памятника.

На северной окраине с.Турунтаево располагаются остатки плиточного могильника, оставленного скотоводами-кочевниками датируемого бронзовым - ранним железным веком. Как правило, сооружались подобные захоронения из крупных каменных плит, которые ставились вертикально в неглубокую прямоугольную яму, образуя каменный ящик. Плиточные могилы почти все разграблены в древности. В настоящий момент здесь сохранились лишь плиты трех могил, слегка возвышающиеся над поверхностью земли. В 2 метрах восточнее входа в пещеру располагаются наскальные рисунки, выполненные красной минеральной краской-охрой. Несмотря на плохую сохранность, прослеживаются антропоморфные фигурки, точки, характерные для петроглифов бронзового века («селенгинская техника»).

На территории Прибайкальского района за период с 1988 по 1995 г. в ходе предварительного археологического обследования пяти планируемых к строительству объектов было установлено, что в зону строительных работ попадают два известных археологических памятника. В подобных случаях необходимо строго руководствоваться требованиями закона «Об охране и использовании памятников истории и культуры» в части согласования с государственными органами охраны памятников проектов строительных, мелиоративных, дорожных, иных работ, которые могут привести к уничтожению археологических памятников. Для сохранения памятников возле с. Турунтаево и с. Острог необходимо выполнить проекты охранных зон археологических памятников. Земли, занимаемые археологическими объектами, должны быть выведены из хозяйственного использования в соответствии со ст. 93 Земельного Кодекса Российской Федерации. Не допускается проведение строительных, мелиоративных, дорожных и иных работ на территориях, занимаемых памятниками, и в их охранных зонах. В перспективе, при наличии финансовых возможностей, следует провести сплошное обследование территории района с целью выявления всех археологических древностей. Перспективными районами для будущих археологических работ являются долина р. Турки, исток р. Итанцы, оз. Колок. Учитывая плохую сохранность стратифицированных памятников-стоянок Безымянка VII (устье р. Налимовки) и Турка II (Ярцы Байкальские), необходимо проведение спасательных археологических раскопок. При разработке туристических маршрутов по Прибайкальскому району рекомендуется включить в план осмотра археологические памятники возле с. Турунтаево.

По материалам историко-архитектурного обследования в поселениях района выявлено 120 объектов, представляющих историко-архитектурную ценность: 65 объектов рекомендованы на учет местных органов охраны памятников, а 55 обозначены как элементы ценной исторической застройки.

Спасская церковь в c.Турунтаево

История Спасской церкви начинается с 1679 года, когда в устье Итанцы, на берегу Селенги, был построен Итанцинский острог на месте существовавшего до него зимовья. Позже, в 1706 году, при остроге была построена деревянная церковь Спаса нерукотворного образа, располагавшаяся вместе с 12 дворами жителей вне острога. Вскоре она сгорела, но была вновь отстроена. К концу 18 века церковь обветшала, к тому же в долине Итанцы образовалось много новых русских селений. В марте 1787 года Иркутской духовной консисторией был дан указ о строительстве новой Спасской каменной церкви в долине Итанцы. Местом для нее было выбрано не село Острожное, а Турунтаево.

Церковь в Турунтаеве была заложена 10 июня 1791 года. Строительство ее велось под руководством мастера Феодула Ежакова. Оно затянулось, по бедности местного населения, почти на 30 лет и было завершено в 1818 году.

Церковь ремонтировалась в 1829 и 1913 годах. В храме было два престола: во имя Нерукотворного образа Христа Спасителя в главной «холодной» части и в честь святителя Николая Мирликийского в «теплом» приделе, который был освящен в 1800 году.

Храм был закрыт в 1927 году по решению сельисполкома «ввиду несостояния содержания и уплаты госналога».

18 марта 1939 года, в День Парижской коммуны, церковь была частично разрушена и полностью разграблена – иконы, старинные церковные книги и утварь были сожжены на костре, партийцы и представители власти не разрешили верующим взять что-либо из церкви. С 1939 года храм использовался как склад НКВД, а затем был передан под склад райпотребсоюза. Последние десятилетия не использовался для хозяйственных нужд.

В 1991 году исполком райсовета утвердил районную программу «Возрождение», ставящую целью восстановление прибайкальских памятников истории и культуры.

В 1995 году воссоздана православная община в с.Турунтаево. В апреле 2000 года начались работы по реставрации Спасской церкви в с. Турунтаево. Работа по восстановлению Спасской церкви в с.Турунтаево начата была по благословению епископа Читинского и Забайкальского Палладия, затем продолжалась под опекой владыки Иннокентия и завершена благополучно при правящем архиерее Евстафии.

Петроглифы  бронзового  века  (Турунтаево)

В среднем течении Итанцы, на отдельной изолированной скале в полукилометре к северу от центра с. Турунтаево, в 200 метрах от шоссейной дороги, ведущей в с. Карымск по бывшему тракту Улан-Удэ—Баргузин. Рисунки, выполненные красной охрой и датируемые эпохой бронзы - раннего железа. Занимают небольшую площадь скалы близ входа в пещеру, а также на левой стороне грота. Обнаруженные две композиции представляют собой комплексы рисунков птиц, человечков и пятен. Исследования прилегающей к пещере территории позволили обнаружить очажную каменную кладку округлой формы, где найдены остатки древесных угольков и. несколько крупных трубчатых костей. Обнаружено также много фрагментов сосудов и два скребка с туловом из сланца и халцедона.

Плиточная могила (Турунтаево)

У подножья скалистого останца восточного, склона горы, находящейся в 1 км севернее центра Турунтаево. Кладка размером 1,30*1.80.

Стоянка Холзановка

Находится на правобережной пятиметровой террасе р. Итанцы, в двух километрах от Турунтаево. В глиняном карьере, врезанном в мысовидный участок террасы, найдена толстостенная  керамика с плоским дном я оттиском ткани. Культурный слой сохранился отдельными участками. Стоянка обнаружена в 1963 году В. В. Свининым.

Стоянка эпохи неолита и бронзы

Находится на частично разрушенной пашней террасе южного побережья о. Котокель, юго-западнее с. Баня. Первые сведения об археологических находках в этой местности были собраны в начале нашего века А. М. Станиловским. Позднее местные жители неоднократно сообщали о находках и передавали их — бронзовые и каменные изделия — в Бурятский краеведческий музей им. М. Н. Хангалова. В 1964 году здесь провели сбор подъемного материала П. Б. Коновалов и В. В. Свинин. Находки: фрагменты тонкостенной керамики с зубчатым орнаментом и без орнамента, ножевидные пластины, топор из сланца. Раскопок не проводилось. Находки хранятся, в Иркутском областном музее краеведения.

Сретенская Церковь в Батурино (1813-1836)

В феврале 1813 года прихожане Батуринской церкви решили «за ветхостью деревянной выстроить при том же месте каменную о двух приделах: первый, нижний, «теплый» — во имя Сретения Господа нашего; второй, верхний «холодный», — во имя св. Великого Победоносца Георгия».

Закладка состоялась летом 1813 года, а само строительство растянулось, на годы. В сентябре 1829 года освятили нижний придел, а еще через семь лет, в августе 1836 года — верхний.

Могила декабриста и. Ф. Шимкова

Иван Федорович Шимков (1802—1836) — декабрист, бывший прапорщик Саратовского полка. Родился в с. Михневка в семье полтавского помещика. Летом 1825 года вступил в члены Общества соединенных славян и активно включился в его работу, вел пропаганду среди солдат. По приговору Верховного уголовного суда И. Ф. Шимков был отнесен к четвертому разряду государственных преступников и приговорен к 12 годам каторжных работ, в последующем сокращенных до 10, затем — до восьми лет. В Читинский острог поступил 17 марта 1827 года, в 1830 — переведен в Петровский завод. 25 января 1833 года по отбытии срока каторжных работ отправлен на поселение в с. Батурине Верхнеудчнекого округа, куда декабрист прибыл под надзор местной администрации второго февраля. В Батурине И. Ф. Шимков прожил всего три с небольшим года. Первое время он занимался чтением книг, переводами с французского сочинений общественно-политического, литературно-нравственного характера. Добивался перевода   на другое место жительства. Однако прогрессировавшая болезнь закончилась   23  августа 1836 года смертью Ивана Федоровича. Он завещал все оставшееся имущество невесте Фекле Батуриной, ухаживавшей за больным декабристом. Похоронен И. Ф. Шимков   в ограде   Сретенской   церкви.  Первоначальный памятник   состоял из деревянного двухступенчатою обелиска высотой 1,75 метра, и наклоненной к нему чугунной плитой с текстом: «Иванъ Федоровичъ Шимковъ. Родился 1803 года, скончался 1836 года. Претерпевший до конца той спасенъ будетъ. Отъ Матфея. Глав. X».

В канун 150-летия восстания декабристов министерство культуры провело реконструкцию памятника. Насыпан холм высотою в полметра, обрамленный двухступенчатым бетонным ограждением. В центре установлено мраморное надгробие, куда вмонтирована старая чугунная плита. К могиле ведет небольшая маршевая лестница. Памятник обнесен железной оградой.

Стоянка Безымянная

Археологические находки на дюнных холмах в устье речки Безымянной обнаружены вдоль восточного берега Байкала ее 181   по 184 километр левой стороны Баргузинского тракта. Найдено четыре пункта с разновременными археологическими находками. Пункт первый расположен на 181 километре между двумя песчаными массивами в устье речки Налимовка, низкий берег, который сильно разбит прибоем Байкала. Культурный слой залегает на глубине около четверти метра и представляет собой черную углистую прослойку, в которой найдены остатки керамики, мелкие оббитые гальки желудные шлаки. Пункты второй-четвертый находятся на 182—184 км Баргузинского тракта, на 5—8-метровой террасе вдоль берега Байкала, выше устья речки Безымянной. Поверхность террасы сильно развеяна, культурный слой частично разрушен. Неолитический комплекс представлен керамикой, орнаментированной вертикальными отпечатками зубчатого штампа или оттисками сетки-плетенки, каменными изделиями — отщепами, кожевидными пластинами, скребками из галек кремнистого сланца и халцедона.

Палеолитическая стоянка Еловка

Находится на территории села Еловка, непосредственно на откосе бывшей шоссейной дороги на Мандрик. Каменные орудия труда и отщепы архаичных форм найдены в 1985 году в обрыве холма, на котором стоит бетонный памятник воинам-землякам. Коллекции хранятся в секторе археологии Бурятского института общественных наук.

Поселение Мандрик

Находится на левом берегу реки Селенги на 20-25-метровой террасе, в левой части сухого ручья перед старым   подъемом на гору Мандрик. Найдены отщепы, орудия труда, кости животных. Обнаружено в 1949 году А. П. Окладниковым.

Стоянка Солонцы

Расположена в километре ни запад от с. Исток (Котокельский), за мысовидным выступом горы на 5-метровой террасе оз. Котокель. Поверхность террасы частично распахана. Найдены фрагменты керамики, отщепы. Первые упоминания об этом местонахождении относится к 1902 году и принадлежат А. М. Станиловскому. В 1964 году стоянку посетил В. В. Свинин. Раскопок не проводилось. Коллекции найденных предметов хранятся в Иркутском областном музее краеведения.

Стоянка Угольная Яма

Находится в небольшом распадке полуметровой песчаной террасы на оз. Котокель в полукилометре от лесопункта и в четырех километрах от с. Исток (Котокельский). Культурный слой частично разрушен пашней. Здесь в местности «Угольная Яма» собрана большая коллекция орнаментированной керамики и отщепы. Местонахождение обследовано в 1962, 1963—1964 и в 1974 годах. Раскопок не проводилось.

Стоянка Исток-Котокельский

Пункт первый находится на 3-5-метровой террасе северного   побережья оз. Котокель, в центре с. Исток, у подножья горы. На месте стоянки размещены огороды,   поэтому культурный слой частично потревожен. Находки: бронзовые ножи, керамика гладкостенная и с «веревочным» орнаментом, конические нуклеусы из халцедона и кремнистого сланца, отщепы, ножевидные пластинки. Пункт второй расположен на восточном склоне холма, находящемся между старым  и современным руслами р. Коточик. Находки: керамика, грузила, песты, фигурки рыб. Пункт третий. На склонах холма на левом берегу старого русла реки Коточик. Здесь найдены бронзовые и железные предметы. Первые сведения о находках относятся к началу XX века. В 20-х годах здесь побывал Г. П. Сосновский. В 1963 и 1974 годах   памятник был вновь обследован. Находки хранятся в Иркутском музее краеведения.

Стоянка на о. Монастырский

Монастырский (или Монахов) остров находится в юго-западной части оз. Котокель. В 1985 году здесь обнаружено три пункта разновременных поселении человека. Стоянка на северо-восточной окраине острова представляет собой песчано-гравийную косу, глубоко вдающуюся в озеро Котокель. Половина ее постоянно размывается и переотлаживается волнами озера. Другая, более высокая, состоит из давно заброшенной пашни и остатков старинной усадьбы. На песках найдено пять сильно скатанных фрагментов керамики, датировать которые не представляется возможным. На пашне поднят фрагмент тонкостенной керамики эпохи бронзы, орнаментированный отпечатками ткани в виде вытянутой сетки с мелкой ячеёй.

Пункт второй находится в 150 метрах южнее предыдущего на заброшенной пашне, в центре бывшего рыбачьего поселка (ныне филиала турбазы «Котокель»). Найдены обломки сосудов разного времени. Тонкостенная керамика эпохи средневековья, выполненная на гончарном круге. Обнаружены также фрагменты сосудов эпохи бронзы и останки, относящиеся к неолиту.

Третий пункт  расположен в ста метрах южнее, на заброшенном огороде бывшего рыбацкого поселка. Найдено несколько фрагментов толстостенного сосуда, выполненного на гончарном круге, а также кости крупных животных. Другие ровные площадки в бухте острова, равно как и возвышенности и долины между ними не исследованы. Собранные коллекции хранятся в археологической лаборатории БИОНа.

Коменская стоянка

Находится на правом берегу реки Итанцы на пятиметровой террасе, в километре южнее села Кома и в четырех километрах от Селенги. Культурный слой частично разрушен пашней. На глубине 20-40 см от поверхности найдены фрагменты неолитической керамики, ножевидные пластины, наконечники стрел из камня. Первые сведения об этом памятнике принадлежат И. Д. Черскому. В 1948 году А. П. Окладников заложил на стоянке шурфы. В 1963 году И. Б. Коновалов и В. В. Свинин произвели здесь сбор материала. Коллекции хранятся в БФ СО АН СССР и в Иркутском музее краеведения.

В селе Кома находится также памятник истории — амбар общественный «магазейн», в нем  в недавние годы был расположен  зерносклад колхоза.

Стоянка неолитическая (с. Мостовка)

Находится на прибрежной З0-метровой террасе р. Селенги в двух километрах от железнодорожного моста, в устье небольшого ручья в толще супеси, с остатками которой найдены крупные отщепы и оббитые гальки. Стоянка обнаружена в 1948 году А. П. Окладниковым.

Стоянка палеолита (с. Острог)

Находится па правом берегу Селенги в трех километрах выше села Острог, на 10-15-метровой песчаной террасе. Было обнаружено кострище, под которым найдены палеолитические орудия труда из гальки, а также каменные клинообразные орудия, скребки,  заготовки для нуклеусов. Памятник открыт в 1948 году А. П. Окладниковым. В дальнейшем исследований не проводилось.

Стоянка неолита (с. Острог)

В ста метрах ниже предыдущего поселения. В слоях погребенной под песком почвы встречены кости животных, отщепы, каменные орудия труда, керамика, очажные камни, зуб лошади. Еще две неолитические стоянки близ Острога найдены также академиком Окладниковым в 1948 году. Одна находится на правом берегу Селенги в устье реки Итанца. Другая расположена в трех километрах ниже села Острог по правобережью Селенги на мысовидном террасовом уступе. Обнаружены керамика и каменные изделия.

Итанцинская пещера

Пещера со следами жизни древних людей находится в 15 метрах ниже села Острог по правобережью Селенги в районе паромной переправы. В конце XIX века И. Д. Черский обнаружил здесь палеолитические орудия труда и остатки шкуры мамонта. В 1948 году А. П. Окладников нашел между большими блоками камня у входа в пещеру кости человека, а также предмет из рога, покрытый елочным орнаментом, и костяной наконечник стрелы. На глубине 25 см найдена скульптурка рыбы из белого мрамора, наконечник стрелы, рог быка, кости рыб, заготовки нуклеусов. В настоящее время пещера частично разрушена, в связи с реконструкцией шоссейной дороги на переправу.

Свято-троицкий селенгинский мужской монастырь

Бывший Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь расположен примерно в 60 километрах северозападнее Улан-Удэ в долине р. Селенги на левом ее берегу, в  с. Троицк (Троицкое).

Монастырь основан по указу от 1681 года царя Федора Алексеевича, направившего в «Сибирские Дауры» на Селенгу миссию из 12 человек во главе с игуменом Феодосием. Им было поручено избрать место за Байкалом и основать обитель и «храм во имя Пресвятые Троицы «для призвания иноверных в православную христианскую веру». Игумен с братиею были   снабжены деньгами, церковной утварью и соответствующими инструкциями о миссионерской деятельности. Игумену Феодосию был также поручен надзор за всеми церквями, существующими в Забайкальских острогах. Таким образом, Троицкому монастырю предназначалась роль официального религиозного центра в только что присоединенном к Российскому государству крае.

На избранном в широкой долине р. Селенги месте, довольно ровном и возвышенном, окруженном лесистыми хребтами, на берегу мельничной речки Пьяной, на плодородных землях в 1683 году началось возведение сооружений монастыря. Деревья для строительства рубили прямо на месте. Первый соборный храм Живоначальной Троицы, построенный в 1683 году, был освящен 31 января 1684 года. В мае 1685 года закончили вторую церковь во имя Николы Чудотворца. Строительство монастыря осуществлялось под руководством игумена Феодосия и сменившего его в 1694 году игумена Мисаила, фактически исполнявшего эти обязанности задолго до своего официального назначения. К 1690 году устройство монастыря по первоначальному плану было завершено.

Другая церковь построена в годы освоения монастыря Николая Чудотворца.  Дальнейшая судьба Никольской церкви и колокольни — неизвестна. Боевые часы впоследствии были взяты в Иркутский Вознесенский монастырь.

Третья церковь — во имя Всех святых — над главными воротами в деревянной ограде монастыря была построена в 1710 году, а в 1719 году освящена. Над низким рубленым корпусом с воротами в средней части возвышалась церковь в виде квадратного в плане сруба, выше переходившего в восьмерик. Последний имел шлемовидную крышу, завершенную небольшим фонариком с луковицей и крестом.

С восточной стороны к срубу примыкал пятиугольный пристрой абсиды. Позже с северной и западной сторон церкви была пристроена   крытая  галерея — паперть на   каменных столбах.   После сооружения в   18'30-х  годах   новой каменной    ограды и каменного здания «святых» ворот с надвратной церковью старое деревянное здание ворот с надвратной церковью оказалось на территории монастыря. В нем на месте ворот устроили помещение для библиотеки и монастырского архива. В 1870 году церковь покрыли кровельным железом. Еще до этого рубленые стены были обшиты тесом, что значительно снизило архитектурную выразительность сооружения.

Сооружение взамен деревянного собора   каменной церкви датируется 1785 годом. Она была построена в качестве трехпрестольного храма, в котором главный престол во имя Живоначальной Троицы был холодным. Теплый же храм с приделами во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и Св. Николая Мирликийского Чудотворца занимал одноэтажную более широкую часть здания. Видимо, именно строительство каменной церкви послужило основанием повышения статуса монастыря в 1830-х годах. Капитальным предприятием явилась и замена обветшалой деревянной ограды монастыря на каменную с угловыми башнями. Ограда начата постройкой в 1831 году и окончена в 1876 году. При этом прежнее здание главных ворот с надвратной церковью оказалось внутри новой ограды на территории монастыря в ее северо-западном углу. Из этого мы можем заключить, что первоначально главные   ворота монастыря располагались в северной стене и территория монастыря расширена в северном, западном и, очевидно, южном направлении, где стену расположили вдоль тракта,   а главные ворота устроили по ее центру.

К концу XIX века, кроме перечисленных выше двух каменных зданий церквей, двух деревянных церквей, дома настоятеля и монументальной ограды, на территории монастыря существовали: 1) колодец 4-стенный каменный в виде часовни, с тесовым шатровым верхом у западной стены; 2) деревянный на каменном фундаменте флигель на два жилья, построенный в 1883 году; 3) каменный корпус в западной стене ограды, построенный в 1880-х гг., в котором помещались хлебный амбар, сарай и два жилых помещения; 4) флигель деревянный, крытый тесом, с двумя жилыми помещениями  и сенями между ними; 5) старый длинный флигель, в котором помещались кухня, странная, и трапезная, просфирная мастерская и под сенями подвал; 6) прочие старые сооружения, хлебный амбар, погребледник, рабочая изба и мастерские; 7) в северо-восточном углу монастыря с особыми воротами располагались конный и скотный дворы. В них были следующие постройки: колодец, с навесом и колесом, баня старая, навес для телег, экипажный сарай, большой навес, примыкавший к каменной стене, конюшенный сарай и еще два сарая, немного меньших, для рогатого скота и телят. В юго-восточном углу монастыря был сад со старыми яблонями, черемухой, кедрами, а на юго-западной стороне земля распахивалась под огороды, сад, и огороды были обнесены палисадом.

Помимо, этого за оградой  располагались монастырские постройки:

1. Против главных ворот через улицу — построенное в 1888 году деревянное здание одноклассной церковно-приходской школы с квартирой для учителя и хозяйственным двором; 2) против ворот за огородами — гумно монастырское; 3) в двух верстах от монастыря, на р. Пьяной мукомольная мельница о двух поставах.

По-видимому, именно прокладка Транссибирской железной дороги, вызвавшая оживление экономической деятельности в крае, и способствовала осуществлению строительства последних объектов монастыря в 1900-х годах. При настоятеле Иринархе в 1902—1903 годах была возведена еще одна Никольская церковь, а также два каменных дома.

Троицкая церковь, построенная в 1785 году «Усердием майора Карпова» в виде трехпрестольной церкви, располагается в центре территории монастыря.

Троицкая церковь возведена из кирпича (размером 28х14х7 см) на бутовом фундаменте. Наружные поверхности стен побелены. Полы деревянные, крашеные. Крыши церкви первоначально были деревянными, из теса и лемеха. В 1863 году церковь была покрыта кровельным железом и покрашена в зеленый цвет медянкой. В интерьерах Троицкого придела роспись  имелась лишь в скромных размерах. На своде алтаря в 1830-х годах клеевыми красками было изображено Сошествие святого духа на апостолов, а на горном месте — Воскресение Христово.  Иконостас был пятиярусным резным, позолоченным, с большим распятием над ним. После ремонта 1887 года свод церкви был разделан под небесный цвет и осыпан звездами.

В теплом храме во время ремонта 1891 года перестлали полы, заменили рамы, стены и пол были покрыты масляными красками, окна, карнизы и панель разделаны бордюрами, а свод окрашен в светло-голубой цвет. Два небольших иконостаса в приделах имели резные царские ворота. Отопление осуществлялось двумя печами, расположенными в нишах внутренней стены, по обе стороны от входа. В настоящее время роспись и внутреннее оборудование не сохранились. Помещения приспособлены для палат. Внешний облик здания также сильно изменился: сняты верхние ярусы колокольни и купол двухэтажной части, снесена алтарная часть (абсида). Входной портик превращен в крытый тамбур. Оконные проемы в одноэтажной части расширены за счет уничтожения обрамления.

Несмотря на указанные утраты, сохранившиеся части церкви представляют несомненную ценность, как памятник архитектуры XVIII века.

Монастырь был ликвидирован в 1921 г. Сохранившиеся до наших дней постройки: Троицкий собор, Никольская церковь, надвратная церковь Михаила Архангела, трапезная,  угловые башни, амбар, ограда, келейный, настоятельский корпусы и корпус для послушников являются частью архитектурного ансамбля с унаследованным от древнерусского зодчества богатством силуэта, живописностью и органическим сочетанием с окружающим природным ландшафтом. После закрытия монастыря его здания использовались детским домом, затем психоневрологической лечебницей. Почти все постройки нуждаются в реставрации и ремонте. Государственный орган охраны памятников считает необходимым с целью сохранения и дальнейшего использования комплекса построек монастыря, являющегося памятником архитектуры федерального значения, передачу его в пользование Бурятскому Благочинию Русской Православной Церкви.

Никольская церковь (Троицкий монастырь)

Второй деревянной церковью, возведенной в первые же годы существования Троицкого  монастыря (в 1685 г.), была церковь Николая Чудотворца. О ее дальнейшей судьбе никаких документов не сохранилось. Возможно, она стала жертвой одного из пожаров, опустошавших монастырь в XVII в. По-видимому, она не существовала уже в 1785 г., ко времени сооружения нового каменного главного храма монастыря, так как этот храм был сделан трехпрестольным, а один из приделов посвящен именно Св. Николаю, Мирликийскому Чудотворцу. Новое, каменное, существующее в настоящее время, здание Никольской церкви было построено  в 1902—1903 годах при настоятеле Иринархе вновь, после некоторого перерыва, развернувшего в монастыре строительную деятельность.

Никольская церковь размещается севернее Троицкой, и примерно равна ей по площади застройки и объему, но они различны по своей объемно-пространственной композиции. Никольская церковь не имела колокольни. Ее объемно-пространственная композиция строится на постепенном нарастании в ширину и по высоте трех объемов: паперти, трапезной и собственно храма. Последний в данном случае, в отличие от более ранних типов композиции, является наиболее крупным объемом здания не только из-за двухсветной высоты, но и по размерам в плане (12х12). В этом отношении он значительно больше, чем двухсветный придел Троицкой церкви. С востока к нему примыкает одноэтажный объем алтарной части. Общая длина здания составляла 33 м. Архитектурный облик Никольской церкви представляет своеобразное сочетание элементов древних и новых.

По общей архитектурно-пространственной композиции он во многом повторял образцы древних кубовидных храмов. Обработка поверхности стен всех объемов очень скромна. Главный объем расчленен пилястрами в углах и простенках, как в соседней Троицкой церкви. Правда, здесь пилястры более геометричны. Такой же характер имеет высокий антаблемент с четкими горизонталями и большим криволинейным карнизом из дерева.

В настоящее время все надстройки выше главного карниза сняты, и здание имеет обычную крышу; четырехскатную над двухэтажной и двухскатные над одноэтажным частями. Здание используется как столовая, красный уголок и под больничные палаты. Несмотря на утраты и перестройки, здание сохраняет определенный исторический и архитектурный интерес.

Жилой дом настоятеля (Троицкий монастырь)

Настоятельские кельи располагаются западнее здания Троицкой церкви. Здание было построено взамен сгоревшего деревянного в 1841 г. Оно   представляет одноэтажный прямоугольный корпус, размером 18,3х14,0 м. Главным был симметричный относительно центральной оси восточный фасад, но парадный вход расположен с северного    фасада. В 1890 г. к дому пристроили крытую галерею и каменную кладовую. Фасады дома скромны и выдержаны в традициях архитектуры городского жилого дома первой половины  XIX в.

По анализу современного состояния дома можно утверждать, что в предреволюционные годы крышу вновь меняли, при этом не были сохранены мезонин и балкон. Была переделана и верхняя деревянная часть карниза: она получила характерную для деревянной жилой архитектуры 1900-х годов форму большой выкружки. Не существует сейчас и галерея, пристроенная в 1890 г.   к южному фасаду.

Надвратная церковь св. Михаила (Троицкий монастырь)

Здание главных «святых» ворот с надвратной церковью «во имя Св. Архистратига Михаила и прочих бесплотных сил» занимает центр южной стороны капитальной ограды монастыря. Оно было возведено в 1835 г.   и представляет собой прямоугольный в плане корпус, разрезанный в своей нижней, двухэтажной части по центральной оси проездом ворот. В боковых частях кроме лестниц, ведущих наверх, устроено четыре жилых помещения. Храм занимал среднюю часть третьего этажа. Архитектурно-пространственная композиция всего сооружения представляет собой образец решения подобной задачи по канонам русского классицизма. Двухэтажный корпус с большим четырехколонным портиком, приставленным к стене, трактуется как основание для храма. Последний скомпонован как центрическое сооружение с квадратным планом, перекрестными крышами и четырьмя фронтонами, к которому с запада и востока примыкают дополнительные объемы паперти и алтаря. Над прямоугольной частью храма возвышался массивный цилиндрический барабан второго яруса церкви, накрытый сферическим куполом с небольшим глухим фонариком, крупным золоченым шаром   и   крестом, Структура стены барабана организована чередующимся рядом из четырех арочных проемов и четырех таких же декоративных ниш.

В настоящее время цилиндрический барабан церкви уничтожен; вместо железных крыш — асбошиферные; изменено заполнение проемов. В остальном здание   в удовлетворительном состоянии. Несмотря на указанные утраты, здание сохраняет значение памятника архитектуры первой половины XIX в.

Ограда с угловыми башнями (Троицкий монастырь)

Капитальная каменная ограда охватывает по всему периметру - 699 м (330 саженей) территорию Троицкого монастыря, имеющего форму слегка неправильного четырехугольника. Она заменила прежнюю деревянную стену с надвратной церковью и деревянными угловыми башнями, пришедшую в ветхость. Строительство каменной ограды было предпринято в 1831 г., начиная   с южной стены. В 1835 г, закончили здание «святых» ворот с надвратной церковью. Строительство велось на «скромные средства обители при помощи благотворителей». Завершено сооружение в 1876 г. при настоятеле Сергии «стараниями казначея, иеромонаха Владимира, которым окончена каменная ограда — проведена вся северо-восточная стена». По углам ограды были возведены четыре башни. В 1885 г. их покрыли железом. В двух башнях были устроены помещения для жилья, в одной — склад извести и одна занята,   по хозяйству на конном дворе.

В настоящее время две южные башни   сохранились сравнительно хорошо. Сняты только кресты. Стена тоже в относительно хорошем состоянии. В 1880-х годах в западную сторону был встроен большой корпус хозяйственного и "жилого назначения, а в 1902—1903 г, два жилых здания келий встроили в северную сторону. Восточный участок южной стены из-за неравномерной усадки дал крен и был укреплен контрторсами. В северо-восточном углу стена дала просадку. В целом ограда с башнями является наиболее сохранившим первоначальный облик сооружением монастырского ансамбля и ценным памятником архитектуры первой половины XIX века.

  - Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- Территории, подверженные затоплению и наводнениям

- Наиболее опасные в сейсмическом отношении районы, с распределением эпицентров зарегистрированных сильных землетрясений)

- Участки селеобразования;

- Территории, подверженные обвалам и осыпям

- Территории, на которых происходят эоловые процессы.

Территории, имеющие техногенные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, включают:

- Территории размещения взрыво-пожароопасных объектов, с категорией опасности от II до  IV  (склады взрывчатых материалов, ГСМ, топливно-заправочные пункты, автогазозаправочные станции)

- Территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов теплоснабжения - котельных, IV класса опасности

- Территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих источников и объектов преобразования энергии

- Территории лесов  - потенциальные территории лесных пожаров

- Территории размещения объектов транспортной инфраструктуры -  практически   всех видов транспорта.     Вероятность чрезвычайных ситуаций имеется при перевозке взрывоопасных, химически опасных веществ и т.д., при неисправности транспортных средств, при неопытности водителей, при авариях на транспорте и т. д.

- ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПОВ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

  - Социально-экономическая характеристика

Прибайкальского района

4.2.1. Анализ и оценка экономической базы

На территории района работает 416 организаций - юридических лиц и 473 индивидуальных предпринимателя.

Важной особенностью экономики  района в 2001–2006 гг. стало быстрое развитие субъектов малого бизнеса, как в промышленности, так и в сфере потребительского рынка.

Так, в промышленности все крупные предприятия района допустили снижение объемов производства от 16 до 25 процентов. В течение всего периода доля продукции крупных  и средних предприятий  в суммарном объеме промышленной продукции снижалась, начав с 88%  и дойдя до 45%.

В пищевой отрасли из 6 хлебопекарен, действующих в районе, 4 принадлежит индивидуальным предпринимателям.   С августа 2006 г. осуществляет деятельность  малое предприятие по переработке рыбы, на первом этапе открыто 2 цеха: по переработке рыбы методом соления и копчения, второй - по обработке рыбы холодом.

В сфере услуг:  практически все бытовые услуги населению в настоящее время оказываются индивидуальными предпринимателями. Их объем за  период с 2002 года увеличился к концу 2006 года  на 54,5%.

Оборот  розничной торговли увеличился на 107,8%.  На потребительском рынке района торговая деятельность в основном осуществляется  субъектами малого предпринимательства - 128 торговых точек принадлежат частному бизнесу.

Промышленность

Отраслевая структура промышленности района за период 2002–2006 гг. претерпела определенные изменения.  По масштабам производства отрасли могут быть расположены в следующем порядке:

- лесозаготовительная деятельность, производство пиломатериала и пиловочника,

- добыча кварцита,

- производство железобетонных конструкций,

- продукты переработки мяса, молока,

- производство хлебобулочных изделий.

За прошлый год увеличение производства  в заготовке  деловой древесины произошло на 40%, производстве пиломатериалов на 23%, производство железобетонных изделий увеличилось на 19%.

Удельный вес  продукции основной для района отрасли – лесозаготовительной и лесоперерабатывающей  - постоянно растет, и если в 2002 году  равнялся 68%, то по итогам 2006 г. уже составил 77%.

В отраслевом разрезе прирост объемов  отмечается  в лесной  и деревообрабатывающей отрасли и составляет 102%, в пищевой промышленности - 106%.  Тем не менее, на уровень 90-х годов предприятия лесного комплекса не вышли. Снижение  объемов производства произошло  в отрасли черная металлургия, полиграфической отрасли. Полностью прекратилась деятельность в отрасли машиностроение,  рыбодобыча осуществляется только индивидуальными предпринимателями.

ООО «Заречное» - стабильно работающее малое предприятие в с. Турунтаево, реализует инвестиционный проект  по модернизации производства – также увеличение лесозаготовительных работ в связи с закупом лесозаготовительной техники, а также приобретение и установка лесоперерабатывающего производства, создание замкнутой технологической цепочки.

Ещё одно малое предприятие  - ООО «Рыбопродукт» -  в результате реализации своего инвестиционного проекта осуществило реконструкцию помещения и установку оборудования для организации производства по переработке рыбы. В 2006 году оно приступило к производственному процессу.

Прибайкальское райпо – реализуют уже два инвестиционных проекта,  в результате ими осуществляется переработка молока и выпуск кисломолочной продукции,  готовится к открытию  цех для выпуска кондитерской продукции.

### Сельское хозяйство.

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 5 сельскохозяйственных предприятий и  3,5 тыс. личных и крестьянско-фермерских хозяйств.

Производство сельскохозяйственной продукции  не имеет больших темпов роста, а в 2001-2003 гг. по отношению к предыдущим годам имело снижение на 3-6 %. Этому способствовали отрицательные природно-климатические условия этих лет (засуха, низкие  травостои и урожайность зерновых и кормовых, а также участившиеся потравы посевов и сенокосных угодий.  Снижение поголовья скота в хозяйствах населения и сельскохозяйственных предприятиях повлекло снижение производства молока,  а к 2004 году – и производства мяса.

Поголовье скота повсеместно сократилось. Так, в 2006 году  поголовье КРС по отношению к 1999 году снизилось на 38%, а коров – на40%.  Наибольшее снижение допущено в сельхозпредприятиях – с 1349 голов в 1999 г. до 559 голов в конце 2006 года (58%!)

В районе  появилось предприятие, которое  встало на путь развития и увеличения молочного стада: ООО «Возрождение» в с.Зырянск.  Им приобретено 120 голов племенного скота в соседних регионах России, в настоящее время реконструируются животноводческие помещения, приобретено доильное оборудование, в планах на дальнейшее развитие -  увеличение поголовья и строительство необходимых средств размещения, хранения, переработки продукции. Результаты пополнения поголовья в виде значительного  увеличения надоев следует ожидать только через 2-3 года. Но руководство предприятия твердо намерено развиваться и дальше, и увеличить поголовье скота, приобрести оборудование, строить новые животноводческие помещения.

В ООО «Талан-2» на реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений получен льготный кредит из федерального бюджета в сумме 127 млн. руб  на 2 года,  из которых в 2006 году освоено 35,0  млн, остальное  предполагается освоить в 2007 году.

Хозяйствами всех категорий  за 2005 год произведено валовой продукции на 300,4 млн. руб, что составило  102% - к уровню предыдущего года,  за 2006 год составил 337 млн. рублей,  102% - к предыдущему году.

За год в  хозяйствах всех категорий произведено мяса на убой в живом весе 1,6  тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого года - 100,5 процента и обеспечило выполнение показателя программы на 100%.

Производство молока составило 4,9  тыс. тонн, допущено снижение до 90,8% к уровню прошлого года, показатель программы также не выполнен - на 8%.

Сбор зерна составил  69% от плана при урожайности 12,8 ц/га, к уровню  прошлого года – 77,6%.  Овощей собрано на уровне прошлого года.

Производство продукции в категории личные подсобные хозяйства могло бы быть намного больше, если бы существовало стимулирование из средств бюджета. Само по себе производство сельхозпродукции- труд тяжелый, ресурсоемкий и малоэффективный,  так как высок  риск  неоправданных затрат. В настоящее время стимулирование производства продукции животноводства производится в виде дотаций из средств республиканского бюджета в очень малых объемах. Дотация выплачивается на молоко, реализованное перерабатывающим предприятиям из расчета 2 руб.20 коп. за литр молока в пересчете на базисную жирность. На мясо – говядину дотация не выплачивается, на свинину дотации выплачиваются только свинокомплексам. В 2006 году дотации получал только ООО «Талан-2», сумма дотации составила 5659,2 т.р. Поэтому в хозяйствах населения сокращается заинтересованность в разведении и увеличении поголовья и с увеличением заработной платы, и стабилизацией  ситуации с её выплатой в них  продолжает сокращаться поголовье скота.

В растениеводстве выплачиваются субсидии на компенсацию части затрат хозяйствам, включенным в РЦП «Зерно». Компенсируются: элитные семена, минеральные удобрения, средства защиты растений. В районе компенсацию получили СПК «Нестеровский» - 60 тыс. руб., СПК «Заря»  73,2 тыс. руб. В районном бюджете средства на дотацию продукции сельского хозяйства не предусмотрены.

Сельскохозяйственные предприятия района и Прибайкальское райпо регулярно участвуют в республиканских ярмарках, которые проводят МСХиП  и Буркоопсоюз. В 2006 году на ярмарках продано 4,2 тонны мяса, 23 тонны овощей и картофеля, 1,5 тонн молочной продукции, продавались кондитерские изделия.

Реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК»  осуществляется в районе  с начала  2006 года.

### Инвестиции в экономику района.

В 2005 году рост к предыдущему году  составил 168% ,  в 2006 году – в 2,5 раза выше, чем в 2005 году.

В числе мероприятий и инвестиционных вложений можно назвать такие, как

- модернизация производства в ОАО БЛК;

- ремонтно-строительные работы на дороге Улан-Удэ-Горячинск-Курумкан;

- строительство туристских комплексов и гостевых домов;

- реконструкция АТС и строительство здания электросвязи в с.Гремячинск, Котокель, Ярцы, Горячинск;

- реконструкция физкультурно-врачебного диспансера в п. Ильинка;

- строительство 2-х муниципальных котельных;

- строительство и ввод в эксплуатацию 2-х новых автозаправочных комплексов в с. Нестерово и Гремячинск,

- строительство новых кафе, объектов придорожного сервиса, магазинов.

На потребительском рынке продолжается развитие сети торговых объектов розничной сети и общественного питания. В основной массе это предприятия, созданные силами индивидуальных предпринимателей.  По состоянию на 01.01.07г. работают 153 магазина с торговой площадью -  5061,6 м2,  17 объектов общественного питания.

4.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения

Демография.

Демографическая ситуация в районе с 2004 года имеет положительный результат. По данным районного отдела статистики, численность населения в районе на 1.01.2007 г. составила 28971 чел. и вновь сократилась в сравнении с данными на 1.01.  2004 года на 54 чел.  Незначительное увеличение числа жителей  произошло за счет миграционного притока в села  Турунтаево, Гремячинск, Нестерово, Турка.   Показатель рождаемости не превышает показатель смертности, поэтому сохраняется процесс естественной убыли населения. Превышение смертности составляет 32-43% от числа родившихся.

Основные демографические  показатели

Таблица 28

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, чел. | 28953 | 29025 | 29114 | 29130 |
| Число домохозяйств | 10476 | 10486 | 10493 | 10500 |
| Родившихся, чел | 365 | 352 | 365 | 370 |
| Умерших, чел. | 472 | 532 | 425 | 420 |
| Естественный прирост, чел. | -107 | -180 | -60 | -50 |
| Численность прибывших, чел. | 823 | 860 | 701 | 616 |
| Миграционный прирост, (убыль), чел. | 345 | 252 | 149 | 66 |
| Средняя продолжительность жизни, лет |  |  |  |  |

Основную  часть населения Прибайкалья составляют русские,  живут также буряты, украинцы, татары и представители других национальностей.  Структура населения Прибайкальского района по национальной принадлежности представлена в таблице 2:

Численность населения Прибайкальского района по национальной принадлежности на 01.01.2007 г.

Таблица 29

|  | На 01.01.2007 г. |
| --- | --- |
|  | тыс. чел. | в %к итогу |
| Численность всего, в том числе по национальности | 28,971 | 100% |
| Русские | 27,411 | 94,62% |
| Буряты | 0,823 | 2,84% |
| Украинцы | 0,195 | 0,67% |
| Татары | 0,124 | 0,43% |
| Белорусы | 0,068 | 0,23% |
| Армяне | 0,062 | 0,21% |
| Немцы | 0,030 | 0,10% |
| Др. национальности | 0,258 | 0,89% |

По половому признаку в численности населения преобладают женщины – 53%;  по возрастному  показателю население распределяется следующим образом:

57,3%  составляет работоспособное население в возрасте от 17 до 55 лет;

15,2% -  приходится на детей от 6 до 17 лет и 15,8% - на пожилое население от 55 до 75 лет;

7,7%  приходится  на долю детей от 0 до 6 лет   и  4% - на людей старше 75%.

Численность населения Прибайкальского района по полу и отдельным возрастным группам на 01.01.2007 г.

Таблица 30

| Возрастные группы | Мужчины и женщины | в %к итогу по возрасту | мужчины | женщины | в % к итогу мужчин | В % к итогу женщин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-6 лет | 2229 | 7,7% | 1138 | 1091 | 50% | 49% |
| 6-17 лет | 4397 | 15,2% | 2260 | 2137 | 51% | 49% |
| 17-25 лет | 4283 | 14,8% | 2070 | 2213 | 48% | 52% |
| 25-55 лет | 12302 | 42,5% | 5925 | 6377 | 48% | 52% |
| 55-75 лет | 4588 | 15,8% | 1844 | 2744 | 40% | 60% |
| 75 лет и старше | 1172 | 4,0% | 354 | 818 | 30% | 70% |
| Все население | 28971 | 100% | 13591 | 15380 | 47% | 53% |

Близким к положительному признаку можно назвать стабилизацию в ситуации с естественной убылью.

Т.е. этот  показатель стремится  к 0, тогда как показатель смертности  последние годы  начинает снижаться, с одновременным снижением числа выбывших из района. В то же время ещё нет роста в показателе прибывших, а показатель рождаемости только 2  года начал «расти».

В районе необходимо увеличение численности населения в возрасте от 18 до 35 лет, для чего крайне важно создать  условия  для привлекательности района, увеличения объемов жилья, объектов социальной  инфраструктуры.

Если в ближайшие 15-20 лет не повысится рождаемость в 4-5 раз, то к концу этого же периода число пенсионеров превысит количество активного работоспособного населения почти в 1,5 раза, что приведет к перекосам  в экономике района, и в первую очередь, в создании ВРП – его просто будет некому производить. Отсюда следует, что отчисления на пенсионное обеспечение пенсионеров района   или должны будут вырасти в 1,5 раза, или будут осуществляться за счет других регионов страны.

Поэтому сегодня крайне необходимо решить  вопросы и осуществить  мероприятия по созданию условий к повышению рождаемости: строительство детских садов, школ, лечебных учреждений, привлечение в район квалифицированных медицинских кадров и т.д.

Структура занятости населения в % к общей численности занятых в экономике

Таблица 31

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Занято в экономике, всего | 100 | 100 | 100 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| промышленность | 20% | 18% | 18% | 19% |
| сельское хозяйство | 11% | 8% | 8% | 8% |
| строительство | 2% | 1% | 1% | 1% |
| транспорт и связь | 5% | 3% | 3% | 3% |
| торговля и общественное питание | 11% | 10% | 10% | 11% |
| ЖКХ | 4% | 3% | 3% | 3% |
| здравоохранение и физическая культура | 11% | 11% | 9% | 9% |
| образование, культура и искусство | 15% | 13% | 13% | 13% |
| прочие отрасли | 22% | 32% | 34% | 33% |

4.2.3. Жилищный фонд района

По данным районного отдела статистики жилой фонд района на 01.01.2008 г. составляет 495,4 тыс. м2 общей площади. По видам собственности жилой фонд распределяется следующим образом:

Жилищный фонд по формам собственности (тыс. м2)

Таблица 32

| Всего | В том числе |
| --- | --- |
|  | частный | Из него в собственности | государственный | муниципальный |
|  |  | граждан | юридических лиц |  |  |
| 495,4 | 394,1 | 393,0 | 1,1 | 8,8 | 92,5 |

Жилищный фонд по состоянию на конец 2007 г. (тыс. м2)

Таблица 33

|  | Общая площадь жилых помещений | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | В жилых домах (индивидуально-определенных зданий) | В многоквартирных домах | В специализированных жилых помещениях |
| всего | 495,4 | 172,7 | 319,7 | 3,5 |
| В городских поселениях | 25,7 | 8,7 | 17,0 | - |
| В сельской местности | 469,7 | 164,0 | 302,2 | 3,5 |

Число жилых (индивидуально-определенных) и многоквартирных домов (единиц)

Таблица 34

| Число жилых домов | Из них: | Число многоквартирных домов | Из них: |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ветхих | аварийных |  | ветхих | аварийных |
| 3812 | - | - | 2965 | 30 | 35 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 35

| Общая площадь | В том числе оборудованная |
| --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | Центральным отоплением | Горячим водоснабжением | Ваннами (душем) | газом | Напольными электрическими плитами |
| 495,4 тыс. м2 | 192,0 | 181,4 | 193,7 | 92,6 | 163,3 | 77,2 | 135,6 |
| 100 % | 38,8 | 36,6 | 39,1 | 18,7 | 33,0 | 15,6 | 27,4 |

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 36

| Общая площадь | В том числе |
| --- | --- |
|  | Каменных, кирпичных | панельных | блочных | смешанных | деревянных | прочих |
| 495,4 | 122,7 | 7,2 | 10,9 | - | 354,3 | 0,3 |

Распределение жилищного фонда по проценту износа

Таблица 37

| Общая площадь (тыс. м2) | В том числе |
| --- | --- |
|  | 0 – 30% | 31 – 65% | 66 – 70% | Свыше 70% |
| 459,4 | 204,3 | 260,4 | 16,7 | 14,0 |

Площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя (м2)

Таблица 38

| 2000 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18,5 | 16,9 | 17,1 | 17,1 | 17,0 |

4.2.4. Культурно-бытовое обслуживание района

Образование и воспитание.

В районе функционирует 26 общеобразовательных учебных заведений, 16 детских дошкольных учреждений. В них трудится 409 человек.

Обеспеченность местами в общеобразовательных школах на одного учащегося равна 100%, охват детей школьного возраста обучением - 99,9%. Горячим питанием охвачено 58% от общего числа школьников.

В дошкольных учреждениях сел Турунтаево, Гремячинск, ст.Таловка, организованы дополнительные образовательные платные услуги по ритмике, обучению английскому языку, лечебный массаж с целью профилактики заболеваний.  Охват детей дошкольным образованием составил 44% (по республике – 45%).

Уровень развития социальной сферы

Таблица 39

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число постоянных дошкольных учреждений – всего | Ед. | 14+1шк/с | 14+1шк/с | 15+1шк/с | 15+1шк/с |
| в них детей | Человек | 678 | 759 | 834 | 874 |
| Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях (на 100 мест приходится детей) | Мест | 57 | 64 | 69 | 72 |
| Обеспеченность детей в возрасте 1-6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях (на 100 детей приходится мест) | -«- | 175 | 157 | 145 | 138 |
| Охват детей дошкольными учреждениями (в % от численности детей соответствующего возраста) | % | 38 | 40 | 44 | 45 |
| Число общеобразовательных учреждений – всего | Ед. | 24 | 23 | 23 | 23 |
| государственных учреждений | -«- |  |  |  |  |
| дневные | -«- | 24 | 23 | 23 | 23 |
| вечерние (сменные) | -«- |  |  |  |  |
| негосударственных учреждений | -«- |  |  |  |  |
| Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях – всего | Человек | 3960 | 3812 | 3587 | 3585 |
| государственных учреждений | -«- |  |  |  |  |
| дневные | -«- | 3895 | 3756 | 3518 | 3515 |
| вечерние (сменные) | -«- | 65 | 56 | 69 | 70 |
| негосударственных учреждений | -«- |  |  |  |  |
| Численность учащихся государственных дневных общеобразовательных школ - всего (без детей с ограниченными возможностями) | Человек | 3960 | 3812 | 3587 | 3585 |
| из них занимаются: |  |  |  |  |  |
| во вторую смену | -«- | 333 | 285 | 289 | 286 |
| в % от общей численности учащихся | % | 8,4 | 7,5 | 8 | 8 |
| в третью смену | Человек |  |  |  |  |
| в % от общей численности учащихся | % |  |  |  |  |
| Техническое состояние и благоустройство зданий государственных дневных общеобразовательных учреждений | Ед. |  |  |  |  |
| число школ: |  | 24 | 23 | 23 | 23 |
| требующих капитального ремонта | -«- | 4 | 4 | 4 | 4 |
| находящихся в аварийном состоянии | -«- | 2 | 2 | 1 | 1 |
| имеющих все виды благоустройства | -«- | 11 | 12 | 12 | 12 |
| водопровод | -«- | 13 | 14 | 14 | 14 |
| центральное отопление | -«- | 17 | 19 | 19 | 19 |
| канализацию | -«- | 11 | 12 | 12 | 12 |
| Число летних оздоровительных лагерей - всего | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| загородные | -«- | 2 | 2 | 2 | 2 |
| санаторного типа (круглогодичный) | -«- | 1 | 1 | 1 | 1 |
| для школьников с дневным пребыванием | -«- | 19 | 19 | 19 | 19 |
| профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные | -«- | 19 | 19 | 22 | 24 |
| труда и отдыха | -«- |  |  |  |  |
| Численность детей, отдохнувших в них за лето - всего | Человек | 5929 | 7048 | 7779 | 7679 |
| загородные | -«- | 813 | 947 | 990 | 990 |
| санаторного типа, (за год). | -«- | 1120 | 1687 | 2116 | 1710 |
| для школьников с дневным пребыванием | -«- | 893 | 1362 | 1403 | 1400 |
| профильные, оборонно-спортивные, оздоровительно-спортивные | Человек | 3103 | 3052 | 3270 | 3579 |
| труда и отдыха | -«- |  |  |  |  |
| Число спортивных сооружений | Единиц | 30 | 32 | 44 | 49 |
| Количество спортивных школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ) | -«- | 2 | 2 | 2 | 2 |

На базе учреждений образования были организованы 18 лагерей с дневным пребыванием детей,  работал стационарный лагерь «Юность», работал профильный экологический лагерь «Байкальский берег» и молодежно-трудовой отряд, на базе Таловской и Ильинской средних школ работали 2 палаточных лагеря с туристическим профилем, работали 5 сменных школьных палаточных лагеря,  в которых отдохнули дети из Татауровской, Нестеровской, Кикинской, Ильинской школ и Турунтаевской районной гимназии.

В летний период осуществлена подготовка учреждений образования к зимнему отопительному сезону: мероприятия по приведению пищеблоков в соответствие с санитарными нормами, работы по монтажу противопожарной сигнализации в школах района, ремонту источников теплоснабжения.  Произведен ремонт Гремячинской СОШ.

Открыты дополнительно группы в детских садах сел Ильинка и Старое Татаурово.

Система здравоохранения

представлена следующими лечебными учреждениями: 22 ФАПа, 4 врачебные  амбулатории, 2 участковые больницы и центральная районная больница.  В  сфере медобслуживания трудится 37 врачей и 178 медсестер. Укомплектованность врачами составляет 41,8% от потребности, средними медработниками – 80,7%.

Уровень развития социальной сферы.

Таблица 40

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность врачей всех специальностей | Человек | 32 | 34 | 38 | 38 |
| на 1000 населения | -«- | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |
| Численность населения на 1 врача | -«- | 904,8 | 853,7 | 766,2 | 766,3 |
| Численность среднего медицинского персонала | -«- | 169 | 177 | 179 | 179 |
| на 1000 населения | -«- | 5,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
| численность населения на 1 работника среднего медицинского персонала | -«- | 171,3 | 164 | 162,6 | 162,7 |
| Число больничных учреждений | Ед. | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число больничных коек - всего | -«- | 172 | 172 | 172 | 172 |
| на 1000 населения | -«- | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Численность населения на 1 больничную койку | Человек | 168,3 | 168,8 | 169,3 | 169,3 |
| Число врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений (самостоятельных и входящих в состав других учреждений) | Ед. | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений всего | Посещений в смену | 443 | 455 | 455 | 455 |
| на 1000 населения | -«- | 15,3 | 15,7 | 15,6 | 15,6 |
| Число фельдшерско-акушерских пунктов | Ед. | 22 | 22 | 23 | 23 |
| Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха | Ед. |  |  |  |  |
| в них стационарных коек | Мест | 351 | 351 | 351 | 351 |
| обслужено лиц | Человек | 2606 | 4499 | 5821 | 3920 |

Сделан ремонт помещения амбулатории в с.Итанца, фельдшерско-акушерских пунктов в селах Кика, Гремячинск, Исток, Троицк, Мостовка, открыт ФАП в Иркилике,  приобретен и смонтирован трансформатор в Туркинской участковой больнице, в  Ильинской участковой больнице проведены ремонтные работы для организации рентгенкабинета,  отремонтировано родильное отделение, хирургия, в ЦРБ осуществлен текущий ремонт.

Учреждения культуры

По состоянию на 1.01.07г. сеть учреждений культуры составляют: районный Дом культуры, 15 сельских Домов культуры, 9 клубов, межпоселенческая районная и 22 сельских и поселковых библиотеки, детская школа искусств.  Сохранено 4 народных коллектива, ведется работа по организации районного музея.  В учреждениях культуры района работает 197 чел.

Уровень развития социальной сферы.

Таблица 41

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число библиотек | Ед. | 24 | 24 | 23 | 23 |
| Число книг и журналов | Тыс. экз. | 217,8 | 211,1 | 198 | 200,1 |
| Число книг и журналов на 100 населения | Экз. | 752 | 729 | 684 | 691 |
| Среднее число выданных книг и журналов на одного читателя | -«- | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Число учреждений культурно-досугового типа | Ед. | 33 | 33 | 28 | 31 |
| Число мест в зрительных залах – всего | -«- | 3190 | 3190 | 3190 | 3190 |
| на 1000 населения | -«- | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Число культурно-досуговых формирований | -«- | 180 | 203 | 203 | 203 |
| в них участников | Человек | 1943 | 2203 | 2203 | 2203 |
| Число музеев | Ед. |  |  |  | 1 |
| Число посещений музеев | Человек |  |  |  | 2000 |
| на 1000 населения | -«- |  |  |  |  |
| в среднем на 1 музей |  |  |  |  |  |

Осуществлен капитальный ремонт Карымского СДК, Карымской и Иркиликской библиотек, выделено помещение  под библиотеку в с. Югово. Для размещения районной библиотеки реконструировано помещение кинотеатра, библиотека размещена в более просторном и удобном – как для работников, так и для посетителей – помещении в центре села. Детская школа искусств также перемещена в более новое и удобное помещение. Затраты на ремонты составили1,4 млн. руб из средств районного бюджета.

Учреждения культуры ведут активную, целенаправленную работу с населением, молодежью и подростками, организуя их досуг, участвуя в районных, республиканских и межрегиональных мероприятиях, различных конкурсах и фестивалях.

Востребованность библиотек и информационно-библиотечных услуг населением возрастает, что наглядно представлено показателями: число читателей 17665, книговыдача – 567 тыс., число посещений – 189 тыс.

В книжном фонде библиотек района произошло обновление, приобретены книги на сумму 175 тыс. руб.  Приобретена звукоусилительная аппаратура на 150 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

В области физической культуры и спорта активно ведется работа по привлечению к занятиям физической культурой и спортом населения района.

На высоком организационном уровне проводятся в сельских поселениях спортивные мероприятия:  «День молодежи» в с. Ильинка, с.Нестерово, с.Зырянск, День села в с. Нестерово и с.Ильинка, 50 –летний юбилей ст. Таловка, «День рыбака» в с.Гремячинск.

Стало традиционным проведение молодежных мероприятий: акций по профилактике вредных привычек, военно-спортивная игра «Зарница» (в республиканской игре заняли 2-е место – коллектив гимназии), районный КВН, районный фестиваль молодого избирателя, районные сборы допризывной молодежи, «День молодежи», спортивные соревнования среди детских дворовых команд по футболу, хоккею с мячом, конькобежному спорту.

Данные о системе социально-культурного

обслуживания населения

Таблица 42

| № п/п | Поселение | Клубы, мест | Библиотеки, тыс. томов |
| --- | --- | --- | --- |
| Турунтаевское сельское поселение |
| 1. | Турунтаево | 1/360 | 2/134432 |
| 2. | Иркилик | 1/100 | 1/140 |
| 3. | Карымск | 1/50 | 1/182 |
| Итого: |  | 3/510 | 4/134754 |
| Нестеровское сельское поселение |
| 1. | Нестерово | 1/120 | 1/3039 |
| 2. | Гурулево | 1/60 | - |
| 3. | Батурино | - | - |
| 4. | Кика | 1/50 | 1/1369 |
| Итого: |  | 3/230 | 2/4408 |
| Гремячинское сельское поселение |
| 1. | Гремячинск | 1/180 | 1/1489 |
| 2. | Котокель | 1/50 | - |
| 3. | Исток | 1/ | 1/3861 |
|  | Итого: | 3/230 | 2/5350 |
| Туркинское сельское поселение |
| 1. | Турка | 1/150 | 1/3929 |
| 2. | Горячинск | 1/70 | 1/2975 |
| 3. | Соболиха | 1/50 | - |
| 4. | Золотой ключ | 1/50 | 1/3127 |
|  | Итого: | 4/320 | 3/10031 |
| Татауровское сельское поселение |
| 1. | ст. Татаурово | 1/300 | 1/2755 |
| 2. | Старое Татаурово | 1/200 | 1/2163 |
| 3. | Еловка | 1/50 | 1/2642 |
|  | Итого: | 3/550 | 3/7560 |
| Зырянское сельское поселение |
| 1. | Зырянск | 1/100 | 1/288 |
| 2. | Ангыр | 1/100 | - |
| 3. | Бурля | 1/90 | - |
|  | Итого: | 3/290 | 1/288 |
| Итанцинское сельское поселение |
| 1. | Итанца | 1/270 | 1/7686 |
| 2. | Покровка | 1/50 | 1/4579 |
|  | Итого: | 2/320 | 2/12265 |
| Таловское сельское поселение |
| 1. | Таловка | 1/90 | - |
| 2. | ст. Таловка | 1/300 | 2/5108 |
| 3. | Югово | - | 1/606 |
| 4. | Троицк | 1/50 | 1/726 |
|  | Итого: | 3/440 | 4/6440 |
| Ильинское сельское поселение |
| 1. | Ильинка | 1/200 | 2/9202 |
|  | Итого: | 1/200 | 2/9202 |
| Мостовское сельское поселение |
| 1. | Мостовка | 1/100 | 1/3691 |
|  | Итого: | 1/100 | 1/3691 |
|  | Всего: | 26 учреждений ДК и клубов | 24 учреждения библиотек (193989) тыс. томов |

Потребительский рынок

Таблица 43

| Показатели | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборот розничной торговли, млн. руб. | 350,9 | 608,8 | 730,6 | 872 |
| Оборот розничной торговли на душу населения, руб. | 12119,6 | 20975,0 | 25094,5 | 29934,8 |
| Индексы оборота розничной торговли, в сопоставимых ценах, % к предыдущему году | 113 | 155 | 109,1 | 108,8 |
| Объем платных услуг населению (из них - бытовых) - всего | 133,9 (1,03) | 183,25 (0,88) | 215,7 (1,0) | 266,7 (1,14) |
| Количество специализированных предприятий бытового обслуживания - всего | 6 | 6 | 6 | 6 |
| в том числе по видам услуг |  |  |  |  |
| Количество специализированных организаций, оказывающих ритуальные услуги | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество объектов по оказанию услуг связи (отделений, пунктов связи и т.п.) по обслуживанию клиентов) | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Число стационарных отделений почтовой связи (включая кустовые, укрупненные, сезонные) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Число квартирных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования | 3002 | 3064 | 3200 | 3300 |
| Количество объектов розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования: |  |  |  |  |
| Магазины | 146 | 149 | 150 | 152 |
| Павильоны | 17 | 17 | 18 | 19 |
| Палатки, киоски | 5 | 5 | 1 | 0 |
| Аптеки и аптечные магазины | 6 | 7 | 7 | 7 |
| Аптечные киоски и пункты | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Столовые, закусочные | 15 | 14 | 13 | 14 |
| Рестораны, кафе, бары | 4 | 6 | 9 | 11 |
| Автозаправочные станции | 4 | 6 | 6 | 7 |
| Рынки |  |  |  |  |

4.2.5. Транспортная инфраструктура

Протяженность транспортных путей составляет в пределах Прибайкальского района: железных дорог – 42 км, водных путей – 48 км, автодорог с твердым покрытием – 258 км.

Железнодорожный транспорт. По южной части Прибайкальского района, по левому берегу р. Селенги проходит железнодорожная магистраль Москва-Владивосток. участок протяженностью 48 км. Наиболее крупными станциями являются Татаурово и Таловка. На эти и другие более мелкие станции с предприятий района идет готовая продукция сельского хозяйства. Со станций Татаурово и Таловка в район поступает сырье, оборудование, строительные материалы, уголь, нефтепродукты, минеральные удобрения. Грузооборот по ст.Татаурово-145 тыс. тонн согласно данным 1995г.

В пригородном сообщении используются электропоезда и поезда на тепловозной тяге из 6-8 четырехосных пассажирских вагонов. Наибольший пассажиропоток действует в западном направлении

Водные пути. Судоходной рекой в Прибайкальском районе является река Селенга. Удобное направление реки по территории района, связь с озером Байкал, сделало ее важной транспортной артерией для большинства прибрежных населенных пунктов. Основными пристанями по р. Селенга являются Кабанск, Лесовозный, Татаурово. Здесь размещены перевалочные базы леса, строительных - материалов, нефтепродуктов. По озеру Байкал производятся перевозки леса, нефтепродуктов, цемента и других строительных материалов. Оно является основным связующим звеном между промышленными городами Иркутск, Ангарск, Шелехово, Усолье-Сибирское и других, с главным портом БАМа на Байкале - Нижнеангарском.

Протяженность береговой линии оз. Байкал в пределах района составляет около 100 км. Имеются пристани, расположенная в районе п. Турка и рыбзавода в с. Гремячинск, которые, при их расширении и благоустройстве, смогут принимать пассажиров и туристов. Для последних в местности Ярцы и на оз. Котокель планируется закладка дополнительных причалов.

Воздушный транспорт. На территории Прибайкальского района, в 160 км от г. Улан-Удэ расположен аэропорт с. Горячинск. Класс аэродрома - Д. Взлетная полоса размером 1300х90 м с грунтовым покрытием может принять самолеты типа АН-2,Л-410, вертолеты всех типов. В 1990 г. взлетное поле было отремонтировано. С 1991 г., ввиду нерентабельности, аэропорт принимал только экстренные санитарные рейсы, пассажирские перевозки были закрыты. В настоящее время здание аэропорта сдано в аренду.

По проекту генплана предусматривается сохранение аэропорта, как самого удобного и быстроходного вида транспорта.

Улан-Удэнскому авиапредприятию рекомендуется в перспективе повысить техническую оснащенность аэропорта, бетонирование взлетно-посадочной полосы, благоустройство привокзальной территории, усовершенствование метеослужбы, службы навигации, хранение ГСМ и т.п. Необходимо рассмотреть вопрос о приобретении нового, более комфортного и прогрессивного самолета типа ИЛ-114 или Дорнье-327, оснащенных современными двигателями.

Предполагается, что в перспективе деятельность аэропорта возобновится, и объемы перевозочных работ будут возрастать.

Автомобильный транспорт. Автодорожная сеть Прибайкальского района состоит из дорог федерального, республиканского, местного значений, общим протяжением 348 км. Основной транспортной артерией является автомобильная дорога федерального значения "Байкал", III технической категории, с твердым асфальтобетонным покрытием, проходящая по югу Прибайкальского района, участок длиной 48 км. Существующая автомобильная дорога Улан-Удэ- Турунтаево-Курумкан относится по классификации к республиканским автодорогам и является основным средством связи между населенными пунктами, расположенными вдоль нее, а также центром Бурятии - г.Улан-Удэ. Протяжение ее по Прибайкальскому району - 220 км. Трасса расположена в основном среди средне-высоких гор, для которых характерна большая тектоническая активность и высокая сейсмичность. Автомобильная дорога находится в I-й дорожно-климатической зоне. Климатические условия суровые, резкоконтинентальные, средняя температура холодного периода –24,1°С, теплого периода времени +16.6°С. В зону тяготения автодороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан входят подъезды местного и республиканского значения.

Автодорога Острог – Покровка – Шергино по значению отнесена к автодорогам местного значения, протяжение ее 56 км, из них 39 км проходит в границах Прибайкальского района. В настоящее время осуществляются в основном транспортные связи с. Покровка с населенными пунктами Прибайкальского района и доставка в небольшом объеме леса в с. Турунтаево, п. Итанца.

Автодорога Турунтаево-Татаурово, протяжением 18 км, относится к автодорогам местного значения, является для Прибайкальского района ближайшим выходом к железнодорожной станции Татаурово, предприятиям строительной индустрии. Кроме того, по дороге осуществляется перевозка леса лесозаготовительными предприятиями правобережья на Селенгинскую лесобазу. Движение транспорта общего пользования через р. Селенгу у п. Татаурово производится по паромной переправе. Грузоподъемность существующего парома 75 т., буксируется двумя катерами. Вместимость его в расчете на грузовые автомобили типа ГАЗ-53 - 6 шт. Общая длина пути паромной переправы 1,6 км, простой автомашин в ожидании парома - 0,5-1,2 часа. В зимний период движение транспорта производится по ледовой переправе.

Впервые за время существования  в 2000-е годы  организована работа транспорта общественного пользования, и это стало прерогативой частного бизнеса на уровне индивидуального предпринимательства. Маршруты микроавтобусов обеспечили  транспортную связь практически всех сел района с г. Улан-Удэ и райцентром.

Таким образом, транспортная сеть в Прибайкальском районе представляет совокупность основных видов транспорта, обеспечивающих доставку продукции из мест ее производства в места потребления, а также осуществляющих перевозки пассажиров.

4.2.6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Обеспеченность населения централизованным водоснабжением по району составляет 38,8 %. Водоснабжение остального населения (61,2 %) осуществляется из нецентрализованных источников. Колодцы, которые представляют источники нецентрализованного водоснабжения, используют в процессе эксплуатации в основном грунтовые воды.

Прибайкальский район ресурсами подземных вод обеспечен в достаточной степени. Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод для основных эксплуатируемых водоносных горизонтов на территории района составляют 8838,4 тыс.м3/сут, что соответствует 302,68 м3/сут. на одного человека.

В настоящее время на территории Прибайкальского района  эксплуатируется 52 месторождения подземных вод с суммарным  водоотбором 8,538 тыс. м3/сут, что составляет 10 % от общих эксплуатационных запасов. Несмотря на большое количество разведанных месторождений подземных вод, проблемой остается рациональное использование подземных вод и обеспечение населения качественной питьевой водой.

Большая часть добываемых подземных вод используется на хозяйственно-питьевое водоснабжение. Питьевая вода поставляется населению района без водоподготовки.

По подземным водозаборам отмечаются характерные, в целом, по Республике Бурятия нарушения:

- безлицензионное пользование недрами

- эксплуатация водозаборов на неутвержденных запасах

- неудовлетворительное состояние устьев водозаборных скважин

- отсутствие зон санитарной охраны 2 и 3поясов.

- отсутствие водоизмерительной аппаратуры, а также условий измерения уровней  воды в скважинах

- отсутствие контроля и оценки качества подземных вод

Наряду с подземными водами, для хозяйственно-питьевых целей используются и поверхностные воды, доля которых в балансе хозяйственно-питьевого водоснабжения Прибайкальского района составляет 0,2 %.

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения служат реки: Коточик, Кика, Селенга, Итанца, озеро Байкал.

1,4 % населения Прибайкальского района пользуются привозной водой.

Пресные подземные воды являются основным и более надежным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

В 2007 г. на водозаборах района  было забрано 417 тыс. м3 воды.

Таблица 1.

Основные данные по водоснабжению населенных пунктов района

| № п/п | Наименование | 2007 г |
| --- | --- | --- |
| 1. | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети (на конец года) – всего, км в т.ч.: | 48,4 |
| 2. | Подача воды из подземных водозаборов в сеть, тыс. м3 | 405 |
| 3. | Пропуск воды через очистные сооружения в % ко всей поданной воде | 0 |
| 4. | Отпуск воды потребителям за год - всего, тыс. м3 в т. ч | 368 |
| 5. | Из общего отпуска воды – населению и на коммунально-бытовые нужды, всего, тыс. м3 в т. ч. удельный вес в % | 293 79,6 |
| 6. | Среднесуточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя – всего, литров | 27 |

Водоотведение

Обеспеченность населения централизованным водоотведением по району составляет 36,6 %.

В Прибайкальском районе на балансе у  водопользователей находятся 4 очистных сооружения в населённых пунктах: ст. Таловка, ст. Татаурово, с. Турунтаево и с. Ярцы (СП Гремячинское). В с. Мандрик очистные сооружения в настоящее время законсервированы.  Очистные сооружения канализационных стоков за исключением очистных сооружений в с. Ярцы эксплуатируются предприятиями ЖКХ. Очистные в с. Ярцы эксплуатируются курортом «Горячинск» (Байкалкурорт).

В остальных населённых пунктах жидкие бытовые отходы из выгребных ям и колодцев доставляются к месту захоронения автотранспортом.

Во всех канализованных населенных пунктах система канализации является раздельной, ливневая канализация отсутствует.

Установленная мощность канализационных насосных станций 1,7 тыс.  м3/сут, установленная пропускная способность очистных сооружений 2 тыс. м3/сут,  в том числе сооружений с биологической очисткой 2 тыс. м3, с механической очисткой 1 тыс. м3. Площадь иловых площадок – 2,7 тыс. м2.

Все очистные сооружения, эксплуатируемые в Прибайкальском районе, нуждаются в строительстве сооружений доочистки и внедрении новых технологий по очистке сточных вод.

Таблица 4.

Показатели системы водоотведения

| Наименование | 2007 год |
| --- | --- |
| Одиночное протяжение уличной канализационной сети, км | 14,7 |
| Пропуск сточных вод на очистные сооружения, тыс. м3 | 128 |
| Использование мощности очистных сооружений в % | 18 |
| Оборудовано системой канализации в % | 36,6 |

Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей Прибайкальского района преимущественно децентрализованное. Источники теплоснабжения локальные, обслуживают в основном бюджетную сферу, т.е. отапливают здания школ, администраций, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, администраций сельских поселений. Население отапливает дома с использованием печей на твердом топливе (чаще дрова).

В районе  на конец 2007 г. работало 27 котельных, суммарная мощность которых 54,2 Гкал/час,  в том числе  котельных мощностью до 3 Гкал/час – 27,8 Гкал/час, от 3 до 20 -  26,4 Гкал/час.  Удельный вес котельных мощностью до 3 Гкал/час – 51,3%.

Количество установленных котлов – 64,  в том числе мощностью до 3 Гкал/час – 22, от 3 до 20 Гкал/час – 5.

Основное оборудование источников тепла, как правило, имеет высокую степень износа. Изношенность основных фондов котельных составляет 68%. Фактический срок службы значительной части оборудования котельных больше предусмотренного технической документацией.  Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей организации для  замены оборудования на современное.

Источники тепловой энергии в системах теплоснабжения  в достаточной степени обеспечены топливом. В качестве основного топлива для котельных используется уголь месторождений  Восточной Сибири  и дрова.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении 46,3  км, в том числе  нуждающихся в замене  30,1 км или 65%.  Протяженность ветхих сетей 22,9 км.

За 2007 год выработка тепловой энергии составила 75,1 тыс. Гкал, получено тепловой энергии со стороны 2,75 тыс. Гкал, потери тепловой энергии – 8,13 тыс. Гкал,  удельный вес потерь теплоэнергии в общем количестве поданного тепла 10,5% .

Таблица 7.

Показатели теплообеспеченности  района  на  конец 2007 г.

| № | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Число котельных | 27 |
| 2 | % котельных до 3 Гкал/час | 51,3 |
| 3 | Суммарная мощность котельных Гкал/час | 54,2 |
| 4 | Отпущено тепла всем потребителям, тыс.Гкал | 69,72 |
| 5 | Отпущено тепла населению, тыс.Гкал | 35,8 |
|  | То же в % | 51,3 |
| 6 | Отпущено на ком.-бытовые нужды, тыс.Гкал | 18 |
| 7 | Отпущено населению и на коммун.-бытовые нужды в расчете на одного жителя, Гкал | 1,84 |
| 8 | Потери тепла в % к подаче | 10,5 |
| 9 | Обеспеченность отоплением | 39,1 % |
| 10 | Обеспеченность горячим водоснабжением | 18,7 % |

К «узким местам» теплоэнергетики следует отнести неудовлетворительное состояние тепловых сетей, что приводит к сверхнормативным потерям тепловой энергии на 20-30 %.

Следующей причиной нерационального использования тепла является низкий уровень приборного учета тепла у потребителей, что позволяет поставщикам завышать объемы предоставленных услуг.

Доставка, хранение и сжигание твердого топлива в теплогенерирующих установках является одной из причин загрязнения атмосферы, поверхности земли и сточных вод, что в условиях природоохранной зоны озера Байкал становится актуальной проблемой.

Электроснабжение

Электроснабжение  потребителей  Прибайкальского  района   осуществляется от основной  распределительной   сетевой компании  Республика  Бурятия.

Основными  потребителями  электроэнергии  района  являются:

- индустрия  туристического   бизнеса

- промышленные  потребители

- строительство

- коммунально-бытовые  потребители

- сельскохозяйственные  потребители

-транспорт

Питание   сельскохозяйственных   и   промышленных   предприятий, а также культурно-бытовых потребителей района осуществляется через понизительные  трансформаторные  подстанции  220/110/35/10кВ, 110/10кВ.

Перечень   электроподстанций   в   Прибайкальском   районе:

- ПС-110/10  «Прибайкальская»

- ПС-110/10  «Ангир»

-  ПС-110/10 «Нестерово»

-  ПС-110/10  «Вершина»

-  ПС-110/10 «Котокель»

-  ПС-110/10  «Турка»

-  ПС-110/10  «Горячинск»

-  ПС-110/10  «Безымянная»

-  ПС-110/10  «Максимиха»

Распределительными   сетями  в районе   являются сети напряжением  220кВ,

110кВ и  35кВ ,  также  в районе имеется  развитая  сеть  линий  электропередачи  напряжением 10кВ.

Телефонизация.

Телефонизация  связь  Прибайкальского  района   на протяжении последних лет  развивается.

Наблюдается   прирост номерной  емкости  АТС, внедрение  современных цифровых  средств  связи  и  оптико-волоконной  техники   на  линиях связи,  развитие  сотовой  телефонной связи.

Однако, следует  отметить, что  основное  развитие телефонной связи  идет в  районом  центре  и  некоторых  крупных  сельских  поселениях, в тоже в большинстве  районных  центров и  сельской  местности  развития  средств  связи  идет значительно  медленнее.

Обеспеченность  населенных  пунктов  на 2008г

по Прибайкальскому  району.

| Наименование населенного пункта | Тип АТС | Количество телефоннов |
| --- | --- | --- |
| Турунтаево | АТСК-100/2000 | 1200 |
| с. Турка | МС-200 | 480 |
| с. Зырянск | М-200 | 144 |
| с. Нестерово | АТСК-50/200 | 140 |
| с.Горячинск | МС-200 | 432 |
| с. Гремячинск | МС-200 | 384 |
| с. Ярцы | МС-200 | 48 |
| с. Котокель | МС-200 | 480 |
| Число абонентов телефонной сети только за 2005-2006 годы возросло на 198 единиц. За 2006 год в целях улучшения качества связи произведено расширение абонентской телефонной линии по с. Турунтаево (увеличение телефонной номерной емкости станции), установлены цифровые АТС в с. Горячинск, Гремячинск, Ярцы, Котокеле. Проложена волоконно-оптическая линия связи между с. Гремячинск –Турка - Горячинск, а также между Турунтаево и Улан-Удэ. К концу года практически все население района имело возможность пользоваться услугами УУСС и МТС, а точнее жители райцентра, с.Зырянск, всех сел левобережной части района, в конце года в район «зашел» «Мегафон», им пользуются жители сел Нестерово, Турки, Горячинска. На модернизацию связи использовано 7 млн. руб. |

## SWOT-анализ муниципального образования

| Фак-торы | Влияние фактора на социально-экономическое развитие Прибайкальского района |
| --- | --- |
|  | Преимущества | Недостатки |
| СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК |
| Географическое положение, инфраструктура |
|  | Благоприятное географическое расположение района: приближенность к столице республики, и расположение на побережье оз.Байкал на протяжении 94 км.- наличие рекреационных ресурсов – возможность развития туристического бизнеса | Отток населения и денежных средств в г. Улан-Удэ; снижение количества создаваемых рабочих мест и налоговых поступлений в связи с этим; снижение товарооборота в районе; затруднение в создании оптовых баз на территории района. «Растянутый» контур территории района вдоль побережья Байкала и разделение его рекой Селенга. Отсутствие моста через Селенгу. |
|  | Наличие транзитной транспортной сети железных и автодорог | Низкое состояние автодорожного покрытия имеющихся дорог, Нехватка средств на содержание межпоселенческих дорог и внутри населенных пунктов |
|  | Значительная доля муниципального благоустроенного жилья – повышение культурного уровня жизни | Низкое качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, высокие тарифы, высокий износ коммуникаций предприятий ЖКХ, потребность в реконструкции сетей. |
|  | Демография |
|  | В отдельных поселениях происходит увеличение численности за счет миграционного движения. Число домохозяйств ежегодно растет | Общее количество жителей района продолжает ежегодно снижаться. |
|  | Ежегодная численность умерших начиная с 2005 года, снижается | Естественная убыль превышает естественный прирост |
|  | Численность населения в возрасте от 25 до 55 лет составляет почти 50% | Доля населения в возрасте до 17 лет и в возрасте от 55 до 75 лет примерно равны и составляют около 15%. На лицо признак старения населения. |
|  | Уровень жизни населения стабильно возрастает | Ещё очень высок уровень населения с доходами ниже прожиточного минимума |
|  | Численность экономически активного населения и занятых в экономике возрастает | Численность официально зарегистрированных безработных и уровень официально зарегистрированной безработицы ежегодно растет. |
|  | Растет число занятых в структурах малого предпринимательства | Снижается численность занятых на предприятиях |
|  | Социально-культурная сфера |
|  | Наличие сохраненной сети учреждений образования, здравоохранения, культуры | Низкая материально-техническая база учреждений; |
|  | Сокращение групп в детских садах, закрытие малокомплектных школ | Потребность в повышении качества услуг во всех сферах; |
|  |  | Потребность в открытии дополнительно ФАП, амбулаторий, аптечных пунктов по сети здравоохранения; строительстве детских садов и открытии групп в имеющихся детских садах в отдельных населенных пунктах; строительстве или капитальном ремонте учреждений культуры |
|  |  | Острая потребность в квалифицированных кадрах во всех отраслях социальной сферы. |
|  | Промышленное производство, потребительский рынок, связь |
|  | Рост промышленного производства к предыдущему году в сопоставимых ценах отмечается начиная с 1999 года. | Имеет зигзагообразное выражение: то увеличивается, то снижается. |
|  | Более ярко выражен рост в лесопромышленном производстве и пищевой отрасли промышленности, за исключением рыбодобычи. | Снижается производство в отрасли черная металлургия, машиностроение, ранее имевшими объемы наравне с лесопромышленным производством |
|  | Быстрое развитие субъектов малого бизнеса, как в промышленности, так и в сфере потребительского рынка. | Снижение объемов производства крупными и средними предприятиями от 16 до 25 процентов |
|  | Развивается сфера оказания услуг населению | Преимущество осуществления данных видов деятельности принадлежит индивидуальным предпринимателям. Отсутствие достоверных данных об объемах, несоответствие осуществляемых объемов (из-за отсутствия фактического учета) и размеров платежей. Нежелание частного сектора легализироваться в предоставлении отчетности о количественных показателях, о найме работников, о заработной плате. |
|  | Растет объем товарооборота и общественного питания |  |
|  | Создание устойчивого автотранспортного пассажирского сообщения внутри района и с г. Улан-Удэ |  |
|  | Расширение абонентской телефонной сети, улучшение качества связи, внедрение на рынок связи операторов мобильной связи и охват услугами территории всего района |  |
|  | Сельское хозяйство |
|  | Развитие личных подсобных хозяйств (ЛПХ) - увеличение производства в личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах | Сокращение предприятий - сельхозпроизводителей |
|  | Развитие садовых и овощных участков ЛПХ, тепличного овощеводства | Снижение использования сельскохозяйственных угодий |
|  | Разведение племенного скота, освоение новых технологий по откорму скота | Сокращение численности поголовья скота |
|  | Развитие действующих предприятий и выявление имеющих твердое желание и возможность развиваться |  |
|  | Инвестиции |
|  | Ежегодно, начиная с 2004 года, отмечается рост инвестиций в экономику района | Мало инвестиций «местных», в основном инвесторы «приходят» из-за пределов района |
|  | Поддержка предприятий малого бизнеса средствами районного бюджета на возвратной основе | Узкое направление вложения инвестиций производственного характера: в основном в лесопромышленную деятельность; |

выводы

Основные проблемы в социальной сфере и экономике района.

Неудовлетворительная, опасная демографическая ситуация: снижение численности работоспособного и подрастающего населения. Диспропорция в рождаемости  и смертности. Высокая смертность, в т.ч. и среди детей до 1 года, низкая рождаемость. Несоответствующая потребностям населения посещаемость врачебных учреждений. Низкая обеспеченность лечебных учреждений района, а значит и населения района, квалифицированными врачебными кадрами. Потребность в них закрыта лишь на 41,8%. Главный сдерживающий фактор – отсутствие жилья.

Низкая обеспеченность детей дошкольного возраста  детскими дошкольными учреждениями. Высокое число работающих педагогических кадров пенсионного возраста.

Низкая степень использования земель сельскохозяйственного назначения в целях развития растениеводства и животноводства, крайне низкое поголовье скота. Отсюда – невысокий  индекс физического объема производства сельскохозяйственной продукции. Отсюда - практически полное отсутствие  перерабатывающих производств пищевой отрасли промышленности, как то: переработка мяса, овощей, дикоросов; выпуск  продуктов питания – полуфабрикатов.

Крайне  высокая изношенность жилищно-коммунальных коммуникаций: тепловых, водопроводных, канализационных сетей.  Необходимость реконструкции источников теплообеспечения в с. Турунтаево, Ильинка, Татаурово.

Низкий  потенциал инфраструктуры энергетики на  Байкало-Котокельской  территории  района, что не позволяет создаваться и расширяться пищевым производствам,  предприятиям   придорожного сервиса, общественному питанию, и в целом туристическому бизнесу.

Низкое водообеспечение в селах района, и в первую очередь, опять же на  Байкало-Котокельской  территории.

Низкое качество имеющихся межселенных дорог, в первую очередь, дороги Турунтаево-Острог- Покровка, а также дорог  между населенными пунктами Турка- Золотой Ключ и Турка – Соболиха.

Невысокая обеспеченность населения района, в первую очередь, молодого поколения, учреждениями культурно-спортивного назначения и досуга.

Высокая доля безработных в отношении к числу трудовых ресурсов района. Отсутствие квалифицированных кадров, в которых нуждаются действующие предприятия и организации,  и наличие безработных, неспособных к переобучению.

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

  - Функционально-планировочная организация территории района. Функциональное зонирование.

Прибайкальский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Центральному планировочному району Республики Бурятия.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района, положения которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития поселков и сельских населенных мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономической оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентры различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации);

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный и социальный центр с.Турунтаево, расположенный в центральной части района на р. Итанце в 52 км к северу от г. Улан-Удэ.

Вторым планировочным центром (подцентром) района является село Горячинск.

В соответствии со статусом в хозяйственно - отраслевой, социальной рекреационно-туристической системах населенные пункты подразделены на центры и подцентры соответствующей специализации.

На территории района выделены зоны:

интенсивного хозяйственного развития;

экстенсивного градостроительного освоения;

ограниченного хозяйственного освоения.

Главными планировочными осями – федеральная автодорога Иркутск – Улан-Удэ, региональная автодорога Улан-Удэ- Турунтаево – Курумкан и железная дорога Иркутск – Улан-Удэ.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значение создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит поселки и сельские населенные пункты в единый комплекс.

Функциональное зонирование территории – один из основных результатов разработки планировочной градостроительной документации: распределение территории по ее назначению и связанным с ним ограничением по освоению застройкой, транспортом и инженерно-технической инфраструктурой, по ее  использованию для видов хозяйственной деятельности, проживания и отдыха населения, средоохраны.

Каждая функциональная зона района, установленная проектом генплана, имеет конкретные границы с заданным режимом использования в соответствии со своим функциональным назначением.

Главной  целью функционального зонирования территории района является  поддержание баланса интересов распоряжающихся и пользующихся этой территорией граждан, местных сообществ и организаций, с учетом специфики местных  условий. В соответствии с этой  целью на территории района выделяются следующие функциональные зоны:

- территории населенных пунктов;

- сельскохозяйственные;

- лесозаготовительные;

- рекреационные;

- систем промышленных, транспортных и инженерных коммуникаций;

- охраны природной и культурной среды.

Из общей площади района 1547234 га на долю лесных земель приходится 1170874  га, на земли сельскохозяйственного назначения - 86454 га, населенных пунктов 5356 га, на земли промышленности, транспорта, связи, э/радиовещания, телевидения – 2109 га,  водного фонда – 276556 га, особо охраняемые – 199 га, земли запаса – 5686 га.

Ниже приводится краткая характеристика особенностей использования функциональных зон.

Зона сельскохозяйственного назначения, согласно Земельному Кодекса РВ, предоставляется для использования:

- Гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Кооперативам и объединениям граждан – для садоводства, животноводства, огородничества и иных целей, связанных с ведением сельскохозяйственного производства;

- Колхозам, другим кооперативным с/х. предприятиям, акционерным, иным хозяйственным товариществам, общественным предприятиям, организациям – для с/х производства;

- Совхозам, другим государственным с/х. предприятиям, опытно-производственным хозяйствам, научно-исследовательских учреждений, учебно-опытным и учебно-производственным хозяйствам высших и средних учебных с/х заведений, сельским ПТУ, школам для с/х. производства, исследовательских и учебных целей;

- Несельскохозяйственным предприятиям, включая совместные учреждения и организации, религиозным организациям – для ведения подсобного сельского хозяйства.

Зона населенных пунктов. 	Все земли в пределах поселковой черты сельских поселений, относятся к землям населенных пунктов и находятся в ведении органов местного самоуправления. В состав земель поселения входят:

- земли жилой и общественной застройки и подлежащие застройке жилыми, культурно-бытовыми, административными, деловыми, финансовыми, религиозными и иными зданиями и сооружениями;

- земли общего пользования – площади, улицы, проезды, набережные, парки, скверы, сады, водоемы, пляжи и.т.д.;

- земли промышленной и коммунально-складской застройки;

- земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций;

-земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;

- земли водоемов и акваторий – занятые реками, естественными и искусственными водоемами и акваториями;

- земли сельскохозяйственного использования – занятые пашней, садами, сенокосами, пастбищами;

- резервные земли – не вовлеченные в градостроительную деятельность, используемые в качестве резерва для территориального развития поселений;

- другие земли.

В настоящее время не все населенные пункты района имеют разработанные и утвержденные генеральные планы, являющиеся основным документом, определяющим границу земель поселения, отделяющую его от земель других категорий.

Зона лесохозяйственная включает в себя земли лесного фонда, покрытые лесом и не покрытые, но предоставленные для нужд лесного хозяйства. Порядок распоряжения, пользования и отнесения лесного фонда к группам лесов регулируется лесным законодательством РФ. Порядок изъятия и предоставления земель лесного фонда регулируется Земельным Кодексом, законодательными актами РФ и РБ.

Не используемые для нужд лесного хозяйства сельхозугодья, могут предоставляться для сельскохозяйственных и других целей в собственность, пользование или аренду.

Зона водохозяйственная включает в себя земли, занятые водными объектами, а также земли, выделяемые под полосы отвода и водоохранные зоны всех водных объектов.

Земли водного фонда могут использоваться для строительства и эксплуатации  сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных,  энергетических, транспортных и иных государственных и муниципальных потребностей, при наличии разрешения, выдаваемого в  установленном порядке.

Порядок использования земель водного фонда определяется Земельным Кодексом РФ, законодательными актами РФ и РБ.

Рекреационная зона включает участки земли, предназначенные и используемые для организации массового отдыха населения и туризма. К ним относятся земельные участки, занятые территориями домов отдыха, пансионатами, туристическими базами, стационарными и палаточными лагерями, домами рыбаков и охотников, парками, лесопарками, учебно-туристическими тропами и т.д. К землям рекреационного назначения относятся также земли, находящиеся за пределами поселковой черты, занятые лесопарками, лесами и другими зелеными насаждениями, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции, являющиеся местом отдыха населения.

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, препятствующая использованию их по целевому назначению.

Порядок предоставления и использования земель рекреационного назначения и определение их границ устанавливается законодательными актами РФ и РБ.

Зона промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, энергетики включает в себя одноименные земли, предоставленные соответствующим органам власти в пользование или аренду государственным предприятиям, учреждениям и организациям, а предприятиям и организациям других форм собственности – в собственность или аренду. Земельные участки для разработки месторождений полезных ископаемых предоставляются в аренду после оформления горного отвода, утвержденного проекта рекультивации земель.

Предоставление особо ценных продуктивных земель производится только после отработки месторождений на других угодьях, расположенных в границах отвода.

Земельные участки, содержащие месторождения полезных ископаемых, не подлежат передаче в частную собственность.

Порядок использования земель промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, а также установление зон охраны, санитарных и др., регулируется законодательством РФ и РБ.

Зона особо охраняемых территорий включает земли природоохранного назначения - заказник Прибайкальский, водоохранные, запретные и нерестоохранные полосы, земли, занятые редкими ландшафтами, лесами, выполняющими защитные функции, др. земли из системы охраняемых природных территорий.

Кроме того, в данную зону входят земли оздоровительного назначения – курорты, лечебные местности, минеральные источники, залежи лечебных грязей и т.д. Земли оздоровительного назначения подлежат особой охране.

Земли историко-культурного назначения также относятся к этой зоне. В их состав входят памятники истории и культуры, историко-культурные комплексы, достопримечательные места и т.д.

К зоне особо охраняемых территорий относятся также земли рекреационного назначения, о которых говорилось ранее.

Порядок использования земель особо охраняемых территорий устанавливается законодательными актами РФ и РБ, а также правовыми актами органов местного самоуправления в пределах их компетенции.

  - Социально-демографическое развитие района

5.2.1. Прогноз численности населения. Демографическая политика.

По данным районного отдела статистики (РОС), численность населения Прибайкальского района составила  28971 чел.

В нижеследующей таблице приводятся сведения о механическом и естественном движении населения района за последние годы (по данным РОС).

Таблица №

| Численность населения | 2003 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Механическое движение: прибыло убыло | 823 | 860 | 701 | 616 |
| Миграционный прирост, чел. | 345 | 252 | 149 | 66 |
| Естественное движение: родилось умерло | 365 472 | 352 532 | 365 425 | 370 420 |
| Естественный прирост, чел. | -107 | -180 | -60 | -50 |
| Всего: | 238 | 72 | 89 | 16 |

В создавшейся ситуации затруднительным представляется определение перспективной численности населения с большой достоверностью, учитывая только демографические данные. Ниже приводится ориентировочный расчет перспективной численности населения по каждому населенному пункту района исходя, из его экономической базы, имеющихся территориальных возможностей для перспективного развития и эколого-градостроительного положения в системе расселения.

Существующая и перспективная численность населения Прибайкальского района

| Наименование сельских, поселковых администраций, населенных пунктов | Численность постоянного населения | Численность на 1 очередь | Численность на расч.срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение МО «Туркинское» |
| с.Горячинск | 951 | 1500 | 2000 |
| п. Золотой ключ | 140 | 170 | 200 |
| п.Соболиха | 193 | 210 | 250 |
| Турка | 1465 | 2200 | 3000 |
| Итого | 2749 | 4080 | 5450 |
| Сельское поселение МО «Гремячинское» |
| сГремячинск | 817 | 1300 | 1500 |
| с.Котокель | 160 | 170 | 200 |
| с.Черемушка | 77 | 85 | 100 |
| п.Ярцы | 106 | 120 | 150 |
| п. Исток | 148 | 160 | 200 |
| Итого | 1308 | 1835 | 2150 |
| Сельское поселение МО «Нестеровское» |
| с.Батурино | 56 | 65 | 80 |
| с.Нестерово | 481 | 600 | 800 |
| с.Гурулево | 293 | 350 | 400 |
| п. Кика | 523 | 600 | 700 |
| Итого | 1353 | 1615 | 1980 |
| Сельское поселение МО «Зырянское» |
| с.Зырянск | 642 | 700 | 800 |
| с.Ангир | 223 | 220 | 250 |
| п. Бурля | 72 | 72 | 72 |
| Итого | 937 | 992 | 1122 |
| Сельское поселение МО «Турунтаевское» |
| с.Турунтаево | 6688 | 7000 | 8000 |
| с.Карымск | 266 | 280 | 300 |
| с.Иркилик | 499 | 520 | 600 |
| с.Халзаново | 109 | 110 | 120 |
| с.Засухино | 29 | 29 | 30 |
| Итого | 7591 | 7939 | 9050 |
| Сельское поселение МО «Итанцинское» |
| п.Итанца | 1043 | 1200 | 1500 |
| с. Кома | 750 | 800 | 900 |
| с-Лиственничное | 201 | 201 | 201 |
| с.Бурдуково | 49 | 49 | 49 |
| с.Кпочиево |  |  |  |
| с-Острог | 89 | 89 | 89 |
| с.Покровка | 242 | 260 | 300 |
| Итого | 2374 | 2250 | 2650 |
| Сельское поселение МО «Татауровское» |
| п.Еловка | 359 | 380 | 400 |
| с.Старое Татаурово | 1098 | 1150 | 1200 |
| п.Татаурово - | 2153 | 2500 | 3000 |
| Итого | 3620 | 4030 | 4600 |
| Сельское поселение МО «Ильинское» |
| разъезд Лесовозный | 152 | 152 | 152 |
| с.Ильинка | 4423 | 4700 | 5500 |
| Итого | 4575 | 4852 | 5652 |
| Сельское поселение МО «Таловское» |
| с.Югово | 498 | 520 | 600 |
| ст.Таловка | 2300 | 2500 | 2800 |
| с. Троицкое | 505 | 550 | 600 |
| Итого | 3303 | 3570 | 4000 |
| Сельское поселение МО «Мостовское» |
| с.Таловка | 203 | 220 | 250 |
| с.Мостовка | 961 | 1200 | 1500 |
| Итого | 1164 | 1420 | 1750 |
| ВСЕГО по району | 28974 | 32583 | 38404 |

Предположительно, численность населения района к  2017 году достигнет порядка 32,5 тыс. чел., а к 2027  г. – 38,4 тыс. чел.

Неизбежно и то, что будет продолжаться процесс активного перераспределения градообразующих кадров в пользу увеличения обслуживающей группы населения, включая обслуживание туристов и отдыхающих на рекреационных объектах района.

5.2.2.Формирование систем расселения

Прибайкальский район является редко заселенной территорией. Средняя плотность населения составляет … чел./га. При этом все население района проживает на 1,0% его территории. Средняя плотность населения здесь близка к …чел./га.

Концентрация населения на относительно небольшой территории обусловлена природно-климатическими, историко-географическими, транспортными и др. особенностями.

Поселения района представлены двумя поселками городского типа и 36 сельскими населенными пунктами. В поселках проживает … тыс. чел., в сельских населенных пунктах - … тыс. чел. общий уровень урбанизации составляет …%, что почти в два с лишним раза ниже, чем в целом по Бурятии. (45%).

Признаки поселков городского типа имеют с. Таловка, с. Татаурово, с. Турунтаево, и с. Горячинск с учетом которых уровень урбанизации района повышается до …%, что несколько ниже чем по России (73%).

В последние годы в районе резко обозначились проблемы, связанные с обустройством среды обитания. Уменьшился ввод жилья, школ, детских садов и т.д.

По территории  Прибайкальского района проходит участок Транссибирской железнодорожной магистрали, автодорога федерального значения Улан-Удэ – Иркутск, пересекающая всю территорию района с юга на север автодорога  республиканского значения Улан-Удэ – Курумкан. Эти транспортные артерии по сути являются главными планировочными градостроительными осями района. На них сосредоточены почти все населенные пункты, основные промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Здесь и в дальнейшем намечается территориальное развитие района, за счет совершенствования градостроительной структуры поселений.

Образование новых населенных пунктов на расчетный срок не планируется, т.к. для этого не имеется достаточно экономико-градостроительных оснований. Возможным (за пределами расчетного срока) направлением территориального развития и расселения рассматривается северо-восточное, вдоль р. Турка.

Не исключено, что здесь могут возникнуть автономно-очаговые формы территориальной организации хозяйств и расселения.

Реализация государственной градостроительной политики расселения на местном уровне должна способствовать развитию поселений, связанных с разработкой местных сырьевых ресурсов. При этом приоритетное значение будут иметь социально значимые и экологически чистые производства.

Административно Прибайкальский район разделен на 9 сельских администраций: Туркинская, Гремячинская, Зырянская, Нестеровская, Итанцинская, Турунтаевская, Татауровская, Таловская и Ильинская.

Проектная система расселения района опирается на сложившуюся градостроительно-экономическую ситуацию и  направлена на обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития человека, улучшения условий труда,  быта, отдыха и обслуживания, а также сохранения градостроительных предпосылок для дальнейшего  рационального развития производительных сил с  учетом охраны и улучшения  окружающей среды. Она основана на общих социальных, экономических и экологических критериях и решает следующие задачи:

- переход от относительно автономного к более взаимосвязанному, системному развитию поселений. В связи  с чем населенные пункты рассматриваются не автономно, а в составе групповых систем населенных мест(ГСНМ) районного значения, как наиболее прогрессивных форм расселения, объединенными производственными, хозяйственными, социально-культурными и деловыми связями. В пределах района выделены три ГСНМ: «северная», «центральная», «южная»;

- выявляет параметры и намечает центры групповых систем населенных мест;

- предусматривает создание по возможности крупных населенных пунктов, оснащенных всеми видами инженерного благоустройства, охватываемых системой межселенского культурно-бытового обслуживания;

- определяет основные направления развития местных систем расселения, с выделением их центров: для «северной» ГСНМ – п. Турка, для «центральной» - с. Турунтаево, для «южной» - с. Татаурово с подцентром в п. Таловка.

Сложившееся размещение производительных сил и расселение в перспективе не претерпит существенных изменений. Особенно тесные взаимодействия поселений в плане сближения друг с другом будут происходить в «южной» ГСНМ, где уже сейчас наблюдается стремление к градостроительному слиянию п. Таловка, с. Югово и с. Троицкое в единое жилое образование. В «южную» ГСНМ вошли Татауровская, Таловская и Ильинская сельские администрации.

В «северной» ГСНМ будет наблюдаться некоторая автономность существования с. Соболиха и с. Золотой ключ. В «северную» ГСНМ вошли Туркинская и Гремячинская сельские администрации. ГСНМ «центральная» включает в себя Турунтаевскую, Итанцинскую, Зыряновскую и Нестеровскую сельские администрации.

В «центральной» ГСНМ активизирует свое планировочное развитие районный центр – с. Турунтаево, в частности, в связи с планируемым выходом на проектную мощность Черемшанского кварцитового рудника. Необходимо заранее выполнить корректировку генплана села.

Вопрос формирования групповых систем населенных мест на территории района имеет свои отличительные особенности:

- сложившееся линейное заселение территории вдоль автомобильных и железнодорожных магистралей;

- мелкоочаговое, автономное заселение территории в северной части района;

- слабовыраженные взаимосвязи населенных пунктов между собой;

- низкая концентрация населения в периферийной западной, северо-восточной и восточной части района;

- недостаточная развитость транспортных связей широтного направления.

Характеристика групп населенных пунктов на перспективу с указанием роли каждого поселения в системе расселения и обслуживания представлена ниже.

| №п/п | Поселения | Роль в системе расселения и обслуживания на перспективу | Численность населения, чел |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. поло-жение | Расчет-ный срок |
|  | Сельское поселение «Турунтаевское» |  |
| 1 | с.Турунтаево | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | с.Иркилик | Социальный подцентр |  |  |
|  | Острог | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 9050 |
|  | Сельское поселение «Туркинское» |  |
| 2 | с. Турка | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | с. Горячинск | Курортный центр |  |  |
|  | с.Соболиха с.Золотой Ключ | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 5450 |
|  | Сельское поселение «Гремячинское» |  |
| 3 | с. Гремячинск | Административный, хозяйственный и рекреационный центр |  |  |
|  | с.Исток | Хозяйственный и социальный подцентр |  |  |
|  | Села Котокель Черемушки | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 2150 |
|  | Сельское поселение « Нестеровское» |  |
| 4 | с. Нестерово | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | с.Батурино | Религиозный и рекреационно-туристический подцентр районного значения |  |  |
|  | Села Кика Гурулево | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 1980 |
|  | Сельское поселение «Зырянское» |  |
| 5 | с. Зырянск | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | Села: Ангир, Бурля, Карымск | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 1122 |
|  | Сельское поселение «Итанцинское» |  |
| 6 | с.Итанца | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | Села Кома, Засухино, Покровка, Острог | Социальный и рекреационно-туристический подцентр районного значения |  |  |
|  |  | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 2650 |
|  | Сельское поселение «Татауровское» |  |
| 7 | п.Татаурово | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | Старое Татаурово | Рекриационно-туристический центр областного значения |  |  |
|  | с.Еловка | Рядовые поселения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 900 |
|  | Сельское поселение «Ильинское» |  |
| 8 | с.Ильинка | Административный, хозяйственный и социальный центр Рекреационно-туристический центр районного значения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 5652 |
|  | Сельское поселение «Таловское» |  |
| 9 | с. Таловка | Административный, хозяйственный, социальный и рекреационно-туристический центр областного значения |  |  |
|  | ст.Таловка | Рекреационно-туристический центр областного значения |  | 4000 |
|  | Население всего |  |  |  |
|  | Сельское поселение «Мостовское» |  |
| 10 | с.Мостовка | Административный, хозяйственный и социальный центр |  |  |
|  | с.Троицкое | Религиозный и рекреационно-туристический центр республиканского значения |  |  |
|  | Население всего |  |  | 1750 |

5.2.3. Жилищный фонд и объемы нового жилищного строительства

Анализ современного состояния жилищного фонда Прибайкальского района проведен в разделе 4, п.4.2.3.. На начало 2007 г. жилищный фонд области составил 495,4 тыс. м2 общей площади. Среднерайонная жилищная обеспеченность – 17,0 м2.

В районе в последнее время продолжает возрастать доля жилья с износом более 60%.. В 2006г. суммарная площадь ветхого и аварийного жилищного фонда Прибайкальского района составила 14081,0 кв. м или 2.8% от общего объема жилья.

В 2005 году в районе объем ввода жилья в эксплуатацию составил 3.287 тыс.кв.м., в 2006г  3.422 тыс.м2,в 2007г планируется ввести -4000м2. По-прежнему, в общем объёме вводимого в эксплуатацию жилья преобладает индивидуальное жилищное строительство.

На районном уровне предстоит продолжить работу по совершенствованию законодательной и нормативной базы, что в последствии позволит создать условия по увеличению темпов жилищного строительства

Основной проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве Прибайкальского района является преодоление сложившейся тенденции нарастания износа основных фондов, который к настоящему времени по многим объектам превысил 70% и продолжает расти.

Одним из вариантов улучшения жилищных условий населения является строительство индивидуального  жилья, но оно замедляется по ряду причин:

во-первых, в районе практически не осталось свободных, пригодных к застройке, земельных участков;

во-вторых, существующие и уже отведенные  участки для  строительства  не обеспечены коммуникациями по электроснабжению;

в-третьих, у населения (испытывающего потребность в жилье, а это в основном молодые семьи и работники бюджетных учреждений) – не хватает средств на осуществление строительства.

Государственная политика  решения жилищной проблемы населения страны отводит механизму ипотечного жилищного кредитования одну из основных ролей. Платежеспособное население страны должно самостоятельно решать задачу обеспечения жильем. Задача государства создать организационные правовые и финансовые условия для развития системы ипотечного жилищного кредитования.

В районе мероприятия по ипотечному кредитованию осуществляются благодаря программе «Жилище», но только при наличии бюджетной поддержки. В 2006 г. данная подпрограмма не работала из-за отсутствия кредитов в районе.

Удешевление строительства возможно за счет использования местных строительных материалов, развития соответствующих производств на территории района. С учетом обширных планов Правительства РФ по развитию жилищного строительства в стране, оглашенных в Послании Президента Федеральному Собранию РФ от 26 апреля  2007 г. можно прогнозировать хорошую сбытовую конъюнктуру на строительные материалы, которые могут использоваться в районе. Это позволит вовлечь в использование многочисленные месторождения полезных ископаемых местного значения, создать новые рабочие места в населенных пунктах района, прилегающих к его осевым транспортным коридорам, оживить их экономику. С другой стороны улучшится демографическая ситуация, поскольку уменьшится отток трудоспособного населения.

Помимо территориально-планировочных мероприятий для решения проблемы требуются экономические мероприятия (льготное кредитование и т.п.) для того, чтобы сделать покупку и строительство жилья доступным для граждан, не принадлежащих к среднему классу.

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров нового жилищного строительства осуществляется исходя из базового прогноза численности населения области на срок действия Схемы в разрезе систем расселения

Таблица

Прогноз потребности в жилищном фонде и определение размеров

нового жилищного строительства

Существующее положение 2007г.

|  | Население, тыс.чел. | Существующий жилищный фонд, тыс. кв.м. | Обеспеченность, кв.м/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Прибайкальский район | 28,971 | 495,4 | 17,0 |

Период 2007-2017 г. (первая очередь)

Таблица

|  | Население, тыс. чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Требуемый фонд, тыс.кв.м. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое стро-ительство, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибайкальский район | 32,583 | 23,0 | 749,4 | 14 | 481,4 | 268 |

Период 2007-2027 г. (расчетный срок)

Таблица

|  | Население, тыс. чел. | Обеспечен-ность, кв.м/чел. | Требуемый фонд, тыс.кв.м. | Убывающий фонд, тыс.кв.м. | Сохраняемый фонд, тыс. кв.м | Новое стро-ительство, тыс. кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибайкальский район | 38,404 | 29 | 1113,7 | 14 | 481,4 | 632,3 |

Снижение удельного веса ветхого и аварийного жилищного фонда от общего объема жилищного фонда района c 2,9% до  2,7 %

В соответствии с национальным проектом «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» Схема территориального планирования Прибайкальского района предлагает для решения жилищной проблемы выполнение следующих ключевых мероприятий.

На расчетный срок.

- Улучшение жилищных условий населения района за счет повышения уровня жилищной обеспеченности к 2017 г. с 17,0 до 23 м2/чел., а к 2027 г. до 29 м2/чел.

На первую очередь.

- Корректировка учета существующего жилищного фонда в сельской местности, т.к. в его состав зачастую включена площадь домов, давно покинутых населением, но не списанных с баланса.

- Разработка жилищных программ на 10 и 20 лет по каждому поселению района со сведением этих показателей в общерайонный документ и указанием конкретных мероприятий по ее реализации и предполагаемых источников финансирования.

- Разработка новых Генеральных планов всех поселений района с установлением необходимых объемов жилищного строительства (включая реконструкцию существующего жилого фонда) и потребных для этого территорий.

- Оценка возможностей обеспечения строительной базы района необходимыми современными стройматериалами. Дальнейшее развитие частного строительного бизнеса. Привлечение крупных строительных корпораций для осуществления жилищного строительства. Установление контактов с зарубежными строительными фирмами.

Типология нового жилищного строительства

( усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

( коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

( блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

( секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Блокированную и секционную застройку предлагается размещать в районном центре, курортных и рекреационных центрах.

Для новой  жилой  застройки сельских поселений предлагается следующая типология жилого фонда:

-Преимущественный тип застройки - малоэтажная индивидуальная жилая застройка с возможностью ведения личного подсобного хозяйства. Площадь участка до 0,2 га. Для укрупненных расчетов средняя площадь 1 индивидуального малоэтажного жилого дома принимается в размере 120-150 квм общей площади.

- Небольшое количество застройки средней и повышенной этажности (около 10% общего объема) предлагается  использовать для создания архитектурного облика поселений городского типа, в основном, в границах существующей селитьбы. В этих типах застройки  более рационально размещать преимущественно социальное жилье (многоэтажная высокоплотная застройка) и жилье повышенной комфортности (застройка средней этажности).

5.2.4. Развитие системы обслуживания населения

Система обслуживания является важным элементом триумвирата  - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории  Прибайкальского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Прибайкальского района предлагается 3 -х уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный

2 уровень – местный

3 уровень – поселенческий

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания района.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Прибайкальского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Республиканский | Горячинск Турка | Рекреационно-туристические центры республиканского (федерального) значения | Объекты туристического обслуживания Культура Спорт |
| Районный | Центр района – с.Турунтаево | Административный центр района Промышленный центр района (Места приложения труда) | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
|  | Ильинка | Промышленный, социальный центр и рекреационно-туристический районного значения | Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура |
|  | Гремячинск | Рекреационно-туристические центры районного значения | Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований Места приложения труда | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда Рядовые поселения | - |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт

Культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания  указывают, какая численность населения, и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания  в каждом конкретном случае.

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими сельскими населенными пунктами и городами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (спецшколы, училища, больницы, поликлиники с диагностическими центрами, дома культуры, библиотеки, музеи, кафе, рестораны, спортивные сооружения, универмаги, рынки и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, больница и прочие учреждения ) концентрируются в районном центре с.Турунтаево и республиканском центре г. Улан-Удэ.

Наиболее крупными подцентрами социально-хозяйственного развития  намечаются следующие: с.Турунтаево. Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется на основе СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Норматив для: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Центра группы | Рядового поселения |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 10 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 60 | 30 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Квм. общей площади | 300 | 200 | 100 |
| 4 | Клубные помещения | Мест | 150 | 150 | - |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 17,6 | - |
| 6 | Амбулатории | Квм общей площади | 50 | - | 50 |
| 7 | Аптечные киоски | Квм | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | Квм торг. Площади | 240 | 140 | 100 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 2 | - |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 1 | - |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40 | 40 | - |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  | 1- |
| 14 | Больницы | Коек | 13,47 | 13,7 | - |
| 15 | Рынки | Торг.место | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 6 | - |
| 17 | Предпр.обществ.питания | Мест | 20 | 20 | - |

Примечание: При невозможности создать в рядовом поселении, вследствие его малолюдности, учреждений обслуживания, расчетная емкость этих учреждений переносится в центр группы.

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Прибайкальского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

В намечаемой системе культурно-бытового обслуживания важное значение получат передвижные формы, которые должны дополнять сеть стационарных на всех его ступенях.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Прибайкальского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа, общеобразовательные школы повышенного уровня обучения и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*, с учетом областной программы «Школьный автобус»

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и высшее образование

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала района, способствуют увеличению численности населения.

Необходимо создание системы профориентации, формирующей заказ на образование, исходя из потребностей, а не в связи с наличием многих «псевдоэлитных» специальностей, которые стали модными, но невостребованными. Известно, что невостребованные специалисты - это потенциал снижения, а востребованные – повышения численности населения.

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального и высшего образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистах высшего, среднего и профессионального образования.

Совершенствованию системы образования в районе будут способствовать реализация Приоритетного национального проекта «Образование» по  направлению «Создание национальных университетов и бизнес-школ мирового уровня».

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается, и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в республике, схема территориального планирования Прибайкальского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- целесообразно на основе местных месторождений подземных вод и лечебных грязей организовать строительство лечебно-оздоровительного учреждения в Прибайкальском районе.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

  - Экономическое развитие района

Стратегия  социально-экономического развития Прибайкальского района определена Программой социально-экономического развития района на 2005-2007 гг., базируется  на экономическом потенциале района и учитывает сценарий развития Республики Бурятия. Программа развития района предусматривает разработку и реализацию мероприятий в два этапа.

Первоочередные меры на период 2005 г. предусматривали решение  организационно-экономических мероприятий для сохранения положительных тенденций экономического роста, сложившихся при реализации программы социально-экономического развития района в 2002-04 гг. На данном этапе планировалось создание условий для дальнейшего развития  важнейших секторов экономики, создание наиболее оптимальной  отраслевой структуры района, поддержка структурообразующих предприятий. Реализация мероприятий по поддержке  и выводу из депрессивного состояния  территорий и  населенных пунктов, создание условия для развития малого и среднего бизнеса и в первую очередь предприятий, усиливающих конкурентоспособность и увеличивающих объемы выпускаемой продукции, имеющей  спрос внутри района, на республиканском  и российском уровнях  и зарубежном рынках.

Среднесрочные меры на период 2006-07гг. определяют качественные изменения в экономике района. На этом этапе предусматривается ориентация предприятий на использование экологически чистых и ресурсосберегающих технологий, глубокую переработку сырья, производство новых видов продукции. Дальнейшее расширение внешнеэкономических и межрегиональных связей в целях развития экономического и культурного сотрудничества, наполнения потребительского рынка качественными товарами, обеспечения рынков сбыта продукцией местных товаропроизводителей. Повышение объемных показателей в отраслях экономики должно сопровождаться увеличением занятости населения, повышением бюджетной самообеспеченности района, ростом реальных доходов и улучшением качества  жизни населения.

Приоритетными для развития экономики района являются отрасли:

- лесоперерабатывающий комплекс: ориентация на глубокую переработку древесины с  выпуском  продукции отвечающей европейским стандартам на основе базовых предприятий – ОАО "БЛК", ООО "Заречное";

- добыча сырья для черной металлургии: увеличение добычи кварцита за счет освоения новой дробильно-сортировочной линии на основе базового предприятия рудник "Черемшанский";

- развитие предприятий стройиндустрии на основе внедрения  новых технологий, выпуска  строительных материалов высокого качества на основе базовых предприятий – ООО "Таловский ЖБК",  МУП "Янтарь";

- развитие агропромышленного комплекса за счет создания предприятий по промышленной переработке сельскохозяйственной продукции на основе кооперации с сельхозпредприятиями СПК "Гремячинское", СПК "Зырянское", СПК «Зайран», Прибайкальское РАЙПО, ИП «Афанасьев Ю.И.», ООО «Рыбопродукт»;

- развитие туристко-реакреационного комплекса на базе курорт "Горячинск", - развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа.

Дальнейшее развитие экономики района и ее интеграции в экономику Бурятии обусловлено решением комплекса следующих задач:

- Обеспечение комплексного и сбалансированного развития хозяйства региона в интересах района и республики в целом;

- Развитие ключевых отраслей хозяйства региона  путем расширения производственных мощностей, технической и  организационной реконструкции предприятий, модернизации и обновления основных фондов, осуществления прогрессивной инновационной политики, позволяющей  обеспечить выпуск высокорентабельной  продукции, значительное увеличение поступлений в бюджет;

- Осуществление перестройки отраслевой структуры хозяйства района на базе опережающего развития производств, связанных с глубокой переработкой местного промышленного и сельскохозяйственного сырья, выпуском на этой основе высококачественной, пользующейся спросом продукции производственного и потребительского назначения;

- Ускоренное развитие производственной инфраструктуры района в целях обеспечения эффективного функционирования производства, поддержания и развития производственно-экономических связей  внутри района и с другими районами республики и за ее пределами;

- Обеспечение экономической безопасности района путем рационального  использования его ресурсного потенциала, осуществление природоохранных мер, сохранение оз. Байкал как природного объекта мировой значимости;

- Дальнейшее развитие в районе рыночной инфраструктуры, укрепление собственной финансовой базы, снижение зависимости от республиканского бюджета;

- Активное развитие конкуренции на товарном рынке района, а также всемерная поддержка малого предпринимательства путем реализации соответствующих региональных программ;

- Осуществление системы мер в области социального развития, обеспечивающего улучшение уровней и качества жизни в районе; активное влияние на демографические и социальные процессы; под поддержание сложившегося уровня занятости; развитие социальной помощи семье, материнству, детству, пенсионерам и инвалидам; развитие производства потребительских товаров и социальной сферы;

- Развитие экономического сотрудничества с другими регионами в интересах подъема экономики района, лучшего использования его ресурсного потенциала: создание условий для привлечения в экономику района негосударственных и внешних инвестиций;

- Поэтапное снижение отрицательного сальдо в балансе ввоза и вывоза основных товаров.

5.3.1. Минерально-сырьевой комплекс

Кварцевое сырье относится к стратегическим видам минерального сырья. Оно является основой для получения кристаллического кремния, силумина, стекла, формовочного и литейного производства, изготовления продукции специального назначения для современных технологий, выпуска особо чистого кварцевого стекла для изделий электронной промышленности и высокоинтенсивных источников света, синтеза специальных оптических материалов, широко используемых в военном деле, лазерной, космической и других современных отраслях машино- и приборостроения.

Потребности в кварцевом сырье неизменно растут в связи с развитием волоконной оптики. По оценкам экспертов, российские мощности, для ее развития могут быть обеспечены за счет собственного сырья, не более чем на 30%.

На базе Черемшанского месторождения создано горно-добывающее предприятие «Рудник «Черемшанский» ЗАО «Каемный». Проект строительства Черемшанского рудника разработан с учетом экологических требований.

Развитие производства кварцевого сырья в Бурятии относится к числу задач федерального значения, т.к. оно направлено на обеспечение потребности в сырье и продуктах его переработки, прежде всего отраслей энергетического и оборонного комплексов России.

Наличие в Бурятии Черемшанского и других месторождений  кварцевого сырья, ставит вопрос о развитии вблизи этих месторождений производств по их глубокой переработке. Республике и району не выгодно быть только поставщиком дробленного кускового кварцита и формовочных песков по низким ценам.

В связи с этим необходимо более полное использование кварцевого сырья для производства оптических материалов, кристаллического кремния и солнечных батарей. .

Развитие минерально-сырьевого комплекса поможет решить ряд социальных проблем района: будут расширяться и обустраиваться населенные пункты, улучшаться социальная сфера и инфраструктура, создаваться дополнительные рабочие места.

В пределах горного отвода Черемшанского рудника возможна организация участка по производству фосфатно-доломитовой муки, являющейся удобрением и мелиорантом с набором необходимых микрокомпонентов (марганца, меди, цинка, молибдена, кобальта).

На базе разведанного Кикинского месторождения торфа и сапропеля возможна организация предприятия по их добыче. Запасы Кикинского месторождения составляют по торфу – 1,9, а с учетом прогнозных – 6 млн.т, сапропеля – 375 тыс.т.

5.3.2. Промышленный комплекс

Профилирующими отраслями, определяющими специализацию района, являются лесозаготовки и лесоперерабатывающие производства, добыча кварцита, производство строительных материалов, переработка молока и мяса, производство хлебобулочных изделий, рыбопереработка.

Удельный вес  продукции основной для района отрасли – лесозаготовительной и лесоперерабатывающей  - постоянно растет, и если в 2002 году  равнялся 68%, то по итогам 2006 г. уже составил 77%.

В отраслевом разрезе прирост объемов  отмечается  в лесной  и деревообрабатывающей отрасли и составляет 102%, в пищевой промышленности - 106%.  Тем не менее, на уровень 90-х годов предприятия лесного комплекса не вышли. Снижение  объемов производства произошло  в отрасли черная металлургия, полиграфической отрасли. Полностью прекратилась деятельность в отрасли машиностроение,  рыбодобыча осуществляется только индивидуальными предпринимателями.

Таблица 7

Отраслевая структура промышленного производства (%)

.

|  | 1999г. | 2000г. | 2001г. | 2002г. | 2003г. | 2004г. | 2005г. | 2006г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность всего | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Машиностроение и металлообработка (тыс. руб) | 4247 | 3327 | 3450 | 4346 | 4747 | 3929 | 647 | 300 |
| К пред.году в сопост. ценах | 143,6 | 60,7 | 87,14 | 109,5 | 96,7 | 75,2 | 15,1 | 42,1 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 46321 | 192873 | 182213 | 271209 | 327415 | 389830 | 600033 | 769446 |
| К пред.году в сопост. ценах | 202,2 | 322,7 | 82,9 | 137,8 | 107,8 | 110,3 | 143,8 | 118,1 |
| Промышленность строительных материалов | 20456 | 25772 | 32633 | 38180 | 37794 | 36233 | 50373 | 65527 |
| К пред.году в сопост. ценах | 112,4 | 86,3 | 113,3 | 102,6 | 87,6 | 87,15 | 128,7 | 113,2 |
| Пищевая промышленность | 3865 | 7691 | 49210 | 12506 | 10695 | 13076 | 15343 | 23016 |
| К пред.году в сопост. ценах | 146,4 | 164,5 | 534,5 | 22,7 | 73,7 | 109,2 | 106,7 | 141 |

*) – по данным муниципальной статистики районной администрации.

В сфере промышленности предприятиями осуществляется модернизация производств. Так, ОАО «Байкальская Лесная Компания» в с. Ильинка, начиная с 2003 года, осуществляет реализацию инвестиционного проекта по внедрению эколого-сберегающих технологий в лесозаготовительное производство и модернизацию перерабатывающего. В результате предприятием закуплена техника лесозаготовительная, грузоперевозочная, а также современное сушильное оборудование, что разрешило предприятию изготавливать и выпускать высокотехнологичные пиломатериалы – клееную древесину, отвечающую евростандартам.  Это способствовало увеличению производства пиломатериалов.

ООО «Заречное» - стабильно работающее малое предприятие в с. Турунтаево, реализует инвестиционный проект  по модернизации производства – также увеличение лесозаготовительных работ в связи с закупом лесозаготовительной техники, а также приобретение и установка лесоперерабатывающего производства, создание замкнутой технологической цепочки.

Ещё одно малое предприятие  - ООО «Рыбопродукт» -  в результате реализации своего инвестиционного проекта осуществило реконструкцию помещения и установку оборудования для организации производства по переработке рыбы. В 2006 году оно приступило к производственному процессу.

Прибайкальское райпо – реализуют уже два инвестиционных проекта,  в результате ими осуществляется переработка молока и выпуск кисломолочной продукции,  готовится к открытию  цех для выпуска кондитерской продукции.

Лесное хозяйство, деревообрабатывающая промышленность.

Основным направлением развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья). Перспективным направлением является выработка био-, огне- и водостойкой, а также большеформатной фанеры и клееной древесины

К концу расчетного срока Схемы и на дальнейшую перспективу в лесопромышленном комплексе района постепенно произойдет переориентация заготовки и вывоза древесины на переработку на местах. Размещение лесопильных и деревообрабатывающих производств с учетом ориентации на источники сырья и потенциальных покупателей целесообразно на территориях, прилегающих к путям сообщения. Возможны новые предприятия по производству готовых домов, оконных и дверных блоков из клееной древесины.

На расчетный срок действия Схемы территориального планирования Прибайкальского района (до 2027 г.) актуальны следующие задачи.

- Организация максимально полного использования древесины и лесосечных отходов, получаемых при рубках главного пользования, рубках ухода, при непременном условии проведения лесовосстановительных работ.

- Организация более глубокой переработки древесины на предприятиях района.

- Более равномерное использования расчетной лесосеки по территории района и по породному составу его лесов (в т.ч. низкосортной мягколиственной древесины).

- Использование продукции побочного лесопользования (грибы, ягоды, лекарственные растения и т.п.).

Для получения дохода от непромышленного использования лесов необходимо создание областной нормативно-правовой базы, предусматривающей возможность развития соответствующих арендных отношений в сфере лесопользования в лесах области (в т.ч. аренда массивов санаториями, домами отдыха и т.п.).

Основным направлением развития в области деревообработки является внедрение технологий глубокой переработки древесины, ускоренное развитие производств, относящихся к верхним этажам лесопромышленного комплекса (готовые дома, мебель, фанера, переработка вторичного сырья).

В связи с задачей более полного использования вторичных ресурсов (в т.ч. сортированный мусор) и отходов переработки, низкокачественной древесины, получаемой при рубках ухода в лесах района, необходим ввод новых перерабатывающих мощностей в целях углубления переработки древесины на существующих предприятиях.

Производство строительных материалов..

Из предприятий стройиндустрии в Прибайкальском районе имеются Таловский ЗЖБК и МУП «Янтарь». Таловский ЗЖБК расположен около ст. Таловка ВСЖД, выпускает сваи, опоры, кольца труб, лотки, плиты, детали крупнопанельного домостроения.

МУП «Янтарь» расположен в с. Старое Татаурово, занимается производством кирпича, плитки тротуарной, бордюрного камня.

Главной задачей развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций является обеспечение потребностей строительных организаций в современной высокоэффективной и экономичной продукции, в т.ч. для реализации инвестиционных проектов в рамках программы социально-экономического развития Бурятии.

Для этого необходимо:

- максимальное вовлечение в республиканский оборот местных природных ресурсов;

- техническое переоснащение действующих производств на базе внедрения современных отечественных и зарубежных технологий по производству эффективных и конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций, полной заводской готовности на основе местных строительных материалов;

- перестройка структуры продукции отрасли, вызываемая уменьшением спроса на применение тяжелого железобетона, расширение использования как мелких стеновых блоков из легких бетонов, так и крупноразмерных (панелей однослойных легкобетонных, многослойных с эффективным утеплителем и листовыми ограждениями);

- внедрение и расширение использования в перспективе новых строительных материалов.

Промышленность строительных материалов.

Перспективы дальнейшего развития промышленности строительных материалов связаны с дальнейшим ростом объемов строительства как в самом районе, так и в Бурятии, в связи с чем перспективным становится как развитие существующих производств на базе освоения собственных ресурсов, так и освоение новых видов строительных материалов. В Схеме предусматривается рост объемов жилищного строительства в последующие десятилетия.

Создание новых предприятий отрасли будет связано с освоением на территории района существующих месторождений строительных материалов.

5.3.3. Агропромышленный комплекс

Задачами АПК является более полное обеспечение населения района продуктами питания естественного производства, на основе повышения эффективности производства, для чего необходимо:

- предотвращение деградации земель сельскохозяйственного назначения, сохранение естественного и повышение экономического плодородия почвы;

- динамичное развитее растениеводства и животноводства на приоритетных направлениях;

- сбалансированное развитие сельскохозяйственного  производства и сопряженных отраслей АГК, обеспечивающее сокращение потерь с/х продукции. Расширение ассортимента и повышение качества  продуктов питания.

Развитие сельскохозяйственного производства путем увеличения поголовья дойного и мясного стада, в первую очередь в сельскохозяйственных предприятиях сел Зырянск, Нестерово, Ильинка, Мостовка,  увеличения производства продукции животноводства и её переработка, увеличения объемов использования земельных угодий и развитие растениеводства (Турунтаево, Итанца, Соболиха, Золотой Ключ), овощеводческого  производства в тепличных хозяйствах (Татаурово, Ильинка) и  в полевых условиях.

Заметная часть личных подсобных хозяйств в силу объективных условий и благодаря собственной энергии превращается в товарные хозяйства. Для успешной конкуренции на рынке мелкие фермерские хозяйства нуждаются в кооперации с другими предприятиями, которые помогают им в обработке сырья, сбыта продукции закупки горючего, ремонта техники, поставки семян и.т.д. Поэтому, фермерские хозяйства должны идти по пути интеграции с другими сельскохозяйственными предприятиями и стремиться к укрупнению. Этим предприятиям, как практикуется во всем мире, необходима государственная поддержка.

Для повышения эффективности работы предприятий с учётом сложившихся условий в агропромышленном секторе должны быть сформированы  агрохолдинги и агрофирмы, которые могут объединить разрозненные стадии единого технологического процесса: производство - хранение - скупка - переработка - реализация, ряд сервисных услуг по информационному обеспечению и страхованию отдельных видов деятельности. Агрохолдинги представляют собой совокупность юридических лиц, связанных договорными или имущественными отношениями по управлению головной компанией и деятельностью  участников.

В России используется несколько основных вариантов интеграции, механизмов передачи во владение или пользование земли и имущества несостоятельных предприятий инвесторам, которые могут быть применены на территории Калужской области:

- учреждение нового предприятия с сохранением базового хозяйства-должника;

- присоединение неплатежеспособного предприятия к эффективно хозяйствующей коммерческой организации с потерей права юридического лица;

- формирование интегрированных структур с уставным капиталом, образованным инвестором-интегратором и неплатежеспособным хозяйством на долевых началах, с переходом контрольного пакета акций инвестору.

Другой перспективной организационно-правовой формой сельскохозяйственного предприятия являются агрофирмы, образуемые несколькими сельскохозяйственными организациями и перерабатывающими предприятиями с собственной торговой сетью. Такие агрофирмы способствуют развитию рыночной инфраструктуры, расширяющей доступ к рынкам готовой продукции и ресурсам,  созданию условий для обязательного исполнения контрактов и рыночных соглашений, что в конечном итоге должно привести к решению важнейшей задачи – финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.

Организация глубоко интегрированных структур (агрохолдингов и агрофирм) перспективна, прежде всего, в зоне влияния ОЭЗ (Нестеровское, Зырянское поселения). Наличие крупных производителей облегчит задачу создания в сельской местности соответствующей производственной инфраструктуры и более привлекательных условий для проживания, будет способствовать сохранению на селе трудовых ресурсов.

Для повышения эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции в секторе малых форм хозяйствования необходимо развитие инфраструктурной сети заготовительных, снабженческо-бытовых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а  также внедрение в инфраструктуру АПК земельно-ипотечного кредитования.

  - Охрана объектов культурного наследия

В разрезе территориального планирования района предметом сохранения, наряду с отдельными памятниками истории и культуры, является вся совокупность культурного наследия, выражающаяся в таких особых объектах, как основные исторические планировочные оси, опорные центры и ареалы расселения вместе с их историческими функциями, которые обеспечивали жизнедеятельность на территории области.

На основании анализа сохранившихся объектов культурного наследия, их видов, количества, местоположения и состояния определена направленность основных мероприятий по сохранению и использованию культурного наследия Прибайкальского района.

Предлагаются четыре  взаимосвязанные группы мероприятий.

- Территориально-планировочные и градостроительные мероприятия, направленные на формирование историко-культурного каркаса с целью сохранения основных пространственно-функциональных характеристик культурного наследия Калужской области, установления приоритетов в очередности осуществления, концентрации соответствующих финансовых, правовых и организационных возможностей.

- Мероприятия по охране памятников истории и культуры, направленные на выполнение законодательных требований в части охраны недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

- Социально-культурные мероприятия, направленные на возрождение и развитие духовности, просвещения, народных обычаев, художественных промыслов, ремесел, традиционных видов деятельности.

- Сопутствующие мероприятия, направленные на поддержание жизнедеятельности в ряде исторических зон, на привлечение населения к сохранению и использованию культурного наследия и др.

    - Охрана памятников истории и культуры

Определение предметов охраны и территорий объектов культурного наследия, состоящих на государственной охране как объекты федерального и регионального значения.

Проведение противоаварийных и консервационных работ по памятникам, расположенным в сельских местностях.

Приведение учета памятников археологии, установленных решением республиканских властей, в состояние, соответствующее их правовому статусу объектов культурного наследия федерального значения. Организация археологических исследований, опережающих раскопок на участках предполагаемого строительства.

Разработка вопроса о приватизации памятников истории и культуры с обеспечением гарантий их сохранения и надлежащего использования (наряду с оформлением паспорта на объект сохранить практику заключения охранно-арендных и охранных договоров, обеспечивающих гарантии сохранности памятников).

Разработка и продвижение инвестиционных проектов реставрации, реконструкции и приспособления объектов культурного наследия, в т.ч. памятников промышленной архитектуры, для современного использования. При решении вопросов о выборе пользователей отдавать предпочтение использованию объектов культурного наследия по их основному функциональному назначению.

    - Социально-культурные мероприятия

- Расширение и углубление всесторонних  исследований культурного наследия.

- Развитие и поддержка сети церковных приходов, особенно сельских, как духовных центров, активно влияющих на укрепление семьи, повышение ответственности за детей и стариков,  нравственное отношение к труду, улучшение демографической ситуации и снижение алкоголизма.

- Укрепление интегрирующей роли в системе сохранения культурного наследия историко-краеведческих музеев с их материальными и информационными фондами (в т.ч. организация передвижных выставок по сельским районам).

- Разработка и применение экономических и иных стимуляторов деятельности по возрождению художественных ремесел, народных промыслов, иных традиционных видов хозяйственной деятельности, участию населения в реставрации и реконструкции исторической застройки и сохранении памятников истории и культуры.

- Составление свода нематериального наследия – обычаев, фольклора, бытовых и  кулинарных традиций и т.д., широкая публикация материалов по данной тематике с целью включения этого наследия в современную жизнь.

- Привлечение населения к участию в обсуждении и решении проблем сохранения историко-культурного наследия.

  - Развитие системы туристско-рекреационных зон и комплексов

5.5.1. Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа

Начиная с  2005 года, администрация района принимала активное участие  в работе по разработке и формированию документации по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на Байкало-Котокельском участке территории нашего района. Документы были представлены на участие в конкурсе  подобных заявок в Министерство экономического развития и торговли РФ и  выиграли его. 6 декабря 2006г. решением конкурсной комиссии Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации заявка Правительства Республики Бурятия и администрации МО «Прибайкальский район» объявлена победителем конкурса на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа

3 февраля т.г. Правительством Российской Федерации  было принято Постановление, а  2 марта 2007 года министром экономического развития России Германом Грефом подписано Соглашение между Правительством РФ, Правительством РБ и Администрацией Прибайкальского р-на о создании особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на территории района.

Проектируемая ОЭЗ площадью 700 кв.км. состоит из трех участков: Южный (вершина 1771 м и прилегающая территория), Центральный (озеро Котокельское и прилегающая территория)  и Северный (вершина 1306 м и прибрежная территория от бухты Безымянная до мыса Каткова).

Концепция  создания особой экономической зоны  заключается:

-во внедрении России в мировые туристские рынки,

-создании предпосылок и достижения  конкурентоспособности предоставляемых туристских и санаторно-курортных услуг  отечественного бизнеса  и  перевода их на инновационный путь развития.

Для достижения поставленной цели определены  2 стратегические  задачи:

1. Создание конкурентного на мировом рынке туристского продукта;

2. Обеспечение условий для его продвижения на основе развитой инфраструктуры и государственно - частного партнерства.

Создание туристско-рекреационной зоны на Байкале позволяет туризму стать стержневой отраслью экономики района и республики, обеспечивая рациональное использование природных ресурсов, рост хозяйственных преобразований и повышение благосостояния жителей.

Местоположение, инфраструктура и богатейшие ресурсы этого участка как нельзя лучше отвечают этим требованиям.

Относительное деление на участки предопределяет этапность и очередность ввода в действие объектов зоны.

В рамках создания ОЭЗ предусматривается:

реконструкция ВПП и восстановление аэропорта с. Горячинск;

продолжение реконструкции автодороги Улан-Удэ – Курумкан;

строительство двух внутренних дорог длиной 20 и 30 км;

строительство морского порта в Турке;

строительство новой ЛЭП (220 киловольт) с двумя подстанциями мощностью 40 и 30 Мегаватт, в кратчайшие сроки, в первую очередь на отрезке Татаурово-Хаим;

создание системы теплоснабжения участка с помощью электрических котлов и солнечных коллекторов; систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с экологическими требованиями (2008-2013 гг.);

строительство мусоросортировочных станций по сортировке и первичной обработке ТБО  на участках Бычье озеро и Безымянка (2007-2010 годы);

строительство волоконно-оптической линии связи Турунтаево-Гремячинск -2007-2008 гг;

развитие и строительство сетей сотовой связи ОАО «Сибирьтелеком» и ОАО «Мобиком-Хабаровск»- 2007-2009 гг.;

строительство социальных объектов;

Общий объем инвестиций в ТР ОЭЗ составит  51,3  млрд. руб. том числе

19,9% –федеральный бюджет, 5,8% республиканский, 0,2% местный бюджет. Остальные 74,1%  – привлеченные инвестиции.

Государственные инвестиции в пределах 13,3 млрд. руб. будут направлены на создание объектов транспортной, инженерной, социальной и частично -  информационно-коммуникационной инфраструктуры.

На создание туристской инфраструктуры, капитальный ремонт и  реконструкцию, в частности – 2-х аэропортов  будут направлены частные капиталовложения в объеме 38 млрд. руб.

Эффективность

Создание ОЭЗ позволит значительно увеличить долю секторов с высокой добавленной стоимостью в структуре экономики Бурятии и района. Вклад туризма к 2026 г. увеличится в 10 раз и составит 6,4%, вклад смежных отраслей – в 24 раза и 26,4%, соответственно.

Развитие секторов экономики обеспечит значительное увеличение объема ежегодных поступлений в бюджеты всех уровней.

В связи с реализацией намеченных планов  предполагается увеличение численности населения района более чем  2 раза, количество туристских прибытий к 2026 году должно составить до 100 тыс. чел. в сутки,  из которых от 20 до 40 процентов составят иностранные туристы.

С  начала 2007года администрация района проводила активную работу  по вовлечению местного населения к участию в создание  объектов мирового значения.  В первую очередь - ознакомление населения с планами создания ОЭЗ. Проведены: расширенное заседание экономического совета при главе администрации, совещания при главах поселений, на которые были приглашены руководители предприятий и учреждений, индивидуальные предприниматели, депутаты, повсеместно состоялось обсуждение материалов по созданию ОЭЗ.

5.5.2. Рекреационные местности местного значения

Учитывая высокий уровень рекреационно-туристского потенциала района одним из важнейших направлений его социально-экономического и градостроительного развития должна стать деятельность по организации рекреационно-туристической системы федерального и межрегионального уровня.

Пространственно - планировочная и функциональная организация рекреационно-туристической системы Прибайкальского района формируется на основе:

- Участки особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Турка», «Пески», «бычья гора», «Безымянка» и «Горячинск»;

- Курорт Горячинск;

- Свято-Сретенский женский монастырь, с.Батурино ;

- Троицкий мужской монастырь, с.Троицкое;

- минеральные воды и лечебные грязи;

- оздоровительные и тематические туристические маршруты;

- Большая Байкальская тропа

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определяют структурное построение Прибайкальской системы.

Рекреационная система включает: многопрофильные зоны межрегионального и регионального значения (участки ОЭЗ), монопрофильные зоны регионального значения, маршрутные опорные центры, маршрутно-транзитные центры, водные и наземные экскурсионные объекты.

Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристическую систему Прибайкальского района Республики Бурятия, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Большая Байкальская тропа (ББТ) – это строящаяся система экологических троп вокруг озера Байкал протяженностью более 1,8 тысячи километров. Проект реализуется с целью создания организованной системы туристического отдыха.

Предполагается, что "Большая Байкальская Тропа" свяжет и объединит в систему существующие неформальные туристические тропы вокруг озера Байкал. При этом на всем побережье Байкала будет организована сеть небольших гостиниц и гостевых домов, обустроена система услуг водного и автомобильного транспорта.

В задачи проекта входит не только проектирование и строительство троп, но и тиражирование современных методологий планирования и управления туризмом, развития сельского туризма, обучение и тренинг по написанию грантов, по созданию и содержанию экотроп, обучение экскурсоводов и гидов-проводников.

Большая Байкальская тропа - это система троп общей протяженностью около 2000 км, объединяющая набор туристских объектов посещения и сервиса и обеспечивающая удобное безопасное передвижение туриста по побережью Байкала. В узком смысле, ББТ - это включение элементов природной среды и биоразнообразия в компоненты туристского предложения на принципах безопасности для природы Байкала и для путешественников.

В широком понимании, ББТ - это экологическая стратегия и экономическая тактика туристского освоения озера Байкал. Проект многоцелевой, долгосрочный (2002-2015 гг.), и в процессе его реализации предполагается создание самоподдерживающегося механизма вовлечения местных сообществ в организацию экотуризма; организация независимого мониторинга состояния Байкальского побережья силами экотуристов, волонтеров и местного населения. Высока социальная значимость ББТ, заключающаяся, с одной стороны, в создании условий для «активной» туристской жизни маломобильным группам населения; с другой - в экологическом воспитании и просвещении представителей различных целевых групп, вовлеченных на условиях волонтерства в строительство и поддержание троп, особенно молодежи.

5.5.3. Курортно-оздоровительные местности

В Прибайкальском районе развиты и используются лечебные рекреационные ресурсы. Наибольшей известностью пользуются высокотермальные азотные кремнистые щелочные слабоминерализованные сульфатные натриевые воды Горячинского месторождения термальных вод, температура воды источников +53,8°С. Профиль курорта – бальнеологический, для лечения больных с заболеваниями нервной системы, органов движения и гинекологическими.

На базе Питателевского источника и существующего там врачебно-физкультурного диспансера необходимо создать крупный леечбно-оздоровительный центр.

В дальней перспективе возможно освоение источника Золотой Ключ на реке Турка.

  - Развитие транспортной инфраструктуры

На основании оценки современного состояния транспортного комплекса проектируемой территории и сделанных выводов принята следующая схема развития транспортной инфраструктуры Прибайкальского района:

- Повышение технической категории основных автомобильных дорог для увеличения их пропускной способности, обеспечения надлежащей безопасности и скорости движения транспорта. Поскольку дорожный каркас построен в основном по существующим трассам, новых крупных мостов не предлагается, однако существующие мосты должны быть реконструированы до соответствия проектным характеристикам дорог.

- Максимальное использование сложившейся сети автодорог с твердым покрытием при проектировании ее опорного каркаса. Проектируемые направления прокладываются в основном по существующим трассам с минимизацией протяженности связующих участков, требующих нового строительства. В исключительных случаях предлагаются варианты спрямления существующих участков автодорог.

- Резервирование на перспективу территорий для прокладки новых и реконструкции существующих направлений автомобильных дорог. Даже, если строительство некоторых из намеченных  проектом автодорог не будет осуществлено в пределах расчетного срока (включая варианты), то возможность их реализации в последующем будет обеспечена соответствующим территориальным резервом. Проектом предлагается вынос автодороги, пролегающей по территории с.Турка.

- Сохранение и развитие инфраструктуры водного и воздушного транспорта. Несмотря на сложность судоходства линии водного транспорта должны быть сохранены и как элемент исторически сложившейся транспортной системы, привлекающей туристов и как средство передвижения в отдаленные от автодорог места района. Предусматривается развитие инфраструктуры водного транспорта – сооружение морских вокзалов и пристаней на оз.Байкал.

- Восстановление аэропорта Горячинск, строительство вертолетных площадок на территории участка ОЭЗ ТРТ «Турка».

- Железнодорожный транспорт – строительство монорельсовой скоростной дороги Аэропорт Улан-Удэ – аэропорт Горячинск, строительство железнодорожной ветки до Черемшанского месторождения.

По мере реконструкции существующих, а главное, ввода в эксплуатацию новых автодорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования, сооружение новых автовокзалов и автостанций. В частности предлагается построить новые автовокзалы в населенных пунктах с.Нестерово и Турунтаево.

Автомобильный транспорт. В развития транспортной сети Прибайкальского района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов.  При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения республики.

В целях организации межрайонного сообщения намечается повысить статус и провести реконструкцию дороги Покровка - Шергино.

В целях прекращения проезда транзитного автотранспорта по населенному пункту предлагается строительство объездной дороги вокруг с.Турка.

Обозначенные на Схеме развития транспортной инфраструктуры прочие направления местных автодорог во многих случаях также нуждаются в реконструкции с доведением их до  3-ей –  4-ой технической категории.

По мере реконструкции существующих, а главное, ввода в эксплуатацию новых автодорог предполагается соответствующее развитие автобусных перевозок с приоритетностью транспорта общего пользования. В связи с этим предлагается построить новый автовокзал в с.Нестерово.

Автодороги рассматриваются как фактор повышения качества жизни населения, а также как возможность стабилизации потребительского рынка.

Для более полного удовлетворения потребностей населения Прибайкальского района предлагается в сеть дорог общего пользования включить бывшую дорогу лесозаготовителей Турка – Золотой ключ, протяженностью 48 км, с гравийным покрытием, а также внутрихозяйственную дорогу Острог – Бурдуково (10 км).

По проекту генплана предусматривается устройство асфальтобетонного покрытия на всем протяжении автодороги Турунтаево – м. Каткова (т.е. заасфальтировать три участка общей протяженностью около 65 км).

Автодорога Острожное – Покровка является начальным участком автомобильной дороги местного значения Острожное – Покровка – Шергино. Автодорога проходит по правому берегу р. Селенги, по территории Прибайкальского района и дает выход населенным пунктам Кабанского и Прибайкальского районов РБ, расположенных по правому берегу р. Селенги, на автомобильную дорогу Улан-Удэ –Турунтаево – Курумкан. Автодорога проходит узкой полосой между р. Селенгой и крутыми склонами гор, почти ежегодно затапливается паводковыми водами, движение по ней сопряжено с опасностью, особенно в межсезонье. (гололед) и невозможностью во время паводка. Согласно проекта генплана, современная сеть автомобильных дорог района должна сопровождаться улучшением уровня сервисного обслуживания грузов, пассажиров и туристов.

Социально-экономическая ситуация и система финансирования дорожных работ позволяет выделить три группы сервиса, строительство и финансирование которых должны осуществляться из разных источников.

Первая группа – объекты, входящие в комплекс автомобильной дороги: площадки отдыха и автобусные остановки. Строительство этих объектов осуществляется из средств дорожного фонда.

Вторая группа – автостанции, пункты ГАИ, эти объекты должны финансироваться из средств местного бюджета. Сюда можно отнести и создание пунктов первой медицинской помощи.

Третья группа – платные объекты сервиса: мотели, кемпинги, АЗС, СТО, и прочие, данные объекты могут существовать как хозрасчетные, частные, предприятия малого бизнеса и строиться за счет частных инвестиций.

По проекту генплана на перспективу предполагается строительство автостанции вместимостью 25 чел. в с. Турунтаево. Во всех населенных пунктах, расположенных вдоль автодорог, необходимы автопавильоны. Существующие автопавильоны рекомендуется отремонтировать и придать им эстетический вид.

Предусматривается расширить сеть сервисных предприятий питания, отдыха, оказывающих мелкий ремонт автотранспорта, его мойку  и т.п.

Ниже приведены рекомендуемые к строительству объекты автотранспортной службы и сервисного обслуживания пользователей дорог.

Железнодорожный транспорт. В соответствии с «Программой социально-экономического развития Республики Бурятия до 2017 года» предлагается строительство монорельсовой скоростной дороги от аэропорта «Байкал» до аэропорта Горячинск. Предлагается строительство железнодорожной ветки до Черемшанского рудника.

Воздушный транспорт. Реконструкция аэропорта Горячинск.

Водный транспорт. Создание в рамках ОЭЗ порта Турка.

  - Развитие инженерной инфраструктуры

5.7.1. Водоснабжение

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и составляют:

- для сельских поселений – на 1 очередь 150 л/сут./чел., на расчетный срок 180 л/сут./чел.;

В нормах учтены хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливка улиц и зеленых насаждений.

Таблица 2

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № п/п | Муниципальные образования | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. | Население, чел. | Макс. расход воды, тыс. м3/сут. |
| 1 | Сельское поселение МО Туркинское | 4080 | 612 | 5450 | 981 |
| 2 | Сельское поселение МО Гремячинское | 1835 | 275 | 2150 | 387 |
| 3 | Сельское поселение МО Нестеровское | 1615 | 242 | 1980 | 356 |
| 4 | Сельское поселение МО Зырянское | 992 | 149 | 1122 | 202 |
| 5 | Сельское поселение МО Турунтаевское | 7939 | 1191 | 9050 | 1629 |
| 6 | Сельское поселение МО Итанцинское | 2250 | 338 | 2650 | 477 |
| 7 | Сельское поселение МО Татауровское | 4030 | 605 | 4600 | 828 |
| 8 | Сельское поселение МО Ильинское | 4852 | 728 | 5652 | 1017 |
| 9 | Сельское поселение МО Таловское | 3570 | 536 | 4000 | 720 |
| 10 | Сельское поселение МО Мостовское | 1420 | 213 | 1750 | 315 |
|  | Всего | 32583 | 4889 | 38404 | 6912 |

Во всех селах муниципальных образований Прибайкальского района предусматривается развитие систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию централизованных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, водопроводных сетей), обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Необходимы мероприятия по строительству и реконструкции групповых водопроводов и децентрализованных систем водоснабжения в сельской местности.

Предусматривается освоение разведанных подземных вод на  расчетные потребности. Необходимо максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для всех источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливаются зоны санитарной охраны, состоящие из трех  поясов: первого – строгого режима, второго и третьего - поясов ограничений.

В целях улучшения качества питьевой воды необходимо строительство станций водоподготовки  в селах  Турка,  Гремячинск, Турунтаево, Ильинка, станция Таловка, Старое Татаурово и др., где качество воды не соответствует требованиям СанПиН.

Для исключения бактериального загрязнения водопроводной воды, с  учетом  высокого процента износа существующих водопроводных сетей, планируется их замена и закольцовка тупиковых участков, а также строительство новых водопроводных сетей для перевода населения на централизованное водоснабжение.

В связи с отсутствием  проектов зон санитарной охраны 2 и 3 поясов необходима их разработка, а также корректировка устаревших зон по всем водозаборам.

В сельских населенных пунктах с численностью населения менее 50 человек необходимо построить децентрализованные системы водоснабжения с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров.

Таблица 3

Перечень мероприятий по водоснабжению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| 1. | Проведение инвентаризации объектов водоснабжения, в первую очередь водозаборных скважин Проведение анализа качества питьевой воды в населенных пунктах не охваченных контролем |
| 2. | Формирование реестра бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений, нуждающихся в оборудовании для очистки воды (фильтры) |
| 3. | Заключение долгосрочных договоров аренды или концессии с частными операторами |
| 4. | Разработка проектной документации на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов водоснабжения |
| 5. | Обеспечение бюджетных дошкольных, образовательных и лечебных учреждений оборудованием для доочистки питьевой воды |
| 6. | Строительство водозаборных скважин в селе Гремячинск, 2 скважины (60 м) |
| 7. | Строительство водозаборной скважины в селе Черемушки (100 м) |
| 8. | Строительство водозаборной скважины в селе Котокель (90 м) |
| 9. | Строительство водовода в селе Исток |
| 10. | Строительство водозаборной скважины в селе Лиственничное (100 м) |
| 11. | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт водопроводных сетей в селе Мостовка |
| 12. | Строительство водозаборной скважины в селе Нестерово (60 м) |
| 13. | Строительство станции водоподготовки в поселке станция Таловка |
| 14. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в поселке станция Таловка |
| 15. | Строительство станции водоподготовки в селе Старое Татаурово |
| 16. | Строительство водозаборной скважины в селе станция Татаурово (80 м) |
| 17. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Татаурово |
| 18. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Старое Татаурово |
| 19. | Строительство станции водоподготовки в селе Ильинка |
| 20. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Ильинка |
| 21. | Строительство водозаборных скважин в селе Горячинск, 2 скважины (50 м) |
| 22. | Строительство водозаборных скважин в селе Турка, 3 скважины (85 м) |
| 23. | Строительство станции водоподготовки в селе Турунтаево |
| 24. | Строительство водозаборных скважин в селе Турунтаево, 2 скважины (50 м) |
| 25. | Реконструкция и модернизация водопроводных сетей в селе Турунтаево |
| 26. | Реконструкция и модернизация водозаборных сооружений (скважин) в селе Турунтаево |

5.7.2. Водоотведение

Расчетное удельное среднесуточное водоотведение от населения принято по СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Согласно п.2.1 удельное среднесуточное  (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий принимается равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению, без учета расхода воды на восполнение противопожарного запаса воды и полив территории и зеленых насаждений.

Проектом предусматривается развитие канализации в развиваемых сельских населенных пунктах с расширением и модернизацией очистных сооружений, строительством дополнительных коллекторов, насосных станций перекачки, напорных трубопроводов. В сельских населенных пунктах, где отсутствует система канализации, также предусматривается  ее строительство.

Для объектов животноводческих комплексов необходимо строительство новых или расширение и реконструкция существующих систем канализации и очистных сооружений, отвечающих современным требованиям по очистке стоков.

Таблица 5.

Расходы хозяйственно-бытовых стоков от населения

| № п/п | Муниципальные образования | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население чел. | Макс. расход стоков тыс. м3/сут. | Население чел. | Макс. расход стоков тыс. м3/сут. |
| 1. | Сельское поселение МО Туркинское | 4080 | 612 | 5450 | 981 |
| 2. | Сельское поселение МО Гремячинское | 1835 | 275 | 2150 | 387 |
| 3. | Сельское поселение МО Нестеровское | 1615 | 242 | 1980 | 356 |
| 4. | Сельское поселение МО Зырянское | 992 | 149 | 1122 | 202 |
| 5. | Сельское поселение МО Турунтаевское | 7939 | 1191 | 9050 | 1629 |
| 6. | Сельское поселение МО Итанцинское | 2250 | 338 | 2650 | 477 |
| 7. | Сельское поселение МО Татауровское | 4030 | 605 | 4600 | 828 |
| 8. | Сельское поселение МО Ильинское | 4852 | 728 | 5652 | 1017 |
| 9. | Сельское поселение МО Таловское | 3570 | 536 | 4000 | 720 |
| 10. | Сельское поселение МО Мостовское | 1420 | 213 | 1750 | 315 |
|  | Всего | 32583 | 4889 | 38404 | 6912 |

Для существующей и перспективной застройки сел МО Прибайкальского района с централизованным водоснабжением предусматривается централизованная канализация с устройством самотечных и напорных коллекторов. Для очистки сточных вод необходимо предусмотреть строительство сооружений биологической очистки, а также строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации.

Существующие очистные сооружения требуют реконструкции и  внедрения новых технологий по очистке сточных вод.

Для сел, не имеющих централизованного водоснабжения, проектируется устройство самотечной канализации с сетью выгребов, с последующим вывозом стоков на реконструируемые либо проектируемые  очистные сооружения.

Таблица 6.

Перечень мероприятий по водоотведению

| № п/п | Перечень мероприятий |
| --- | --- |
| 1. | Строительство и реконструкция систем водоотведения в селах Прибайкальского района. |
| 2. | Реконструкция очистных сооружений в селе станция Татаурово |
| 3. | Строительство блока доочистки сточных вод санатория «Байкальский Бор» (с. Ярцы). |
| 4. | Реконструкция очистных сооружений курорта «Горячинск». |
| 5. | Строительство блока доочистки сточных вод в селе Турунтаево. |
| 6. | Строительство очистных сооружений в с. Гремячинск. |
| 7. | Строительство очистных сооружений в с. Горячинск. |
| 8. | Строительство очистных сооружений в с. Нестерово. |

5.7.3. Теплоснабжение

Направления развития топливно-энергетического комплекса района должны решаться в увязке с энергетической стратегией Республики Бурятия.

Основными направлениями развития теплоснабжения на первую очередь  являются:

  - оптимизация технологической структуры систем теплоснабжения за счет совместной работы нескольких источников теплоты на общие тепловые сети и консервации избыточной располагаемой мощности котельных;

- децентрализация систем теплоснабжения с низкой плотностью тепловой нагрузки и переход на локальные источники теплоснабжения;

- совершенствование топливоподготовки и топливоподачи;

- оснащение котельных  приборами учета и автоматики;

- оснащение котельных ХВО;

- оптимизация режимов горения топлива;

- использование на источниках, тепловых пунктах и других элементах систем теплоснабжения частотно-регулируемого привода для эффективного регулирования отпуска теплоты потребителям;

- замена теплообменного, контрольно-регулирующего и насосного оборудования на энергоэкономичное;

- регулирование расхода тепла за счёт широкого использования систем автоматического регулирования, в том числе программного и погодоведомого;

- повышение теплозащитных свойств вновь возводимых и эксплуатируемых жилых и общественных зданий за счет повышения термического сопротивления стеновых конструкций и окон;

- регулярная гидравлическая наладка и гидропневматическая промывка тепловых сетей;

Направлениями, рассчитанными на перспективу, являются освоение новых технологий, новых типов энергоисточников. К таким технологиям можно отнести:

  - применение гелиоустановок и тепловых насосов;

  - прокладка труб в пенополиуретановой изоляции при ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей с использованием технологии монтажа труб с внутренней изоляцией сварного шва стеклоэмалевым покрытием.

Таблица 8.

Суммарные потребности тепла по  Прибайкальскому району

| Территория | Население, тыс. чел. | Нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
|  | 2015 г. | 2025 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Всего по району | 32,583 | 38,404 | 144,5 | 193,5 |

Примечание. Потребности в тепле подсчитаны исходя из значений средней удельной обеспеченности жилой площадью сельского и городского населения по периодам строительства и по удельным тепловым характеристикам зданий.

Таблица 9.

Расход тепла по муниципальным образованиям

Прибайкальского района

| № п/п | Муниципальные образования | Население чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час | Население чел. | Расход тепла на отопление и вентиляцию, Гкал/час, Q max/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сельское поселение МО Туркинское | 4080 | 18,2 | 5450 | 27,7 |
| 2. | Сельское поселение МО Гремячинское | 1835 | 8,0 | 2150 | 10,6 |
| 3. | Сельское поселение МО Нестеровское | 1615 | 7,3 | 1980 | 10,2 |
| 4. | Сельское поселение МО Зырянское | 992 | 4,5 | 1122 | 5,8 |
| 5. | Сельское поселение МО Турунтаевское | 7939 | 34,5 | 9050 | 44,8 |
| 6. | Сельское поселение МО Итанцинское | 2250 | 9,8 | 2650 | 13,1 |
| 7. | Сельское поселение МО Татауровское | 4030 | 18,3 | 4600 | 23,7 |
| 8. | Сельское поселение МО Ильинское | 4852 | 21,1 | 5652 | 27,9 |
| 9. | Сельское поселение МО Таловское | 3570 | 16,2 | 4000 | 20,6 |
| 10. | Сельское поселение МО Мостовское | 1420 | 6,4 | 1750 | 9 |
|  | Всего | 32583 | 144,5 | 38404 | 193,5 |

В процессе развития района необходимо предусмотреть реконструкцию котельных и строительство новых, в основном газовых, котельных с целью улучшения экологии и повышения экономических показателей.

Наиболее перспективным в условиях Байкала, при высоких требованиях к охране окружающей среды, является совместное использование тепловых насосов и солнечных коллекторов. В виду своей автономности тепловые насосы и солнечные коллектора могут устанавливаться индивидуально на каждое здание, при этом нет необходимости дополнительного устройства зданий, сооружений  и сетей, как для  традиционных теплоисточников с котлоагрегатами.

Солнечные коллектора размещаются на кровле и стенах здания, не занимая полезной площади. Тепловые насосы размещаются в подвале здания в непосредственной близости от теплового узла.

Солнечные коллектора используются для нагрева воды в системе горячего водоснабжения, а тепловые насосы - для покрытия тепловых нагрузок  систем отопления и вентиляции зданий.

Для сглаживания неравномерности тепловых нагрузок и обеспечения равномерной работы солнечных коллекторов, предусматривается установка баков - аккумуляторов.

В период, когда водопотребление незначительно, горячая вода аккумулируется в баках-аккумуляторах. При больших расходах воды водоразбор производится из баков. Кроме того, для равномерной работы теплопотребляющих систем, тепловые насосы и солнечные коллектора могут работать на общий бак – аккумулятор.

В качестве резерва -  при необходимости догрева воды до требуемой температуры - в баках-аккумуляторах устанавливаются ТЭНы.

Преимуществом использования тепловых насосов является:

- при относительно низких затратах вырабатывается большое количество тепловой энергии;

- установки являются автономными и не требуют постоянного дежурного персонала, что позволит сократить эксплуатационные затраты;

- отсутствие теплосетей, в которых происходят значительные потери тепла при транспортировке теплоносителя;

- каждому зданию может задаваться индивидуальный график теплоснабжения;

- затраты энергии идут не на выработку тепла, как в электрообогревателе, а только на перемещение хладагента по системе. Основная часть тепла передается потребителю от источника.

Таким  образом,  в рассматриваемый период можно добиться снижения удельного вклада теплоисточников от традиционных энергоносителей до 40%.

5.7.4. Электроснабжение

Программа  комплексного планирования и  развития  электросетевого комплекса является документом,  определяющим цели, задачи  и основные  направления  долгосрочной стратегии   развития  распределительных  сетей   Республики Бурятия  на  период  до  2020 года  с  учетом  складывающихся внутренних  и внешних  факторов  в  экономике  России ,Сибирского  федерального округа и   Республики Бурятия.

В основе реализации  стратегических  целей  развития  распределительных  электрических  сетей  и  энергоснабжения  потребителей на территории Республика Бурятия лежит деятельность  ОАО  «Бурятэнерго»   по  эффективному управлению  электрическими  сетями  и их  развитию.

Главными стратегическими целями развития ОАО  «Бурятэнерго»  являются:

- Обеспечение  выдачи  мощности  электростанций  и  создание  условий для надежного  электроснабжения  потребителей  Республика  Бурятия.

- Преодоление   старения   основных  фондов  электрических  сетей   и  электросетевого  оборудования за  счет   увеличения   масштабов  работ  по их  реконструкции  и  техническому  перевооружению  (модернизация  подстанций, реконструкция  линий  электропередачи, модернизация  и   развитие  информационной  инфраструктуры).

Для  достижения  намеченных  целей  необходимо  решение  ряда  стратегических   задач,  наиболее  значимыми  из  которых являются:  реформирование   электросетевого   комплекса, обеспечение  надежного технологического  функционирования  и  развития электрических  сетей Республики  Бурятия. трансформаторной   мощности  1293мВА.

Для   обеспечения  надежного  электроснабжения  Республика  Бурятия, а  также  для  исключения  возможных   аварийных ситуаций  проводятся  или планируется   следующие   мероприятия,  для   электроснабжения   крупных намечаемых  потребителей  в   Прибайкальском  районе.

По побережью  озера  Байкал (объекты туризма и отдыха в районе  побережья Озера Байкал) - ПС 110/10кВ «Вершина», Максимиха, Безымянная, Котокель,  ПС-Горячинск   с  переводом  последней к  2020г на  напряжение 220кВ.

Для  подключения  новых  подстанций  и  усиления  сети  110кВ  в восточном направлении  по   побережью  озера  Байкал  намечается  сооружение  линий 220кВ   Татаурово  - Горячинск  с  подвеской  одной  цепи  220кВ  к 2010гг, временно  используемой на  напряжение  110кВ, подвеской второй  цепи 220кВ к   2020г.  И  переводом  всей  линии  на  напряжение  220кВ.

Схемой   планирования  предусматривается   новое  строительство и расширение   35-220кВ   по  побережью  Байкала (зон  туризма  и  сельского хозяйства)   строительство  ЛЭП:

-Татаурово-Горячинск   АС240  длина 142км  двухцепная  220кВ

-Горячинск-Безымянная  АС120   длина  16км  двухцепная  110кВ

- Горячинск-отпайка  110/10кв   Максимиха   АС120  длина   10км

Двухцепная  110кВ.

Строительство  подстанций:

- Строительство  ПС –Горячинск  трансформаторы  2х125мВА

- Строительство  ПС-Безымяннка  трансформаторы   2х10мВА

- Строиельство     ПС-Максимиха  трансформаторы   2х10мВА

Реконструкция   и новое строительство  -10кВ

ВЛ-10кВ-947км(2008-2010г), 1355км (2011-2015г),1650км (2016-20120г)

Строительство  ТП-10/0.4кВ-140 шт (2008-2010г),200 шт (2011-2015г) ,

243 шт  (2016-2020г).

5.7.5.  Средства связи и телекоммуникаций района

Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций, информационных технологий и теле- радиовещания является:

- развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой телефонии, особенно в сельской местности, обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и оптические кабели;

- развитие сети почтовой связи и расширение новых видов услуг: электронной почты, пунктов Internet для населения на основе автоматизированной сети связи района;

- повышение доступности и надежности связи путем повышения емкости сети и конкурентноспособности разных операторов;

- создание комплексной информационной мультисервисной сети области;

- увеличение количества программ теле- и радиовещания, подготовка сети телевизионного вещания к переходу в 2015 году в России на цифровое вещание, развитие систем кабельного телевидения в населенных пунктах области.

Для реализации указанных задач необходима разработка совершенствования сети телевизионного и радиовещания района с целью построения современной информационной инфраструктуры, в основе которой лежит многофункциональная мультимедийная транспортная сеть. При этом мощности сети будут использоваться для:

- создания и функционирования сети, обеспечивающей органы государственной власти, муниципальные и другие учреждения, включая службы скорой помощи, МВД, ОГПС МЧС и др., единым информационным пространством в реальном масштабе времени;

- развития и совершенствования единой сети сбора информации и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;

- устойчивого функционирования ГАС «Выборы» с доведением до каждой территориальной избирательной комиссии.

Наличие высокоскоростных каналов связи позволит:

- подключить к сети Интернет учебные заведения на всей территории района и в перспективе объединить их в единую информационно-образовательную сеть, что будет способствовать повышению уровня качества общего и профессионального образования;

- обеспечить доступность и современное качество образовательных услуг на территории области;

- повысить качество медицинского обслуживания населения за счет предоставления услуг телемедицины местным медицинским учреждениям, а также за счет создания и устойчивого функционирования единой медицинской сети, объединяющей областные объекты здравоохранения.

Возможности по трансляции большего (по сравнению с сегодняшним днем) количества телерадиопрограмм, а также доступа в сеть Интернет (в том числе и без наличия компьютера) будут способствовать более полному обеспечению конституционных прав граждан на получение современной и достоверной информации. Устраняется информационное неравенство между районами области. Обеспечивается эффективность сети трансляции телерадиопрограмм и возможность интеграции области в общероссийское и мировое информационное пространство.

Жители района смогут получать различные инфокоммуникационные услуги, реализация которых обеспечит как привлечение дополнительных инвестиций в область, так и организацию новых рабочих мест.

Развитие информационной инфраструктуры Прибайкальского района должно и может соответствовать общемировой практике развития телекоммуникаций.

Когда  услуги  связи  предоставляют  несколько  операторов , важно, на  каком  техническом   уровне   будет  построена   присоединяемая  сеть.

От  этого зависит  качество  предоставляемых  услуг, поэтому  все  операторы должны  проводить  единую  согласованную  техническую  политику  при выборе   коммутационного  оборудования  и строительства  транспортной связи.

В  целях  планирования   и  решения  проблем  повышения  качества   электросвязи    и  создания  потенциальной  возможности  предоставления потребителям  телекоммуникационных   услуг  высокого  уровня, настоящее планирование  связи  по  Прибайкальскому  району, исходя  из  следующих положений:

- В районах и селах, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование   должно  осуществляться   с   использованием бюджетных  финансовых  средств  в  соответствии  с  целевыми  программами

-  В  районах   и  селах,  где  есть  платежеспособный  спрос  на  услуги  связи, развитие  осуществляться  за счет  средств  самих операторов   связи на  коммерческой  основе  без привлечения  бюджетных  средств.

Радиосвязь.

По   Прибайкальскому  району  планируется  беспроводная  связь. Современные   средства  беспроводной  связи  вошли  в  повседневную жизнь  и  стали  ее  неотъемлемым   атрибутом.

Весь  мир  уже   знает, что  человек, где бы   он не находился,  нуждается надежной  связи  с  внешним  миром. Именно  для этой  цели создаются  все  новые  и новые  модели  радиостанций.  Прогресс  в  этой области настолько  быстро идет  вперед, что способы  передачи  информации, казавшиеся  пять-десять  лет  назад недостижимыми,  сегодня  становятся  уже  устаревшими.

Дальность  радиосвязи  определяют  два  фактора, условия  распространения радиоволн  обозначенного  диапазона  и   технические  характеристики используемого   оборудования. Среди  основных  диапазонов, используемых  в  радиосвязи,  выделяют следующее, длинные   волны  и  средние  волны,  способные  обогнуть земную  поверхность,  короткие волны, отражающиеся  от  ионосферы, и  ультракороткие  волны  (УКВ), которые  имеют  особенность  прямолинейного  распространения.

Если  антенна   установлена  на высоком   здании  или  на  специальной вышке,  то   дальность  связи  может  достигать  60-70км. Системы   связи  малого  радиуса  действия  наиболее  удобны  и   часто применяются  для  не больших  поселков.

Для  увеличения  радиуса  связи между  мобильными радиостанциями используется  ретранслятор. Ретранслятор,  принимая сигнал  абонентской станции, передает  его  в эфир  уже  на  другой  частоте, т.е.  для  работы такой  системы  необходимо  использование   двух   частот.

При  необходимости  охватить  радиосвязью  большие  площади используют  сеть  ретрансляторов.

Телевидение

Для  приема телевизионных  передач  планируется  установка  телевизионных  антенн  коллективного  пользования  типа АТВК-4/2,3,  а  также установка  телеантенн  (тарелки)   для  организации  кабельного телевидения.

## ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Природные опасности

- Природные пожары.

- Сильный ветер (в т.ч. смерчи и шквалы), сильные продолжительные дожди, сильные продолжительные снегопады, сильный гололед, сильный мороз возможны на всей территории районы. Перечисленные гидрометеорологические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы общественного транспорта.

- Суховеи, вызывают сильное увядание, быстрое усыхание листьев и захват зерна при запасах продуктивной влаги в пахотном слое не более 10 мм, а в метровом не более 30 мм.

- Пыльные песчаные бури резко ухудшают видимость и замутняют атмосферу в связи с общей засушливостью территории. Чаще всего бывают в мае-июне, среднее число дней с такими явлениями невелико и за период составляют 1,2 дня.

- Сильный град и ливень возможны в летний период. Ливни смывают верхний плодородный горизонт почвы, размывают посевы и пашни, особенно расположенные у подножия склонов.

- Заморозки (поздние весенние и ранние осенние) наносят ущерб сельскому хозяйству, нарушают рост и развитие растений, порой приводят к их гибели.

- Опасности наводнений при весеннем половодье и дождевых паводках на реках подвержены селаМостовка, Югово, Троицкое, Ильинка, Покровка, Острог, Татаурово, Бурдуково при разливе реки Селенга. Возможно затопление дорог и мостов, в результате чего может нарушиться автомобильное сообщение между районными центрами и другими населенными пунктами.

- Сели.	В Байкальской впадине наблюдаются как водокаменные, так и грязекаменные сели. Прибайкальскому району присущи оба вида сели. По всему восточному побережью отмечаются конусы выноса селевого характера, сложенные грубообломочным, почти несортированным материалом. Паводки и водокаменные сели после выхода из гор разливаются по долинам, пологим шлейфам, представляя собой опасность для инженерных сооружений.

- Землетрясения. Результаты расчетов сотрясаемости в районе Среднего Байкала показывают, что землетрясения 7 баллов в эпицентре можно ожидать несколько чаще, чем раз в 10 лет, 8 баллов – раз в 20 лет, до 9 баллов – раз в полвека, до 10 баллов немного реже, чем одно в век.

Практически весь район Среднего Байкала от дельты р.Селенги до     п-ова Святой Нос, включая акваторию и восточный берег озера, попадает в зону 9-10 балльных землетрясений.

- Обвалы и осыпи обычно развиваются в парагенетическом единстве. На трассе Улан-Удэ – Курумкан наблюдались обрушения одиночных обломков и малые обвалы до десятков кубических метров.

- Эоловые процессы. На восточном побережье оз. Байкал широко развиты песчаные гряды высотой 4-6 м, которые наступают на лес, заваливают дороги, кустарники до половины высоты деревьев. В районе губы Каткова при высоте эоловых форм 6 м, скорость наступления составляет 3,6 см/год, среднегодовой перенос материала через метровое сечение поверхности 0,22 м3.

- Цунами. При существующем расположении эпицентров сильнейших землетрясений (моретрясений) на дне Байкала нужно считаться с возможностью возникновения цунами. В настоящее время имеется всего одно документальное подтверждение возникновения цунами на Байкале, когда в 1862 г. произошло 10-балльное землетрясение. Вода перехлестнула через бар высотой 3,5 м и прошла вглубь Цаганской степи более чем на 2 км (Сейсмотектоника, 1968).

Потенциальные опасности в промышленности и на транспорте

- Автозаправочные станции, котельные, очистные сооружения  – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения локальных чрезвычайных ситуаций;

- Общая сеть железных дорог, проходящая по району, составляет  48 км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования – 268 км, из них  48 – федерального значения. Развитая сеть железных и автомобильных дорог позволяет сделать вывод, что аварии на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов (АХОВ, радиационно-опасных, пожаро,- взрывоопасных) с выбросом (выливом) аварийно-опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всей территории района.

- Из всех источников опасности на транспорте наибольшую угрозу для населения представляют дорожно-транспортные происшествия. Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения.

- Гидротехнические опасные объекты – дамбы;

Опасности биолого-социального характера – массовые инфекционные заболевания людей и животных

Для района характерны заболевания энцефалитом, переносчиком которого являются клещи, которые распространены повсеместно по лесным территориям района, также отравление рыбной продукцией, особенно кустарного производства, часты случаи заболевания ботулизмом, летом 2008 года появились случаи заболевания болезнью ??? на озере Котокель со смертельными исходами.

Для обеспечения экологической безопасности требуется

- проведение постоянного мониторинга природных процессов, обеспечение радиационной безопасности;

- обеспечение безопасности населения от влияния физических факторов;

- своевременно проводить вакцинацию населения и предупреждать въезжающих туристов, осуществлять противоклещевую обраьотку лесных массивов, посещаемых людьми;

- создание базы данных предприятий, являющихся источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) и находящихся на территории населённых мест;

- осуществление мониторинга за источниками физических факторов неионизирующей природы (шум, вибрация, электромагнитные поля и т.д.) в населённых пунктах района;

- осуществление мероприятий по снижению шума в поселках и сельских населённых пунктах.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОБЪЕКТАМ ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

В целях проектного обеспечения территориального развития Прибайкальского района рекомендуется выполнение следующих первоочередных работ.

- Проекты зон охраны объектов культурного наследия

Проекты должны быть разработаны на основе Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года.

- Проекты генеральных планов муниципальных образований района и отдельных населенных пунктов:

- Правила застройки и землепользования поселений;

- Проекты территориального планирования и проекты планировки туристско-рекреационных зон.

- Охрана природы.

Целесообразна разработка «Комплексной Схемы охраны природы» для всего Прибайкальского района, который является уникальным природно-ресурсным и средоформирующим регионом Республики Бурятия и Байкальской природной территории.